### АДМИНИСТРАЦИЯ

КАЛАЧЕВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  06.09.2017 г.         № 951

Об утверждении Схем водоснабжения и водоотведения Береславского, Пятиизбянского, Зярянского, Ильёвского, Советского, Ляпичевского, Приморского сельских поселений Калачёвского муниципального района Волгоградской области

# В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (в редакции Федерального закона от 29.12.2014 года № 485-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам перераспределения полномочий между органами местного самоуправления и органами государственной власти субъекта Российской Федерации»),

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить схемы водоснабжения и водоотведения до 2024 года Береславского сельского поселения Калачёвского муниципального района Волгоградской области (приложение 1).

2.  Утвердить схему водоснабжения и водоотведения Пятиизбянского сельского поселения Калачёвского муниципального района Волгоградской области (приложение 2).

3. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения Зярянского сельского поселения Калачёвского муниципального района Волгоградской области (приложение 3).

4. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения Ильёвского сельского поселения Калачёвского муниципального района Волгоградской области (приложение 4).

5. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения Советского сельского поселения Калачёвского муниципального района Волгоградской области до 2024 года (приложение 5).

6. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения Ляпичевского сельского поселения Калачёвского муниципального района Волгоградской области (приложение 6).

7. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения Приморского сельского поселения Калачёвского района Волгоградской области применительно к хутору Колпачки  (приложение 7).

8.   Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Калачёвского муниципального района Д.В. Сарычева.

Глава администрации

Калачёвского муниципального района                                         С.А. Тюрин

«БЕРЕСЛАВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ», КАЛАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ.

СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

ДО 2024 ГОДА

г. Волжский, 2014

| СОГЛАСОВАНО: Директор ООО «Поволжский центр энергоэффективности» _______________________ Д.А.Разумов | СОГЛАСОВАНО: Глава «Сельское поселение Береславское» ____________________В.В. Афанасьев |
| --- | --- |
| «_____»______________ 2014 г. | «_____» __ __________ 2014 г. |

СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

ДО 2024 ГОДА

г. Волжский, 2014

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4

Раздел 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения городского округа	7

Раздел 2. Направления развития централизованных систем водоснабжения	16

Раздел 3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой и технической воды	18

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	37

Раздел 5. Экологические объекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	47

Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	48

Раздел 7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.	53

Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.	55

СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ	56

Раздел 9. Существующее положение в сфере водоотведения поселения, городского округа	56

Раздел 10. Балансы сточных вод в системе водоотведения	63

Раздел 11. Прогноз объема сточных вод	68

Раздел 12. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения	71

Раздел 13. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения	75

Раздел 14. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения	76

Раздел 15. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения	79

Раздел 16. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.	80

# ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения разработана на основании муниципального контракта № 193 от 19.ноября 2014г. на разработку схемы водоснабжения и водоотведения Береславского сельского поселения, Калачевского муниципального района, Волгоградской области в соответствии с Техническим заданием (приложение №1 к контракту).

Основанием для разработки и реализации схемы водоснабжения и водоотведения являются:

- Федеральный закон от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»

- Постановление Правительства Российской Федерации от 05 сентября 2013г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

Разработка схем водоснабжения и водоотведения представляет собой комплексную программу, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на воду основан на прогнозировании развития муниципального образования.

Рассмотрение программы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на 10 лет, структуры водного баланса региона, оценки состояния существующих источников воды и водяных сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы водоснабжения и водоотведения осуществляется на основе технико-экономического сравнения вариантов  систем водоснабжения и водоотведения в целом и отдельных ее частей (локальных зон водоснабжения) путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.

Основанием для разработки и реализации схемы водоснабжения и водоотведения является Федеральный закон от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", регулирующий всю систему взаимоотношений в водоснабжении и водоотведении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного снабжения водой потребителей.

Технической базой разработки схемы водоснабжения и водоотведения являются:

• проектная и исполнительная документация по источникам воды, очистным сооружениям, водяным сетям, сетям канализации, насосным станциям;

• эксплуатационная документация;

• данные технологического и коммерческого учета отпуска холодной воды, электроэнергии, измерений (журналов наблюдений, электронных архивов) по приборам контроля режимов отпуска и потребления холодной воды, электрической энергии (расход, давление);

• перспективный план развития  сельского поселения.

Коллектив сотрудников ООО «Поволжский центр энергоэффективности» выражает благодарность руководству и специалистам муниципального образования «Сельское поселение Береславское» за оказанное содействие в предоставлении исходных данных.

ОБЩАЯ ЧАСТЬ.

В «Береславское сельское поселение» входят поселки Береславка и 2ое отделение совхоза «Волго-Дон».

Береславка — посёлок в Калачёвском районе Волгоградской области России. Административный центр Береславского сельского поселения.

Расположен на южном берегу Береславского водохранилища в системе Волго-Донского канала. В посёлке действует речной порт, отделение сбербанка, средняя школа, православная церковь во имя «Введения в храм Пресвятой Богородицы». Расстояние до Волгограда — около 20 км на восток, до райцентра Калач-на-Дону — около 45 км на запад, ближайшая железнодорожная станция — Карповская  Приволжской железной дороги — около 10 км.

Состав и численность Береславского сельского поселения в таблице 1.1.

Таблица 1.1

|  | Название | Количество населения | Наличие водопроводных сетей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | П. Береславка, Калачевский район, Волгоградская обл. | 4662 | две |
| 2 | П.2-ое отделение с-за «Волго-Дон», Калачевский район, Волгоградская обл. | 502 | одна |

Основной вид застройки на территории сельского поселения – многоэтажные, индивидуальные жилые дома; и наличие большого количества садоводческих товариществ.

Структура существующего жилого фонда представлена в таблице 1.2.

Таблица 1.2.

| Вид потребителя (муниципальные учреждения, коммерческие учреждения, жилой фонд, прочее) | Количество (шт) | Количество точек потребления | Количество человек (чел) |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальные учреждения | пять | семь | 721 |
| Жилой фонд в т.ч: | 1383 | 1383 | 5164 |
| Многоэтажные дома | 26 | 26 | 1670 |
| Индивидуальные дома | 1357 | 1357 | 3494 |

# Раздел 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения городского округа

1.1 Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны

.

Системой водоснабжения называют комплекс сооружений и устройств, обеспечивающий снабжение водой всех потребителей в любое время суток в необходимом количестве и с требуемым качеством.

Задачами систем водоснабжения являются:

- добыча воды;

- хранение воды в специальных резервуарах;

- подача воды в водопроводную сеть к потребителям

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Структура системы водоснабжения зависит от многих факторов, из которых главными являются следующие: расположение, мощность и качество воды источника водоснабжения, рельеф местности и кратность использования воды.

. Источником водоснабжения Береславского сельского поселения являются Береславское водохранилище.

Водозабор расположен непосредственно на берегу Береславского водохранилища судоходного Волго-Донского канала им. Ленина.

В настоящее время на территории Береславского сельского поселения имеются централизованные системы водоснабжения и водоотведения. Водоснабжение осуществляется от Береславского водохранилища с подачей в сеть потребителям через насосные станции 1-го и 2го подъема.

Техническое состояние сетей и сооружений не обеспечивает предъявляемых к ним требований. Водопроводные сети и оборудование водоснабжения находятся в аварийном состоянии – износ до 89%.

Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановление правительства РФ от 05.09.2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») вводят новые понятия в сфере водоснабжения и водоотведения:

- «эксплуатационная зона» - зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей горячее или холодное водоснабжение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения;

- «технологическая зона  водоснабжения» - часть  водопроводной  сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды;

- «централизованная система холодного водоснабжения» - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам;

- «нецентрализованная система холодного водоснабжения» - сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц.

Исходя из определения эксплуатационной зоны водоснабжения, в централизованной системе водоснабжения п. Береславка - одна эксплуатационная зона и

одна организация эксплуатирует водозаборные узлы, насосные станции, водопроводные сети - МУП «Береславское Коммунальное Хозяйство».

Поселок 2-ое отделение с-за «Волго-Дон», Калачевского района снабжается покупной водой у МУП «Калачевский групповой водопровод»

В П.2-ое отделение с-за «Волго-Дон», Калачевский район - 2 эксплуатационные зоны:

МУП «Калачевский групповой водопровод» - эксплуатирует водозаборные сооружения, насосные станции, магистральные сети.

МУП «Береславское Коммунальное Хозяйство» - эксплуатирует водопроводные сети поселка.

1.2.Описание территорий поселений не охваченных централизованными

системами водоснабжения

В настоящее время в Береславском сельском поселении нет поселков не охваченных централизованной системой водоснабжения.

1.3.Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения.

Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановление правительства РФ от 05.09.2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») вводят новые понятия в сфере водоснабжения и водоотведения:

Исходя из определения зоны водоснабжения, в централизованной системе водоснабжения п. Береславка - одна технологическая зона.

МУП «Береславское Коммунальное Хозяйство» - забирает воду из водохранилища и снабжает водой потребителей.

В систему технологической зоны водоснабжения п. Береславка входят:

- водоразборные узлы;

- насосные станции 1го подъема;

- насосные станции II подъема;

- магистральные сети;

- разводящие сети.

Поселок .2-ое отделение с-за «Волго-Дон», Калачевского района снабжается покупной водой у МУП «Калачевский групповой водопровод»

В П.2-ое отделение с-за «Волго-Дон», Калачевский район - 2 технологические зоны:

МУП «Калачевский групповой водопровод» - обслуживает водозаборные сооружения, насосные станции, магистральные водоводы и подает воду в сети МУП «Береславское Коммунальное Хозяйство».

- МУП «Береславское Коммунальное Хозяйство» снабжает водой потребителей поселка и обслуживает сети водопровода поселка.

На территории Береславского сельского поселения находится две зоны с централизованным водоснабжением, т.е. в каждом поселении.

Собственником оборудования и сетей системы водоснабжения является администрация «Береславское сельское поселение».

1.4 Описание результатов технического обследования централизованных

систем водоснабжения.

О проведении технического обследования централизованной системы

водоснабжения сведений нет.

1.4.1. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений.

Береславское сельское поселение снабжается водой из Береславского водохранилища.

Водозабор обеспечен насосными станциями 1-го и 2-го подъёма, расположенными непосредственно на берегу Береславского водохранилища судоходного Волго-Донского канала им. Ленина. Оголовок водозабора подтопленного типа с всасывающими водоводами.

Санитарная зона водозабора: на берегу огорожена металлическим забором, на воде обозначена буйками.

Водозаборные сооружения, имеют значительный износ и нуждаются в незамедлительной реконструкции, а также необходима постоянная модернизация насосного оборудования и арматуры.

В настоящее время износ оборудования системы водоснабжения составляет 89%.

Вода насосами станциями 1го, 2го подъема подается в разводящие сети п. Береславка.

Поселок 2-ое отделение с-за «Волго-Дон», Калачевского района снабжается покупной водой у МУП «Калачевский групповой водопровод».

Расположение водозабора в таблице 1.1.

Таблица 1.1.

| № п/п | Наименование объекта | Расположение (адрес) | Вид объекта (пов. водозабор…) | Собственник объекта | Год ввода в эксплуатацию | Эксплуатирующая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водозаборное сооружение с насосной станцией | Волгоградская обл, Калачевский р-он, пос.Береславка, ул. Юбилейная, д. 14 | Водозабор | Береславское сельское поселение, Калачевский муниципальный район | 1961 | МУП «Береславское « КХ» |

Состав водозаборного сооружения.

Таблица 1.2.

| Наименование | Тип | Производительность | Дата ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- |
| Водозабор | Открытый водозабор с Береславского водохранилища | 2000 тыс/м3 | 1961г. |
| Насосная | ВНС-1 | 300м3/час. | 1961г. |
| Насосная | ВНС-2 | 200 м3/час. | 1961г. |
| Очистные | отсутствуют |  |  |
| Водонапорные башни | отсутствуют |  |  |

1.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды.

В Береславском сельском поселении отсутствуют очистные сооружения воды на хоз – питьевые нужды.

Забор воды осуществляется по двум всасывающим трубопроводам  через Рыбозагродители РОП-175 с последующим хлорированием и подачей воды в водопровод.

Хлорирование воды производится мини установкой по проекту ООО НВП «Росводоканал» гипохлоритом натрия в соответствии с требованиями:

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности»

- Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и направлен на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения как одного из основных условий реализации конституционных прав граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду.

В Береславском сельском поселении вода из водохранилища, с последующим хлорированием, отвечает гигиеническим требованиям и микробиологическим показателям.

Вода, подаваемая потребителям, контролируется Центром гигиены и эпидемиологии в Калачевском районе.

1.4.3.Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления).

Для обеспечения питьевой водой Береславского сельского поселения, с требуемыми параметрами режима водопотребления, к водопроводной сети подключены насосные станции Iго и 2го подъема..

Насосные станции 1го, 2го подъема, трубопроводы, запорно-регулирующая арматура имеют износ до 89% и нуждаются в незамедлительной реконструкции, а также необходима постоянная модернизация насосного оборудования и запорно-регулирующей арматуры.

В таблице 1.3 приведены технические характеристики установленного насосного оборудования.

Таблица 1.3.

| № п/п | Наименование | Описание системы | Модель, марка, тип. | Кол-во рабочих насосов | Кол-во резервных насосов | Производи- тельность м3/час. | Напор м | Мощность двигателя кВт. | Частота вращения. об/мин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ВНС-1 | Водоснабжение | 1Д315-50А | 2 | 1 | 300 | 42 | 55 | 2900 |
| 2. | ВНС-2 | Водоснабжение | 1К1150-125-315 | 1 | 1 | 200 | 32 | 30 | 1450 |

Поселок Береславка.

ВНС-1

Удельный расход электрической энергии, необходимый для подачи установленного фактического объема воды:

Q=E/V= 2640 кВт.сут./1536 = 1,72 кВт./м3

где E= 2640 – суммарное потребление электрической энергии, кВт.

V=1536 – объем поднятой воды, м3.

Удельный расход электрической энергии, необходимый для обеспечения установленного уровня напора:

Q=E/H=2640 кВт. /32 = 82,5 кВт./м3.

где Н=32 – уровень напора, м.

ВСН-2

Удельный расход электрической энергии, необходимый для подачи установленного фактического объема воды:

Q=E/V=720 кВт∙сут. /1536 = 0,47 кВт./м.

где E=720 – суммарное потребление электрической энергии, кВт.

V=1536 – объем поднятой воды, м3.

Удельный расход электрической энергии, необходимый для обеспечения установленного уровня напора:

Q=E/H=720 кВт∙ч/30=24 кВт /м3.

где Н=30 – уровень напора, м.

1.4.4. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям.

Большинство трубопроводов водопроводной сети муниципального образования Береcлавского сельского поселения построены и введены в эксплуатацию 48 лет назад, без учета требований надежности по применяемым материалам и организационно-техническим возможностям эксплуатирующей организации и в настоящее время имеют значительный физический износ до 89%.

Необходимо произвести обследования сетей. Материал труб в основном – стальные, ПВХ. Водопровод Береcлавского сельского поселения представлен системой магистральных, разводящих уличных и внутриквартальных сетей.

Протяженность водопроводной сети поселения представлена в таблице 1.4.

Плановая перекладка трубопроводов в последние годы ведется. Основная часть трубопроводов находятся в аварийном состоянии. В основном аварии происходят на старых участках с трубами стальными и чугунными, поэтому давление в сетях выше 3,5 кг/см не поднимают

Капитальный ремонт сетей ВХК с перекладкой согласно планово-предупредительного ремонта в соответствии с «Правилами технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации, Москва 2000 г.» п.1.9.1. с соблюдением периодичности капитального ремонта.

. Ежегодно замена водопроводной сети должна производиться в объеме 7% от общей протяженности.

Текущий ремонт в Береславском сельском поселении выполняется каждый год с заменой стальной трубы на полиэтиленовые трубы, заменено 15%.

Трубопроводы водопроводной сети нуждаются в незамедлительной реконструкции.

Водоснабжение п.2-ое отделение с-за «Волго-Дон» и п.Береславка представлено системой магистральных, разводящих уличных трубопроводов.

Описание трубопроводных сетей представлено в таблице 1.4.

Таблица 1.4.

| № п/п | Наименование | Год ввода в эксплуатацию | Диаметр, мм | Протяжённость, метр | Материал | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопроводная сеть: напорный напорный напорный напорный напорный напорный напорный | 1966 1966 1966 1966 1966 1966 1966 | 76 57 89 100 159 219 63 | 1173 560 3648 20108 1456 1456 420 | сталь ПХВ сталь сталь ПХВ сталь ПХВ |  |

.

1.4.5. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды.

Состояние основных фондов системы водоснабжения Береславского сельского поселения определяется высоким уровнем износа – до 89%;

Имеет место вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней коррозии металлических трубопроводов.

В Береславском сельском поселении отсутствуют очистные сооружения воды на хоз-питьевые нужды.

О выдаче МУП «Береславского КХ» предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды сведений нет.

1.4.6. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.

На территории Береславского сельского поселения: в п Береславка и п. 2-ое отделение с-за «Волго-Дон» используется открытая система горячего водоснабжения.

1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов.

На территории Береславского сельского поселения отсутствуют территории распространения вечномерзлых грунтов.

1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты).

Объекты централизованной системы водоснабжения п. Береславка являются собственностью администрации «Береславское сельское поселение» включая:

- водозаборный узел;

- насосная станция 1-го подъема;

- насосная станция 2-го подъема;

- водопроводные сети

и находятся в границах зон поселка.

Объекты централизованной системы водоснабжения п. 2-ое отделение с-за «Волго-Дон» являются собственностью администрации «Береславское сельское поселение» включая:

- водопроводные сети

и находятся в границах зон поселка

Водозабор, насосные станции 1-го и 2-го подъема и водопроводные сети находятся в эксплуатации предприятия МУП «Береславское КХ» на праве хозяйственного ведения».

# Раздел 2. Направления развития централизованных систем водоснабжения

2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

В целях обеспечения всех потребителей водой в необходимом количестве и необходимого качества приоритетными направлениями в области модернизации систем водоснабжения Береславского сельского поселения являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

В соответствии с требованиями нормативов все источники питьевого водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения большей части охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный ресурс и сетей с недостаточной пропускной способностью.

Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода воды.

В целях надежного обеспечения населения Береславского сельского поселения питьевой водой в достаточном количестве предлагается выполнить следующие мероприятия:

- разработка проектно-сметной документации на новое строительство и реконструкцию системы водоснабжения в Береславском сельском поселении;

- реконструкция и капитальный ремонт существующего водозабора ;

- строительство необходимых напорно-регулирующих сооружений (башня и резервуар чистой воды) и узлов учета для обеспечения бесперебойной работы водопроводной системы Береславского сельского поселения;

- строительство очистных сооружений воды для хоз-питьевых нужд;

- реконструкция (новое строительство) водопроводных сетей;

- привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объектов водоснабжения, повышение степени благоустройства зданий;

- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет оптимизации расходов, в том числе рационального использования водных ресурсов;

- улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе здоровья человека

2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов.

Реализация «Схемы водоснабжения и водоотведения» должна обеспечить развитие систем централизованного водоснабжения в соответствии с потребностями зон жилищного и коммунально-промышленного строительства до 2024 года и подключения большего количества населения Береславского сельского поселения к централизованным системам водоснабжения.

1)Первый вариант развития

В Береславском сельском поселении предполагается новое строительство жилых домов и других объектов.

Для создания необходимого резерва мощностей инженерно – технического обеспечения и подключение новых абонентов необходимо провести реконструкцию и строительства:

- - водозаборного узла;

- - насосных водопроводных станций;

- - очистные сооружения для хоз-питьевого водоснабжения.

- - водопроводных сетей.

2) Второй вариант развития.

Если не будет достаточно инвестиций в мероприятия, приведенные выше, то в целях обеспечения всех потребителей водой в необходимом количестве и необходимого качества и подключение новых абонентов к сетям необходимо незамедлительно произвести:

- техническое обследование всей системы централизованного водоснабжения;

- замена всего устаревшего оборудования;

- реконструкция и модернизация водопроводной сети.

# Раздел 3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой и технической воды

3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке.

Объем забора воды из водоема фактически продиктован потребностью объемов воды на реализацию (полезный отпуск) и расходов воды на собственные и технологические нужды, потерями воды в сети.

На протяжении последних лет наблюдается тенденция уменьшение населения Береславского сельского поселения и, следовательно, снижению объемов реализации всем категориям потребителей холодной воды и соответственно количества объемов водоотведения.

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно производится анализ структуры, определяется величина потерь воды в системах водоснабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления, и устанавливается плановая величина объективно неустранимых потерь воды. Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий.

Неучтенные и неустранимые расходы и потери из водопроводных сетей можно разделить:

- - полезные расходы:

- - расходы на технологические нужды водопроводных сетей, в том числе:

- − чистка резервуаров;

- − промывка тупиковых сетей;

- − на дезинфекцию, промывку после устранения аварий, плановых замен;

- − расходы на ежегодные профилактические ремонтные работы, промывки;

- − промывка канализационных сетей;

- − тушение пожаров;

- − испытание пожарных гидрантов.

- - организационно-учетные расходы, в том числе:

- - не зарегистрированные средствами измерения;

- - не учтенные из-за погрешности средств измерения у абонентов;

- - не учтенные из-за погрешности средств измерения в насосных станциях;

- - расходы на хоз-бытовые нужды МУП «Береславское КХ».

- - потери из водопроводных сетей:

- - потери из водопроводных сетей в результате аварий;

- -скрытые утечки из водопроводных сетей;

- - утечки из уплотнения сетевой арматуры;

- - утечки через водопроводные колонки;

- - расходы на естественную убыль при подаче воды по трубопроводам;

- утечки в результате аварий на водопроводных сетях, которые находятся

до водомерных узлов.

Общий баланс подачи и реализации воды за 2013 год представлен таблице 3.1 и на рисунке 3.1 и 3,2.

Таблица 3.1

| № п/п | Наименование потребителей | Подано, м3/год. | Реализовано, тыс. м3/год. | Потери в сети м3/год. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | население м3/год. о | Бюджет м3/год. |  |
| 1 | п.. Береславка | 560700 | 239900 | 9100 | 311700 |
| 2 | п. 2-ое отделение с-за «Волго-Дон» | 39000 | 31197 | 32,1 | 7800 |

Рис 3.1.

Рис 3.2.

3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления).

Территориальный баланс подачи горячей и питьевой воды за 2013 год приведен в таблице 3.2.

Таблица 3.2.

Территориальный баланс подачи воды.

| № п/п | Наименование потребителей | Подано м3/сут. | Реализовано, м3/сут.. | Потери в сети м3сут.. | Всего в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | население м3/сут. | Бюджет м3/сут. |  |  |
|  |  | м3/сут | макс. м3/сут | м3/сут.. о | макс. м3/сут | м3/сут | макс. м3/сут | м3/сут | макс. м3/сут | м3/год | макс. м3/год |
| 1 | п.. Береславка | 1536 | 1842,2 | 657 | 788,4 | 36,1 | 43,3 | 854 | 1024,8 | 560700 | 672840 |
| 2 | п. 2-ое отделение с-за «Волго-Дон» | 106,8 | 128,2 | 85,5 | 106.6 | 0,13 | 0.15 | 21,4 | 25,6 | 39000 | 46800 |

3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.).

Структурный баланс реализации воды по поселениям представлен в таблице 3.2

и на рисунке 3.3. и 3.4,

\

Рис 3.3.

Рис 3.4.

3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг.

Фактическое водопотребление за 2013 год представлено в таблице 3.1.и на рис. 3.1 и 3.2.

Постановление.

| 01 марта 2013 г. | 10/2 |
| --- | --- |

О внесении изменений в постановление министерства топлива, энергетики 
и тарифного регулирования Волгоградской области от 25 июля 2012 г. №4/1 
"Об утверждении нормативов потребления населением коммунальных услуг 
по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению 
при отсутствии приборов учета на территории Волгоградской области"

В соответствии с Положением о министерстве топлива, энергетики и тарифного регулирования Волгоградской области, утвержденным постановлением Правительства Волгоградской области от 19 июня 2012 г. № 125-п, министерство топлива, энергетики и тарифного регулирования Волгоградской области  п о с т а н о в л я е т:

1.Внести в постановление министерства топлива, энергетики и тарифного регулирования Волгоградской области от 25 июля 2012 г. №4/1 "Об утверждении нормативов потребления населением коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению при отсутствии приборов учета на территории Волгоградской области" следующие изменения:

таблицу 1 приложения 1 изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Временно-исполняющий обязанности

министра топлива, энергетики и тарифного

регулирования Волгоградской области 				          О.В.Симонова

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению

от 01 марта 2013 г. № 10/2

Таблица 1

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению,

горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях не оборудованных

индивидуальным прибором учета

| Тип жилого помещения | Норматив, м3 / (чел. х мес.) |
| --- | --- |
|  | При наличии в жилом помещении централизованного горячего водоснабжения | При отсутствии в жилом помещении централизованного горячего водоснабжения |
|  | Норматив холодного водоснабжения | Норматив горячего водоснабжения | Норматив водоотведения | Норматив холодного водоснабжения | Норматив горячего водоснабжения | Норматив водоотведения |
| 1. Жилые помещения, оборудованные ванной сидячей длиной 1200 мм | 5,40 | 3,90 | 9,30 | 9,30 | - | 9,30 |
| 2. Жилые помещения, оборудованные ванной длиной 1500 – 1550 мм | 5,76 | 4,00 | 9,76 | 9,76 | - | 9,76 |
| 3. Жилые помещения, оборудованные ванной длиной 1650 – 1700 мм | 5,55 | 4,40 | 9,95 | 9,95 | - | 9,95 |
| 4. Жилые помещения, оборудованные душем | 3,27 | 2,36 | 5,63 | 5,63 | - | 5,63 |
| 5. Прочие жилые помещения, не оборудованные ванной и душем | 1,84 | 0,69 | 2,53 | 2,53 | - | 2,53 |
| 6. Прочие жилые помещения, не оборудованные ванной, душем, унитазом | 1,11 | 0,69 | 1,80 | 1,80 | - | 1,80 |
| 7. Прочие жилые помещения с наличием на этажах общих кухонь, туалетов или блоков душевых | 2,19 | 1,60 | 3,79 | 3,79 | - | 3,79 |
| 8. Жилые помещения с использованием питьевой воды из водопроводного крана, расположенного на территории участка | - | - | - | 1,83 | - | 1,83 |
| 9.Жилые помещения с использованием питьевой воды из водоразборных колонок | - | - | - | 1,22 | - | 1,22 |

Расчет расхода воды на хоз.-питьевые нужды производится на основании нормативных документов:

Население:

Холодное водоснабжение и водоотведение:

- - при отсутствии индивидуальных приборов учета путем умножения количества зарегистрированных граждан на нормативы водопотребления и водоотведения согласно таблице 1.

- - при наличии индивидуальных приборов учета  – по показаниям приборов.

Юридические лица:

Холодное водоснабжение и водоотведение:

- - при отсутствии приборов учета:по количеству потребителей и нормам расхода холодной и горячей воды согласно СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация».

- - при наличии приборов учета – по показаниям приборов.

3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Одной из основных задач ФЗ являются: перевод экономики поселений на путь развития, создание системы менеджмента энергетической эффективности, воспитание рачительного отношения к энергетическим ресурсам и охране окружающей среды.

Обеспеченность приборами учета в Береславском  сельском поселение  в 2013 году составила:

бюджетных организаций – 100%;

население п. Береславка – 80%;

население п. 2ое отделение с-за «Волго-Дон» - 95%.

Учет объема воды должен определяться  по показаниям аттестованных средств измерений.

Приоритетными группами потребителей, для которых, требуется решение задачи по обеспечению коммерческого учета, являются: бюджетная сфера и жилищный фонд. В настоящее время существует план по установке общедомовых приборов учета. Для обеспечения 100% оснащенности необходимо выполнять мероприятия в соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации

3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, городского округа.

Запас воды по водозаборному узлу способствует перспективному развитию системы централизованного водоснабжения п. Береславка..

Фактический и перспективный водозабор из водохранилища и производственная мощность по водозаборному узлу поселения приводится в таблице 3.3.

Таблица 3.3.

Фактический водозабор и перспективный п. Береславка.

| Название Поселений | Фактический водозабор, 2013г. м3/сут. | Перспективный водозабор, 2024 м3/сут. | Производственная мощность водозаборных узлов, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Береславка | 1536 | 1062,3 | 2000 |

3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки.

Расход воды на хоз - питьевые нужды рассчитан исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики, с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки.

Прогнозируемые балансы по поселениям приведены в таблицах 3.4-3.5.

Таблица 3.4.

Прогнозируемый баланс п. Береславка.

| № п/п | Наименование | 2013 -2024 года. | Население, м3/сут. | Бюджет, м3/сут. | Потери в сети м3/сут. | Всего, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п.Береславка | 2013 | 657 | 36,1 | 854 | 1536 |
| 2 |  | 2014 | 663,5 | 36,3 | 800 | 1500 |
| 3 |  | 2015 | 670,0 | 36.6 | 750 | 1456.6 |
| 4 |  | 2016 | 676,7 | 36.9 | 700 | 1413,6 |
| 5 |  | 2017 | 683,4 | 37.2 | 650 | 1370,6 |
| 6 |  | 2018 | 690.1 | 37.6 | 600 | 1327.7 |
| 7 |  | 2019 | 697.0 | 38,0 | 550 | 1285 |
| 8 |  | 2020 | 704.0 | 38.4 | 500 | 1242,4 |
| 9 |  | 2021 | 711,0 | 38,8 | 450 | 1199,8 |
| 10 |  | 2022 | 718,1 | 39,2 | 400 | 1157,3 |
| 11 |  | 2023 | 725,2 | 39,6 | 350 | 1114,8 |
| 12 |  | 2024 | 732,3 | 40.0 | 300 | 1072,3 |

Таблица 3.5.

Прогнозируемый баланс п.2ое отделение с-за «Волго-Дон».

| № п/п | Наименование | 2012 -2024 года. | Население м3/сут. | Бюджет м3/сут. | Потери м3/сут. | Всего, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. 2ое отделение с-за «Волго-Дон» | 2013 | 85,5 | 0,13 | 21,4 | 106,8 |
| 2 |  | 2014 | 86.0 | 0.13 | 20,4 | 106,53 |
| 3 |  | 2015 | 86,4 | 0,13 | 19,4 | 105,93 |
| 4 |  | 2016 | 87.0 | 0.14 | 18,4 | 105,54 |
| 5 |  | 2017 | 87,5 | 0.14 | 17,4 | 105,04 |
| 6 |  | 2018 | 88.0 | 0,15 | 16,4 | 104,55 |
| 7 |  | 2019 | 88,5 | 0,15 | 15,4 | 104,05 |
| 8 |  | 2020 | 89,0 | 0.16 | 14,4 | 103,56 |
| 9 |  | 2021 | 89,5 | 0.17 | 13,4 | 103,07 |
| 10 |  | 2022 | 90.0 | 0,18 | 12,4 | 102,58 |
| 11 |  | 2023 | 90,5 | 0.19 | 14,4 | 105,09 |
| 12 |  | 2024 | 100,0 | 0.2 | 14,о | 114,2 |

3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.

В Береславском сельском поселении используется открытая система горячего водоснабжения

3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное).

Фактическое и ожидаемое потребление воды в таблице 3.6.

Таблица 3.6.

Фактическое и ожидаемое потребление воды.

| № п/п | Наименование потребителей | Население | Бюджет . | Потери в сети | Всего. | Всего в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м3/сут | макс. м3/сут | м3/сут.. о | макс. м3/сут | м3/сут | макс. м3/сут | м3/сут | макс. м3/сут | м3/год | макс. м3/год |
| Фактическое потребление 2013год. |
| 1 | п. Береславка | 657 | 788,4 | 36,1 | 43,3 | 854 | 1024,8 | 1536 | 1842,2 | 560700 | 672840 |
| 2 | п. 2-ое отделение с-за «Волго-Дон» | 85,5 | 106.6 | 0,13 | 0.15 | 21,4 | 25,6 | 106,8 | 128,2 | 39000 | 46800 |
| Ожидаемое потребление 2024год. |
| 3 | п. Береславка | 722,3 | 866,8 | 40,0 | 48 | 300 | 360 | 1072,3 | 1286,8 | 391390 | 469667 |
| 4 | п. 2-ое отделение с-за «Волго-Дон | 100,0 | 120 | 0.2 | 0,24 | 14 | 16,8 | 114,2 | 137,04 | 41683 | 50019,6 |

.

3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам.

Территориальная структура потребления воды по технологическим зонам приведена в таблице 3.2 и на рис.3,5-3,6.

Рис. 3,5.

Рис.3,6

3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по поселениям приведен в таблицах 3.4-3.5.

3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения).

Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке в Береславском сельском поселении в таблице 3.7.

Таблица 3.7.

Фактические и планируемые потери воды при ее транспортировке

| № п/п | Местонахождение | 2013год Потери в год. | 2024год Потери в год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | м3/сут | м3/год | м3/сут | м3/год |  | м3/сут |
| 1 | п. Береславка | 854 | 311710 | 300 | 109500 |
| 2 | п. 2-ое отделение с-за «Волго-Дон» | 21,4 | 7811 | 14 | 5110 |

3.13. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов).

Перспективный баланс подачи и реализации воды по поселениям на период 2013-2024 г.г. представлен в таблицах 3.4-3.5.

3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам.

Запас воды по водозаборному узлу:

фактическое потребление воды в 2013 году – 1536 м3/сут.;

перспективное потребление воды в 2024 году – 1072,3м3/сут.;

проектная мощность водозаборного узла 2000 м3/сут.

Запас производственной мощности водозаборного узла в 2024году составляет 927,7 м3/сут. способствует перспективному развитию системы централизованного водоснабжения сельского поселения Береславское.

Производственная мощность водозаборных и очистных сооружений п. Береславка с указанием требуемых объемов подачи и потребления воды по технологическим зонам с разбивкой по годам будет такой же, как в таблице 3,4.

3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.

Объекты централизованной системы водоснабжения п. Береславка являются собственностью администрации Береславского сельского поселения.

Статусом гарантирующей организации для централизованной системы водоснабжения  Береславского сельского поселения является Муниципальное унитарное предприятие «Береславское КХ».

Водозабор, насосные станции 1-го и 2-го подъема и водопроводные сети п. Береславка находятся в эксплуатации предприятия МУП «Береславское КХ» на праве хозяйственного ведения».

П. 2-ое отделение с-за «Волго-Дон» снабжается покупной водой у МУП «Калачевский групповой водопровод».

Объекты централизованной системы водоснабжения п. 2-ое отделение с-за «Волго-Дон» являются собственностью администрации «Береславское сельское поселение» включая

- водопроводные сети.

Снабжение водой и эксплуатацию сети осуществляет МУП «Береславское КХ» на праве хозяйственного ведения.

# Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам.

В рамках реализации настоящей схемы водоснабжения Береславского сельского поселения предлагаются следующие основные мероприятия:

Проектом предлагается дальнейшее развитие систем централизованного водоснабжения в п. Береславка и п. 2-ое отделение с-за «Волго-Дон». Планируемые кварталы жилой застройки проектом предлагается подключить к существующей централизованной системе водоснабжения, для этого необходимо строительство новых водопроводных сетей, очистных сооружений для хоз-питьевого водоснабжения и реконструкцию водозаборного узла.

На I очередь строительства существующие сети водопровода в населенных пунктах Береславского сельского поселения по мере износа подлежат перекладке с заменой труб и колодцев из современных материалов, реконструкция водозаборного узла, строительство очистных сооружений.

Основные мероприятия по строительству и реконструкции Береславского сельского поселения в таблице 4.1.

Таблица 4.1.

Основные мероприятия по строительству и реконструкции

| Поз. | Наименование поселения | Мероприятия |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2014-2020 | 2020-2024 |
| 1. | П. Береславка. | 1.Реконструкция и перекладка существующих водопроводных сетей диаметр от 100 мм и до 200 мм. Общей протяженностью около 2 км водоводов. 2.Реконструкция водозаборного узла. 3.Строительство очистных сооружений для хоз-питьевого водоснабжения. | 4 Система автоматизации базе ПТК КРУГ-2000™ 5. Перспектива – строительство новых водопроводных сетей диаметр от 100 мм и до 200 мм. Общей протяженностью около 2км водоводов |
| 2. | П.2-ое отделение с-за «Волго-Дон» | 1.Строительство новых, реконструкция и перекладка существующих водопроводных сетей диаметр от 100 мм и до 200 мм. Общей протяженностью около 2,0 км водоводов | 2. Система автоматизации базе ПТК КРУГ-2000 |

4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения.

Внутриплощадочные сети, водопроводные насосные станции, водозаборный узел Береславского сельского поселения имеют значительный износ и нуждаются в незамедлительной реконструкции сетей водоснабжения, запорно-регулирующей арматуры. Необходимо внедрение автоматизации на всех уровнях системы водоснабжения.

Выполнение одного из выше перечисленных мероприятий не обеспечит подачи абонентам определенного объема питьевой воды установленного качества, поэтому необходима реализация комплекса мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения и водоотведения

Схема водоснабжения и водоотведения Береславского сельского поселения предусматривается: строительство сетей, очистных сооружений для хоз-питьевого водоснабжения и реконструкцию водозаборного узла, водопроводных сетей,

внедрение автоматизации системы коммунального хозяйства.

В связи с реализацией мероприятий по схеме водоснабжения и водоотведения изменяться характеристики водопроводного оборудования и сетей.

Выполнение основных мероприятий по реализации схем водоснабжения направлены на обеспечение соответствия качества питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации:

4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения.

В настоящее время в Береславском сельском поселении строящихся или реконструируемых объектов системы водоснабжения нет.

4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение.

Стратегический план развития муниципального коммунального хозяйства России предусматривает реконструкцию одной из важнейших своих составляющих – объектов водоснабжения. Однако просто замена изношенных инженерных сетей и производственного оборудования не решит полностью проблем функционирования МУП «Береславского КХ».

Анализ полученных данных показывает, что наилучший результат может быть получен при использовании комплексного подхода, включающего внедрение средств автоматизации на всех уровнях системы водоснабжения, в том числе диспетчерского управления и учета энергоресурсов. При этом внедрение комплексной системы автоматизации на базе программно-технического комплекса КРУГ-2000™ может осуществляться поэтапно, в соответствии с приоритетами и потребностями Заказчика.

Рис. 4.1. ПТК «КРУГ-2000»

Объекты централизованной системы водоснабжения являются собственностью администрации «Береславское сельское поселение».

Система предназначена для автоматизации процессов сбора и обработки информации о работе объектов водоканала, программно-логического управления объектами, диспетчерского контроля и централизованного управления, а также для решения задач технического и коммерческого учета гидроресурсов, потребления тепла и электроэнергии.

Цели и задачи:

• Экономия ресурсов: электроэнергии, тепло- и гидроресурсов.

• Увеличение сроков службы технологического оборудования.

• Снижение затрат на предупредительные и ремонтные работы.

• Обеспечение оперативного управления и контроля технологическими процессами.

Объекты автоматизации

Системы водозабора, водоподготовки, распределения, водоснабжения, водоотведения и очистки стоков.

Объекты данных систем территориально расположены на значительном расстоянии друг от друга и от диспетчерского пункта (десятки километров). Поэтому для организации связи между ними выбираются беспроводные средства: радиосвязь и/или GSM-связь (возможны и другие виды связи в зависимости от конкретных условий).

Архитектура и выполняемые функции

Система построена на базе ПТК КРУГ-2000™ с использованием программно-логических контроллеров и имеет трехуровневую структуру:

• супервизорный (верхний) уровень – центральный диспетчерский пункт (ЦДП);

• диспетчерский уровень подсистем водоканала;

• уровень локальных АСУ ТП и АСКУЭ (нижний уровень).

На супервизорном уровне реализуются следующие функции:

• контроль за оборудованием всех объектов водоканала и показателями их работы;

• архивирование и документирование всей необходимой информации;

• координация действий по совместной работе подсистем и ведение оптимальной безаварийной работы всей системы сельского водохозяйства;

• учет суммарной потребляемой электроэнергии по всем контролируемым объектам;

• статистические обобщенные данные по всем контролируемым объектам.

На диспетчерском уровне реализуются следующие функции:

• контроль за оборудованием локальных АСУ ТП конкретной подсистемы и показателями их работы;

• архивирование и документирование всей необходимой информации;

• координация действий по слаженной работе локальных АСУ ТП конкретной подсистемы и ведение их оптимальной безаварийной работы;

• учет суммарной потребляемой электроэнергии по всем контролируемым объектам подсистемы;

• статистические обобщенные данные по всем контролируемым объектам подсистемы;

• дистанционное управление оборудованием.

На уровне локальных АСУ ТП реализуются следующие функции:

• программно-логическое управление насосными агрегатами и запорной арматурой;

• блокировки и противоаварийные защиты;

• оптимизация труда операторов;

• учет потребляемой электроэнергии;

• реализация алгоритмов равномерного использования агрегатов по заданной наработке;

• контроль качества воды;

• учет воды, отпускаемой потребителям.

АСКУЭ, как специфическая часть уровня АСУ ТП, выполняет следующие функции:

• коммерческий учет отпускаемых потребителям гидроресурсов по всем контролируемым объектам, в том числе учет потребляемых гидро- и теплоресурсов на собственные нужды;

• коммерческий учет потребляемой электроэнергии (активной и реактивной составляющей электроэнергии) и режимных параметров электрической сети по всем контролируемым объектам.

Подсистема визуализации, которая может быть составляющей любого из вышеперечисленных уровней, обеспечивает выполнение следующих функций:

• отображение технологической информации на экране операторской станции в виде:

− мнемосхемы с различной детализацией информации;

− обобщенные кадры аварийных состояний

− графики изменения контролируемых параметров

• просмотр архивов и протокола событий о состоянии технологических объектов;

• централизованное управление объектами;

• защита от неправильных действий оператора;

• формирование и выдача на печать различных отчетов.

Нижний уровень системы представляет собой совокупность станций, на каждой из которых для решения задач автоматизации используется программируемый контроллер. Контроллер реализует локальную систему автоматизации станции, а также организует обмен данными с диспетчерским пунктом по GSM- и/или радиоканалу. Также возможен комбинированный способ обмена данными. В этом случае обычно радиоканал резервируется GSM-каналом.

Команды управления технологическим оборудованием и режимами работы станции принимаются с верхних уровней системы, а обратно передается информация о процессе работы станции.

Локальные АСУ ТП могут работать в двух режимах: автоматическом и дистанционном.

В автоматическом режиме поддерживаются заданные величины параметров.

В дистанционном режиме управление исполнительными механизмами (насосами, задвижками) осуществляется оператором диспетчерского уровня.

При отсутствии связи с диспетчерским уровнем контроллер переключается в автоматический режим работы и работает как локальная станция управления. При возникновении нештатной ситуации контроллер нижнего уровня осуществляет посылку данных автоматически, независимо от установленного периода связи.

Диспетчерский уровень подсистем включает компьютер операторской станции, на котором установлена SCADA КРУГ-2000®, и модем для связи с верхним и нижним уровнями.

В состав супервизорного уровня входит компьютер операторской станции с установленной SCADA КРУГ-2000® и модем для связи с нижними уровнями.

Выводы

Преимуществом системы комплексной автоматизации на основе «КРУГ-2000» является ее полномасштабность, использование набора проверенных технических и программных средств, высокая функциональность и надежность. Это делает ее идеальным решением по автоматизации муниципальных водоканалов и весьма привлекательной для системных интеграторов.

Конфигурация рассмотренной системы позволяет подключать новые объекты автоматизации или расширять функциональность уже имеющихся, без необходимости вносить какие-либо изменения или останавливать работу уже подключенных станций, что позволяет автоматизировать систему водоотведения и водоснабжения поэтапно.

Преимуществом «КРУГ-2000», кроме простоты использования, мощного инструментария и надежности, является открытость. С одной стороны, это дает возможность организовать связь с любыми контроллерами, имеющими ОРС-сервер или поддерживающими распространенные протоколы связи, а с другой – предоставить Пользователю возможности самостоятельного расширения и модернизации системы.

Внедрение системы комплексной автоматизации на основе «КРУГ-2000» позволяет предприятиям водоканалов осуществить реальную экономию электроэнергии, тепло- и гидроресурсов, увеличить сроки службы технологического оборудования, снизить затраты на предупредительные и ремонтные работы.

АСУ ТП водозабора

Объекты управления

Водозаборные скважины, насосные станции 1-го подъема.

Цели внедрения

• Создание единого центра управления всеми водозаборами.

• Организация высоконадежной связи с минимальными затратами.

• Мониторинг водозабора в режиме реального времени на диспетчерском АРМе.

• Возможность дальнейшего расширения системы.

Функции системы

• Централизованный контроль территориально рассредоточенных объектов водозабора.

• Сбор по цифровым каналам связи информации от интеллектуальных датчиков (расходомеров, уровнемеров и др.).

• Обнаружение, сигнализация и регистрация отклонений параметров от установленных границ.

• Предоставление персоналу ретроспективной технологической информации (протокола событий, трендов и т.п.) для анализа динамики водозабора.

• Технический учет водозабора, формирование отчетных документов.

• Управление насосами через частотные преобразователи (опционально).

• Мониторинг энергопотребления (опционально).

• Непрерывная самодиагностика системы.

Компоненты

• Средство динамической визуализации данных DataRate. Альтернативно может быть использована модульная интегрированная SCADA КРУГ-2000®.

• OPC-сервер ModBus производства НПФ «КРУГ».

• Коммуникационное устройство DevLink Converter™ – опционально для варианта использования устройств с различными протоколами.

• АРМ диспетчера.

• Пульт диспетчера на базе универсальных конструкций серии КонсЭрго®.

• Ультразвуковые расходомеры и погружные уровнемеры, подключенные к DevLink Converter™, частотные преобразователи.

• Радиомодемы.

Особенности системы

Связь между абонентами системы осуществляется по радиоканалу. Следует отметить, что мощность применяемых радиомодемов менее 10 мВт. В этом случае получение разрешений на использование полосы радиочастот не требуется.

Система автоматически, на основе показаний минимума используемых датчиков и ретроспективной информации, рассчитывает технико-экономические показатели: наработку и дебит и водозабора в целом за час, сутки, месяц и т.д. Это дает возможность своевременно производить регламентные работы  (регенерацию фильтра, обслуживание насосов и т. п.), прогнозировать ситуацию и предотвратить аварийные ситуации. Перечисленные качества системы способны значительно продлить межремонтный и межсервисный интервалы, удлинить срок службы водозабора, что повышает экономическую эффективность эксплуатации.

Документирование системой информации по техническому учету водозабора за отчетные интервалы времени делает прозрачной фактическую динамику водозабора и сокращает трудозатраты при оформлении отчетности.

АСУ ТП реагентного хозяйства

Объекты управления

Система реагентного хозяйства очистных сооружений водоснабжения (ОСВ):

Реагентное хозяйство. Главный корпус:

• расходные баки коагулянта;

• дозировочные насосы коагулянта;

• расходные баки полиакриламида;

• дозировочные насосы полиакриламида;

• воздуходувки.

Реагентное хозяйство. Баки мокрого хранения коагулянта:

• растворные баки коагулянта;

• баки-хранилища коагулянта;

• насосы перекачки коагулянта.

Цели

Целью создания АСУ ТП является обеспечение надежной и качественной очистки воды, необходимой для удовлетворения потребностей населения и промышленности города с минимальными эксплуатационными затратами за счет:

• строгого выполнения требований технологического регламента;

• оперативного контроля над работой оборудования;

• повышения эффективности работы эксплуатационного персонала;

• повышения оперативности взаимодействия персонала с технологическими объектами;

• удобства представления технологической информации персоналу;

• точности поддержания заданных значений параметров;

• своевременного обнаружения, локализации и устранения аварий;

• снижения затрат на ремонт оборудования за счет использования более гибких и совершенных систем защиты оборудования;

• экономии реагентов, энергоресурсов и воды на собственные нужды;

• современных методов и микропроцессорных средств контроля и управления.

Функции системы

• Измерение и контроль технологических параметров;

• Обнаружение, сигнализация и регистрация отклонений параметров от установленных границ и действия защит;

• Формирование и выдача оперативных данных персоналу;

• Формирование и печать отчетных документов;

• Архивирование истории изменения параметров на жестком магнитном диске;

• Расчетные задачи (расчет расхода реагентов, времени пробега оборудования и др.);

• Противоаварийные защиты (ПАЗ);

• Выдача дискретных управляющих воздействий с функциональной клавиатуры на ИМ;

• Автоматическое регулирование.

Вспомогательные задачи, обусловливающие качество и надежность работы АСУ ТП, выполняемые автоматически, обеспечивают:

• диагностику состояния программно-технических средств управления;

• проверку достоверности информационных сигналов;

• информирование инженера АСУ ТП при отказе технических устройств;

• коррекцию системного времени;

• перенастройку системы (реконфигурацию и параметрическую настройку);

• экранную помощь оператору.

Программное обеспечение

• SCADA КРУГ-2000®;

• Система реального времени контроллера (СРВК).

Выводы

Внедрение автоматизированной системы управления реагентным хозяйством позволяет значительно повысить надежность и качество очистки воды, снизить эксплуатационные затраты до минимума, улучшить условия труда рабочего персонала и многое другое. Созданная система улучшает показатели работы реагентного хозяйства и водоснабжения в целом, обеспечивает приведение к общегосударственным стандартам качества питьевой воды по ГОСТ 28.74-82.

АСУ ТП объектов водоснабжения

Объекты управления

Главные насосные станции, насосные станции, предназначенные для приема воды от водоочистных сооружений, и её распределение по населенным пунктам.

Цели внедрения

• Оптимизация технологии сбора и обработки информации;

• Реконструкция системы управления;

• Повышение эффективности и снижение трудоемкости работы эксплуатационного персонала;

• Агрегирование данных с нескольких объектов в одном месте;

• Повышение качества и достоверности отчетной документации.

Функции системы

• Сбор, регистрация и отображение технологических параметров;

• Звуковая и световая сигнализация выхода технологических параметров за установленные границы;

• Передача данных на диспетчерский пункт по радио и GSM-каналам связи;

• Подсчет времени наработки насосных агрегатов;

• Технический учет вод:

− приходящих

− затрачиваемых на собственные нужды (промывка оборудования, фильтров и т.д.):

− отпускаемых потребителям

• Выдача отчетных ведомостей;

• Самодиагностика элементов ПТК.

Компоненты системы

• Программно-логические контроллеры;

• Шкафы для размещения контроллерного оборудования;

• SCADA КРУГ-2000®;

• АРМы оператора (3 шт.);

• Радиостанции и терминалы сотовой связи (3 комплекта);

• Принтеры лазерные (2 шт.).

Результаты

Внедрение системы позволило повысить качество отпускаемой воды за счет контроля и своевременного оповещения о качестве воды на входе в насосную станцию, улучшить технологическую дисциплину персонала станции за счет своевременного оповещения диспетчера о качестве водоснабжения, повысить качество отчетной документации за счет автоматического формирования и расчета отчетных ведомостей.

4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду.

Учет объема воды в п. Береславке определяться  по показаниям водомерных узлов, установленных в водопроводных насосных станциях.

В п. 2ое отделение с-за «Волго-Дон» учет объема воды определяться  по показаниям водомерного узла, установленного на границе раздела Калачевского группового водопровода и водопровода поселения.

Обеспеченность приборами учета в Береславском  сельском поселение  в 2013 году составила:

бюджетных организаций – 100%;

население п. Береславка – 80%;

население п. 2ое отделение с-за «Волго-Дон» - 95%.

Учет объема воды должен определяться  по показаниям аттестованных средств измерений.

4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование.

Сеть водопровода Береславского сельского поселения имеет целесообразную конфигурацию (трассировку) и доставляет воду к объектам по возможности кратчайшим путем. Поэтому форма сети в плане имеет большое значение, особенно с учетом бесперебойности и надежности в подаче воды потребителям

Существующая и планируемая схема магистральных трубопроводов водоснабжения представлена в приложении « Схема водоснабжения и водоотведения».

4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен.

Строительство новых водонапорных башен не предусмотрено.

Насосные станции размещаются с учетом рельефа местности, планировки населенного пункта, размещения основных потребителей воды.

В водозаборном узле необходимы резервуары чистой воды для запаса воды для равномерной работы насосных станций 2го подъема.

4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.

Реконструкция и модернизация централизованных систем горячего и холодного водоснабжения предусмотрено в границах зон поселения.

4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.

Существующая схема размещение объектов системы водоснабжения Береславского сельского поселения представлена в приложении « Схема водоснабжения и водоотведения».

# Раздел 5. Экологические объекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

5.1. Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод.

Значительная часть воды (10-12%) расходуется на собственные нужды водопровода, но этот расход должен быть минимальным во избежание увеличения себестоимости воды и вредного воздействия на водный бассейн

Известно, что одним из постоянных источников концентрированного загрязнения поверхностных водоемов являются сбрасываемые без обработки воды, образующиеся в результате промывки фильтровальных сооружений. Находящиеся в их составе взвешенные вещества и компоненты технологических материалов, а также бактериальные загрязнения, попадая в водоем, увеличивают мутность воды, сокращают доступ света в глубину и как следствие, снижают интенсивность фотосинтеза, что в свою очередь приводит к уменьшению сообщества, способствующего процессам самоочищения.

Расходы воды на собственные нужды (промывку фильтров, гидропневматическую промывку сети и т.д.) могут быть сокращены в результате применения более совершенных методов эксплуатации и надежного оборудования водопроводных сооружений

5.2 Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.).

В помещении склада хлора надлежит предусматривать емкость с нейтрализационным раствором для быстрого погружения аварийных контейнеров или баллонов. Расстояние от стенок емкости до баллона должно быть не менее 200 мм, до контейнера — не менее 500 мм, глубина должна обеспечивать покрытие аварийного сосуда слоем раствора не менее 300 мм. На дне емкости должны быть предусмотрены опоры, фиксирующие сосуд. Для установки на весах контейнера или баллонов должны предусматриваться опоры для их фиксации.

Емкость расходного склада хлора не должна превышать 100 т, одного полностью изолированного отсека — 50 т. Склад или отсек должен иметь два выхода с противоположных сторон здания или помещения.

Склад следует размещать в наземных или полузаглубленных (с устройством двух лестниц) зданиях.

Хранение хлора должно предусматриваться в баллонах или контейнерах; при суточном расходе хлора более 1 т допускается применять танки заводского изготовления вместимостью до 50 т, при этом розлив хлора в баллоны или контейнеры на станции запрещается.

В складе следует предусматривать устройства для транспортирования реагентов в нестационарной таре (контейнеры, баллоны).

Въезд в помещение склада автомобильного транспорта не допускается. Порожнюю тару надлежит хранить в помещении склада.

Сосуды с хлором должны размещаться на подставках или рамках, иметь свободный доступ для строповки и захвата при транспортировании.

# Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

6.1. Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения.

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

В соответствии с действующим законодательством в объём финансовых потребностей на реализацию мероприятий, предусмотренных в схеме водоснабжения, включается весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий. К таким расходам относятся:

- проектно-изыскательские работы;

- строительно-монтажные работы;

- техническое перевооружение;

- приобретение материалов и оборудования;

- пусконаладочные работы;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией инвестиционной программы.

В расчетах не учитывались:

- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;

- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории;

- особенности территории строительства.

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства объектов. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль.

6.2. Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования.

Капитальные затраты представленные в таблице 6.1 были рассчитаны на базовый год, а также по этапам Схемы водоснабжения и водоотведения Береславского сельского поселения с учётом индексов-дефляторов, на основе статистической базы данных Компании по аналогичным проектам (с учётом климатических и экономических условий), а также базы данных аналогичных проектов.

Предложение ряда проектов в Схеме водоснабжения и водоотведения определяется их экономической эффективностью, а ряду других проектов - необходимостью их реализации, например, окончания срока эксплуатации оборудования или материалов.

Принятые в начале разработки Схемы водоснабжения и водоотведения индексы-дефляторы должны быть уточнены и скорректированы в процессе актуализации схемы водоснабжения и водоотведения.

Оценка объемов капитальных вложений представлена в таблице 6.1.

Таблица 6.1.

| Поз. | Наименование поселения | Статьи затрат | Капитальные вложения от (тыс. руб) | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014-2020 | 2020-2024 |
| 1. | П. Береславка | 1. Реконструкция и перекладка существующих водопроводных сетей диаметр от 100 мм и до 200 мм. Общей протяженностью около 2,0 км водоводов. | 6074 | 6074 |  |
|  |  | 2.Реконструкция водозаборного узла. | 30000 | 30000 |  |
|  |  | 3.Строительство очистных сооружений для хоз-питьевого водоснабжения. | 60000 | 60000 |  |
|  |  | 4. Система автоматизации базе ПТК КРУГ-2000™. | 2277,5 |  | 2277,5 |
|  |  | 5. Перспектива – строительство новых водопроводных сетей диаметр от 100 мм и до 200 мм. Общей протяженностью около 2,0 км водоводов | 6074 |  | 6074 |
| 2. | П.2-ое отделение с-за «Волго-Дон» | 1.Строительство новых, реконструкция и перекладка существующих водопроводных сетей диаметр от 100 мм и до 200 мм. Общей протяженностью около 2,0 км водоводов | 6074 | 6074 |
|  |  | 2. Система автоматизации базе ПТК КРУГ-2000 | 2277,5 |  |

Общий объём необходимых инвестиций в осуществление каждого рассматриваемого проекта складывается из суммы инвестиционных затрат в предлагаемые мероприятия по сооружениям системы водоснабжения и водопроводным сетям, требуемых оборотных средств и средств, необходимых для обслуживания долга (в случае финансирования за счёт заёмных средств).

В качестве источника финансирования проектов по сооружениям системы водоснабжения предусматриваются привлечённые средства из федерального и местного бюджета, а также собственные (амортизация, нераспределенная прибыль) и заемные средства (долгосрочные и среднесрочные кредиты с льготными процентными ставками).

Капитальные вложения по вариантам Схемы определены в сметных ценах на начало 2013 г. Инвестиционные затраты в свою очередь представляют собой капиталовложения, проиндексированные с помощью соответствующих коэффициентов ежегодной инфляции инвестиций по годам освоения, с учетом НДС.

Вследствие большой социальной функции и социальной значимости проводимых мероприятий необходимо также учитывать социальную (общественную) эффективности, которая выражается, в частности, в снижении количества проводимых мероприятий по ремонту устаревших водопроводных сетей, а также сооружениям системы водоснабжения, и как следствие, - повышение качества обслуживания и роста лояльности общества к проводимым мероприятиям.

# Раздел 7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

- показатели качества питьевой воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности улучшение качества воды;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Проблемы снабжения населения чистой водой носят комплексный характер, а их решение окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие общества.

7.1. Показатели качества горячей и питьевой воды.

В соответствии с п. 1 ст. 19 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. «Питьевая вода должна быть безопасной в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредной по химическому составу и должна иметь благоприятные вкусовые свойства.

По химическому составу и микробиологическим показателям питьевая вода Береславского сельского поселения соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

7.2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения.

Журнал аварийных ситуаций в МУП «Береславское КХ» ведется регулярно.

Дезинфекция участков водопроводной сети и отбор проб воды после ликвидации аварийных ситуаций проводится.

Необходимо провести мероприятия по замене и реконструкции отдельных изношенных участков сети  водоснабжения и оборудования,  а также прокладку новых трубопроводов, для бесперебойного обеспечения населения водой и уменьшения количества аварийных ситуаций на объектах водоснабжения.

7.3. Показатели качества обслуживания абонентов.

Для качественного обслуживания абонентов МУП ««Береславское КХ» имеет:

  - качественную диспетчерскую службу, для круглосуточного обращения абонентов;

  - аварийную службу, для круглосуточного выезда, для устранения аварий в водопроводных  сетях;

Необходимо организовать:

  - подключение новых абонентов;

  - качественный учет для своевременного расчета абонента.

7.4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке.

На конец расчетного периода необходимо 100% обеспечение населения коммерческими приборами учета воды, установка измерительных приборов, приборов контроля на водопроводных сетях  и замена отдельных изношенных участков водопровода, для уменьшения потерь в сетях и более рационального использования водных ресурсов.

7.5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды.

В Береславском сельском  поселении отсутствует инвестиционная программа.

7.6. Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Иные показатели отсутствуют.

# Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозного, могут поступать от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, на основании заявлений юридических и физических лиц, а также выявляет МУП «Береславское КХ» в ходе осуществления технического обследования централизованных сетей.

Эксплуатация выявленных бесхозных объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение осуществляется в порядке, установленном  Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Постановка бесхозного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности, на указанные объекты, осуществляется администрацией Береславского сельского поселения.

В п. Береславка имеется один бесхозный участок сети водоснабжения – 350м между ул. Молодежной и Вишневой.

# СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

# Раздел 9. Существующее положение в сфере водоотведения поселения, городского округа

9.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны.

Поселок Береславка имеет хозяйственно – бытовую канализацию, в которую поступают сточные воды от кварталов многоэтажной застройки и от объектов социально-культурного назначения.

По системе напорно – самотечных коллекторов сточные воды подаются на поля фильтрации.

. Основные коллекторы водоотведения расположены на территории п. Береславка. На сети имеются канализационные насосные станции для перекачки сточных вод из канализационной сети на поля фильтрации.

Стоки от индивидуальных домов п. Береславка и п. 2ое отделение с-за «Волго-Дон» отводятся в выгребы, с последующим вывозом на поля фильтрации.

Эксплуатацию канализационных сетей и канализационных насосных станций Береславского сельского поселения осуществляет Муниципальное Унитарное Предприятия «Береславское КХ» на праве хозяйственного ведения.

9.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами.

Отвод сточных вод с территории Береславского сельского поселения, с требуемыми параметрами режима водоотведения, осуществляется канализационными коллекторами. Канализационные насосные станции служат для перекачки сточных вод из сельских поселений на очистные сооружения

Канализационные насосные станции поселений находятся в эксплуатации от 40 лет до 48 лет и построены без учета требований надежности по применяемым материалам, в настоящее время имеют значительный физический износ.

Изношенность канализационных насосных станций на данный момент составляет от 80%до 100%.

Необходимо произвести обследование канализационных насосных станций и модернизацию.

Резерв полей фильтрации есть для дальнейшего развития системы водоотведения и подключения новых абонентов Береславского сельского поселения.

Основные данные по существующим канализационным насосным станциям и полям фильтрации в таблице 9.1. Таблица 9.1. № Наименование сооружений Техническая характеристика Примечания 1 2 3 4 1. КНС №1 Здание из кирпичной кладки 7х5 м Приемный резервуар – ст. W=75 м3 Емкость ст. (приемный резервуар) - W=50 м3 Насосы СМ80-540-200 - 2 шт.Один основной, второй резервный. Производительность – 50м3/час; Электродвигатель 14,6 квт. 2900 об/мин. Напор -50 м. Эксплуатируется с 1966 г. Аварийное состояние 2. КНС №2 Здание кирпичное 3х3 м, Насосы СМ 80-50 200/2 – 1шт; Производительность – 50м3/час; Напор –50м. Мощность эл. двигателя–14,6кВт; Число оборотов – 2900 об/мин. Эксплуатируется с 1974 г. 3. Поля фильтрации-7карт спланированной и огороженной земляными валами.В работу задействованы 3 карты площадью – 4,8 га, остальные 4 карты, общей площадью – 5,2 га находятся в резерве. Расход стоков 300м3/сутки. Нагрузка по отчетным данным – 62,5м3/сутки на 1 га; Общая площадь ПФ – 10 га; Обваловка карт – 1,5-2,0 м. Техническое состояние неудовлетворительное Эксплуатируются с 1975 г. Скважины для наблюдения за влиянием полей фильтрации на подземные воды не предусмотрены.

9.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения.

В поселке Береславка имеется централизованная система водоотведения и нецентрализованная.

Централизованная система водоотведения:

в п. Береславка сточные воды от многоквартирной жилой застройки и общественных зданий собираются системой самотечных и напорных коллекторов и перекачивают канализационными насосными станциями по напорному коллектору на поля фильтрации.

Нецентрализованная система водоотведение:

В поселках Береславка и 2ое отделение с-за «Волго-Дон» сточные воды от индивидуальных жилых домов и общественных зданий отводятся в выгребы и септики, с последующим вывозом на поля фильтрации.

В поселках Береславка и 2ое отделение с-за «Волго-Дон - одна технологическая зона централизованного и нецентрализованная водоотведения, так как сети, оборудование и очистные сооружения обслуживает и эксплуатирует одна организация – МУП «Береславское КХ» на праве хозяйственного ведения.

9.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения.

В процессе механической и биологической очистки сточных вод образуются различного вида осадки, содержащие органические и минеральные компоненты.

В зависимости от условий формирования и особенностей отделения различают осадки первичные и вторичные.

К первичным осадкам относятся грубодисперсные примеси, которые находятся в твердой фазе и выделяются в процессе механической очистки на решетках, песколовках и первичных отстойниках.

К вторичным осадкам относятся осадки, выделенные из сточной воды после биологической очистки (избыточный активный ил). Отличается высокой влажностью 99,7%-99,2%.

Стадия обработки осадков предназначена для снижения влажности и объемов образующихся осадков, включает в себя следующие технологические процессы:

• Уплотнение вторичных осадков в илоуплотнителях радиального типа с целью снижения влажности до 98,5-96,0% и интенсификации дальнейшей обработки.

• Обезвоживание образующихся осадков.

Обезвоженные и «сырые» осадки размещается на иловых картах и шламонакопителях. Технологический процесс обработки осадков на иловых картах производится в течение трех лет с целью изменения состава и свойств осадка, полного их обезвреживания и обеззараживания, доведения их до нормативных требований и включает в себя следующие операции:

• 1-й год происходит обезвоживание осадка за счет отстаивания, удаления воды через дренажную систему, естественной сушки и вымораживания;

• 2-й и 3-й год производится механическое перемешивание, ворошение, буртование и удаление высушенных осадков на площадки складирования с помощью насосного оборудования или автотракторной техники.

Термическая обработка осадков

Технологический процесс термической обработки осадков сточных вод на очистных сооружениях включает в себя ряд последовательных стадий:

1. Термическая сушка обезвоженного осадка сточных вод.

2. Гранулирование высушенного осадка.

3. Термоутилизация гранулированного осадка с получением тепла.

Гранулирование высушенного осадка.

Гранулирование осадка производится в грануляторе с целью получения топливных гранул для более эффективного использования его в качестве топлива на стадии термоутилизации.

Термоутилизация гранулированного осадка с получением тепла

Термоутилизация осадка (сжигание) - это процесс окисления органической части осадка с выделением газов и образованием золы.

Процесс термоутилизации гранулированного осадка происходит в печи и при температуре 950-1100°С с целью получения тепла для подогрева диатермического масла, используемого на стадии термической сушки осадка.

Для первоначального розжига печи используется природный газ. Процесс горения осадка происходит за счет собственной теплотворной способности и не требует дополнительной подачи топлива. Горючей составляющей осадка является органическая часть, не горючей – минеральные вещества и влага.

9.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения.

Отвод сточных вод с территории Береславского сельского поселения, с требуемыми параметрами режима водоотведения, осуществляется канализационными коллекторами. Канализационные насосные  станции служат для перекачки сточных вод из сельских поселений на поля фильтрации.

Большинство трубопроводов канализационной сети и канализационных насосных станций муниципального образования Береславского сельского поселения находятся в эксплуатации от 40 лет до 48 лет и построены без учета требований надежности по применяемым материалам, в настоящее время имеют значительный физический износ.

Год устройства сетей канализации в 1966-1974гг. Изношенность канализационных сетей на данный момент составляет от 80%до 100%.

Необходимо произвести обследование канализационных сетей.

Капитальный ремонт сетей канализации с перекладкой согласно планово-предупредительного ремонта в соответствии с «Правилами технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации, Москва 2000 г.» п.1.9.1. с соблюдением периодичности капитального ремонта производится. Ежегодно замена канализационной сети должна производиться в объеме 7% от общей протяженности.

Ведомственная принадлежность канализационных сетей всего Береславского сельского поселения - владелец администрация «Береславское сельское поселение».

Трубопроводы канализационной сети нуждаются в незамедлительной реконструкции, Описание трубопроводов водоотведения представлено в таблицах 9.2.

Таблица 9.2.

Перечень трубопроводов водоотведения п. Береславка.

| 1. | Напорные трубопроводы от КНС №1 до ПФ. От КНС №2 до полей фильтрации | Общая протяженность – 3396п.м. в том числе: от КНС –1 до ПФ –1466п.м., из них: а/ ц Д - 300мм длина 900 п.м. Д-219мм длина 566п.м, трубы стальные. От КНС – 2 до ПФ –1930м, Д-219мм трубы стальные | 1966г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Самотечные сети поселка | Общая протяженность самотечных сетей поселка –4,5 км | 1966г. |

9.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости.

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия города.

В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопотребления и водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений. Практика показывает, что трубопроводные сети являются, не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По-прежнему острой остается проблема износа канализационной сети. Поэтому в последние годы особое внимание уделяется ее реконструкции и модернизации.

Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии.

Реализуя комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности системы водоотведения, обеспечена устойчивая работа системы канализации..

Безопасность и надежность системы водоотведения обеспечивается:

• строгим соблюдением технологических регламентов;

• регулярным обучением и повышением квалификации работников;

• контролем за ходом технологического процесса;

• регулярным мониторингом существующих технологий очистки сточных вод;

• внедрением рационализаторских и инновационных предложений в части повышения эффективности очистки сточных вод, использования высушенного осадка сточных вод.

9.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду.

Известно, что одним из постоянных источников концентрированного загрязнения поверхностных водоемов являются сбрасываемые без обработки воды. Находящиеся в их составе взвешенные вещества и компоненты технологических материалов, а также бактериальные загрязнения, попадая в водоем, увеличивают мутность воды, сокращают доступ света в глубину, и как следствие, снижают интенсивность фотосинтеза, что в свою очередь приводит к уменьшению сообщества, способствующего процессам самоочищения.

9.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения.

Нецентрализованная система водоотведение в п. Береславка и п. 2ое отделение с-за «Волго-Дон».

В поселках Береславка и 2ое отделение с-за «Волго-Дон» сточные воды от индивидуальных жилых домов отводятся в выгребы и септики, с последующим вывозом на поля фильтрации.

9.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, городского округа.

Основной проблемой в водоотведении Береславского сельского поселения на данный момент являет износ сетей канализации и оборудования насосных станций доходящий 100%.

# Раздел 10. Балансы сточных вод в системе водоотведения

10.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения.

Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения в поселке Береславка приведен в таблице 10.1.

Таблица 10.1.

Баланс поступления сточных вод за 2013 год.

| № п/п | Местонахождение | Поступление. 2013год |
| --- | --- | --- |
|  |  | Население | Бюджет |
| 1 | п. Береславка | 116,3 | 9,1 |

В п.2ое отделение с-за «Волго-Дон откачка сточных вод на поля фильтрации в 2013году – 250м3/месяц.

10.2. Оценку фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения.

Централизованной системы отвода поверхностно-ливневых стоков в сельском поселении нет.

10.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов.

В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод от потребителей поселения осуществляется в соответствии с действующим законодательством, и количество принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной воды. Доля объемов, рассчитанная данным способом в п. Береславка составляет:

- от населения - 80%;

  - от бюджетных организаций – 100%.

Доля объемов, рассчитанная данным способом в п. 2ое отделение с-за «Волго-Дон»

составляет:

- от населения - 95%;

  - от бюджетных организаций – 100%.

Учет объема сброса должен определяться по показаниям аттестованных средств измерений.

10.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей.

Сводный отчет поступления сточных вод за 2009 - 2013 год представлен в таблице 10.2 и на рис.10,1.

Более ранние сведения не предоставлены.

Таблица 10.2.

Баланс поступления сточных вод в сети канализации за 2009-2013 г.

| № п/п | Поселок. Береславка | Поступление. |
| --- | --- | --- |
|  | год | Население м3/год | Бюджет м3/год |
| 1 | 2009 | 166,2 | *8,2 |
| 2 | 2010 | 149,7 | 8 |
| 3 | 2011 | 135,9 | 10,3 |
| 4 | 2012 | 131,5 | 9,2 |
| 5 | 2013 | 116,3 | 9,1 |

Рис.10,1.

10.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов.

Перспективный территориальный баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения на расчетный срок 2013-2024г. приведен в таблице

10.3.

Таблица 10.3.

Прогнозируемый баланс водоотведения п. Береславка.

| № п/п | Наименование | 2013 -2024 года. | Водоотведение. | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Население м3/сут. | Бюджет м3/сут. | м3/сут |
| 1 | п. Береславка | 2013 | 318,6 | 36,1 | 354,7 |
| 2 |  | 2014 | 331,5 | 36,3 | 367,8 |
| 3 |  | 2015 | 335,0 | 36.6 | 371,6 |
| 4 |  | 2016 | 338,3 | 36.9 | 375,2 |
| 5 |  | 2017 | 341,7 | 37.2 | 378,9 |
| 6 |  | 2018 | 345 | 37.6 | 382,2 |
| 7 |  | 2019 | 348,5 | 38,0 | 386,5 |
| 8 |  | 2020 | 352 | 38.4 | 390,4 |
| 9 |  | 2021 | 355 | 38,8 | 393,8 |
| 10 |  | 2022 | 359 | 39,2 | 398,2 |
| 11 |  | 2023 | 362,6 | 39,6 | 402,2 |
| 12 |  | 2024 | 366,1 | 40.0 | 406,1 |

# Раздел 11. Прогноз объема сточных вод

11.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения.

Фактическое и ожидаемое поступление сточных вод в централизованную систему водоотведения п. Береславка в таблице 11,1.

Таблица 11.1.

.

| .Название Поселений | Водоотведение, 2013год, м3/сут. | Водоотведение, 2024год, м3/сут. |
| --- | --- | --- |
|  | Население | Бюджет | Население | Бюджет |
| п. Береславка | 318,6 | 36,1 | 366,1 | 40 |
| Всего | 354,7 | 406,1 |

В п.2ое отделение с-за «Волго-Дон откачка сточных вод на поля фильтрации в 2013году – 250м3/месяц. Прогнозируемая откачка сточных вод на поля фильтрации в 2024году – 300м3/месяц.

11.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны).

Централизованная система канализация поселка Береславка - сточные воды от многоквартирной жилой застройки и общественных зданий собираются системой самотечных и напорных коллекторов и перекачивают канализационными насосными станциями по напорному коллектору на поля фильтрации.

В поселках Береславка и 2ое отделение с-за «Волго-Дон» сточные воды от индивидуальных жилых домов отводятся в выгребы и септики, с последующим вывозом на поля фильтрации

Централизованная система водоотведения в п. Береславка – одна технологическая и одна эксплуатационная зона, так как сети, оборудование и очистные сооружения обслуживает и эксплуатирует одна организация – МУП «Береславское КХ» на праве хозяйственного ведения.

11.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам.

Расчет требуемой мощности очистных сооружений п. Береславка по годам будет такой же, как и водоотведение, приведенное и таблицах 10.3. и на рис.11,1.

Рис.11.1.

11.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения.

Основными причинами неравномерного движения сточных вод в бытовой канализационной сети являются наличие местных сопротивлений (поворотов, боковых присоединений, лотков в смотровых колодцах при изменении диаметров). Неравномерность потока сточных вод способствует наличию осадка  в трубопроводе.

Гидравлический режим движения потока сточных вод в канализационной сети должен быть равномерным.

В канализационной насосной станции установлены насосы – рабочие и резервные.

При выходе из строя рабочего насоса сразу же включается – резервный насос.

Таблица 11.5.

11.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.

Сведений о резерве производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения в таблице 11,2.

Таблица 11.2

| Поля фильтрации-7карт спланированной и огороженной земляными валами. В работу задействованы 3 карты площадью – 4,8 га, остальные 4 карты, общей площадью – 5,2 га находятся в резерве. | Нагрузка по отчетным данным – 62,5м3/сутки на 1 га; Общая площадь ПФ – 10 га; Обваловка карт – 1,5-2,0 м. Техническое состояние неудовлетворительное |
| --- | --- |

# Раздел 12. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

12.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.

Раздел «Водоотведение» (схема водоснабжения и водоотведения Береславского сельского поселения до 2024 года) разработан в целях реализации государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения; снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод; обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.

Принципами развития централизованной системы водоотведения являются:

• постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);

• удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;

• постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий

12.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий.

В рамках реализации настоящей схемы водоснабжения и водоотведения Береславского сельского поселения предлагаются дальнейшее развитие систем централизованного водоотведения в п. Береславка, реконструкцию канализационных насосных станций. Планируемые кварталы жилой застройки проектом предлагается подключить к существующей централизованной системе водоотведения, для этого необходимо строительство новых внутриквартальных канализационных сетей.

На период строительства существующие сети водопровода в населенных пунктах Береславского сельского поселения по мере износа подлежат перекладке с заменой труб и колодцев на современные материалы.

Основные мероприятия по строительству и реконструкции Береславского сельского поселения в таблице 12,1.

Таблица 12.1.

Основные мероприятия по строительству и реконструкции

| Поз. | Наименование поселения | Мероприятия |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2014-2020 | 2020-2024 |
|  | Поселок Береславка. | 1. Реконструкция и перекладка существующих самотечных канализационных сетей диаметр от 100 мм и до 250 мм. Общей протяженностью около 2 км трубопроводов. | 3.Строительство новых, канализационных сетей диаметр от 100 мм и до 250 мм. Общей протяженностью около 2 км трубопроводов. |
|  |  | 2. Реконструкция и перекладка существующих напорных канализационных сетей диаметр от 100 мм и до 250 мм. Общей протяженностью около 1,5 км трубопроводов. | 4.Реконструкция канализационной насоснсй станции №1. |
|  |  | . . | 5.Реконструкция канализационной насоснсй станции №2. |

12.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения.

Внутриплощадочные сети канализации поселений имеют значительный износ и нуждаются в незамедлительной реконструкции и модернизация

12.4. Сведения о предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения.

Вывод из эксплуатации объектов централизованного водоотведения схемой водоснабжения и водоотведения не предусматривается.

12.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение.

Сведения о развитии системы диспетчеризации – раздел 4.4.

12.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование.

Трассы основных магистральных сетей канализации проходят с таким расчетом, чтобы сточные воды от потребителей поступали кратчайшим путем в сети водоотведения.

Канализационные насосные станции служат для перекачки сточных вод из канализационных сетей Береславского сельского поселения на очистные сооружения. Необходимость устройства насосных станций и их расположение выявляют при решении схемы канализации, гидравлическом расчете сетей и решении генплана с высотой установки очистных сооружений.

Планируемая зона размещения объектов централизованной системы канализации находиться на территории п. Береславка.

Схема магистральных трубопроводов канализации представлена в приложении «Схема водоснабжения и водоотведения»

12.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения.

Границы и характеристики охранных зон приведены в таблице 12.1 (согласно СНиП 2.7.01-89. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

Границы и характеристики охранных зон (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) приведены в таблице 12.2

Таблица 12.2

Санитарно-защитные зоны для канализационных очистных сооружений

| Сооружения для очистки сточных вод | Расстояние в м при расчетной производительности очистных сооружений в тыс. м3/сутки |
| --- | --- |
|  | до 0,2 | более 0,2 до 5,0 | более 5,0 до 50,0 | более 50,0 до 280 |
| Насосные станции и аварийно-регулирующие резервуары, локальные очистные сооружения | 15 | 20 | 20 | 30 |
| Сооружения для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброженных осадков, а также иловые площадки | 150 | 200 | 400 | 500 |

# Раздел 13. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

13.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади.

Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади отсутствуют

13.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.

Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод отсутствуют.

# Раздел 14. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

Капитальные затраты представленные в таблице 6.1 были рассчитаны на базовый год, а также по этапам Схемы водоснабжения и водоотведения Береславского сельского поселения с учётом индексов-дефляторов, на основе статистической базы данных. Компании по аналогичным проектам (с учётом климатических и экономических условий), а также базы данных аналогичных проектов.

Предложение ряда проектов в Схеме водоснабжения и водоотведения определяется их экономической эффективностью, а ряду других проектов - необходимостью их реализации, например, окончания срока эксплуатации оборудования или материалов.

Принятые в начале разработки Схемы водоснабжения и водоотведения индексы-дефляторы должны быть уточнены и скорректированы в процессе актуализации схемы водоснабжения и водоотведения.

Оценка объемов капитальных вложений представлена в таблице 6.1.

Таблица 6.1.

| Поз. | Наименование поселения | Статьи затрат | Капитальные вложения от (тыс. руб) | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014-2020 | 2020-2024 |
| 1. | Поселок Береславка | 1. Реконструкция и перекладка существующих самотечных канализационных сетей диаметр от 100 мм и до 250 мм. Общей протяженностью около 2 км трубопроводов. | 6074 | 6074 |  |
|  |  | 2. Реконструкция и перекладка существующих напорных канализационных сетей диаметр от 100 мм и до 250 мм. Общей протяженностью около 1,5 км трубопроводов. | 4545 | 4545 |  |
|  |  | 3.Строительство новых, канализационных сетей диаметр от 100 мм и до 250 мм. Общей протяженностью около 2 км трубопроводов. | 6074 |  | 6074 |
|  |  | 4.Реконструкция канализационной насоснсй станции №1. | 25000 |  | 25000 |
|  |  | 5.Реконструкция канализационной насоснсй станции №2.. | 6000 |  | 6000 |

Общий объём необходимых инвестиций в осуществление каждого рассматриваемого проекта складывается из суммы инвестиционных затрат в предлагаемые мероприятия по сооружениям системы в9120одоотведения и канализационным сетям, требуемых оборотных средств и средств, необходимых для обслуживания долга (в случае финансирования за счёт заёмных средств).

В качестве источника финансирования проектов по сооружениям канализационной системы предусматриваются привлечённые средства из федерального и местного бюджета, а также собственные (амортизация, нераспределенная прибыль) и заемные средства (долгосрочные и среднесрочные кредиты с льготными процентными ставками).

Капитальные вложения по вариантам Схемы определены в сметных ценах на начало 2013 г. Инвестиционные затраты в свою очередь представляют собой капиталовложения, проиндексированные с помощью соответствующих коэффициентов ежегодной инфляции инвестиций по годам освоения, с учетом НДС.

Вследствие большой социальной функции и социальной значимости проводимых мероприятий необходимо также учитывать социальную (общественную) эффективности, которая выражается, в частности, в снижении количества проводимых мероприятий по ремонту устаревших канализационных сетей, а также сооружениям системы водоотведения, и как следствие, - повышение качества обслуживания и роста лояльности общества к проводимым мероприятиям.

# Раздел 15. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

15.1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения.

Журнал аварийных ситуаций на предприятии  ведется регулярно

Необходимо провести мероприятия по замене и реконструкции  изношенных участков сети  канализации и оборудования,  а также прокладку новых трубопроводов и уменьшения количества аварийных ситуаций на объектах водоотведения.

15.2. Показатели качества обслуживания абонентов.

Для качественного обслуживания абонентов МУП «Береславское КХ» имеет:

- - качественную диспетчерскую службу, для круглосуточного обращения абонентов;

- - аварийную службу, для круглосуточного выезда, для устранения аварий в канализационных  сетях.

Необходимо организовать:

- - подключение новых абонентов;

- - качественный учет для своевременного расчета абонента.

15.3. Показатели качества очистки сточных вод.

Сточных вод воды, после очистки, должны соответствовать нормативным показателям загрязняющих веществ.

15.4. Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод.

На конец расчетного периода необходимо 100% обеспечение населения приборами учета холодной и горячей воды, установка измерительных приборов на очистных сооружениях, замена большинства изношенных участков канализации, для повышения эффективности использования ресурсов в канализационной сети.

15.5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод.

В Береславском сельском поселении отсутствует инвестиционная программа

15.6. Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Иные показатели отсутствуют.

# Раздел 16. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозного, могут поступать от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, на основании заявлений юридических и физических лиц, а также выявляет МУП «Береславское коммунальное хозяйство» в ходе осуществления технического обследования централизованных сетей.

Эксплуатация выявленных бесхозных объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение осуществляется в порядке, установленном  Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Постановка бесхозного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется администрацией Береславского сельского поселения.

Бесхозные сети канализации в Береславском сельском поселении отсутствуют.

Администрация Зарянского сельского поселения

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

ЗАРЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАЛАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Разработчик ООО «Энергоэффективность»

Директор     А.М.Алимов

Волгоград 2014

РЕФЕРАТ

Схема водоснабжения и водоотведения Зарянского сельского поселения разработана с целью обеспечения для абонентов доступности горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения с использованием централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения (далее - централизованные системы водоснабжения и (или) водоотведения), обеспечение горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, рационального водопользования, а также развитие централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения на основе наилучших доступных технологий и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема водоснабжения и водоотведения разработана в соответствии с документами территориального планирования сельского поселения и требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. N 782.

Схемы водоснабжения и водоотведения разработана на срок до 2025 года, с учетом схем энергоснабжения, теплоснабжения и газоснабжения.

Схемы водоснабжения и водоотведения содержит целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения, предусматривает мероприятия, необходимые для осуществления горячего, питьевого, технического водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Схема водоснабжения и водоотведения содержит предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения и водоотведения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

Заказчиком-координатором исполнения схемы водоснабжения и водоотведения является администрация Зарянского сельского поселения,  в лице главы администрации.

Исполнителем является Общество с ограниченной ответственностью «Энергоэффективность» в лице директора.

# СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	2

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ	2

ОПРЕДЕЛЕНИЯ	2

ВВЕДЕНИЕ	2

1 часть. Схема водоснабжения	2

1.	ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ  ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	2

1.1.	Система и структура водоснабжения поселения	2

1.2.	Технологические зоны водоснабжения	2

1.3.	Результаты технического обследования	2

1.4.	Лица, владеющие объектами централизованной системы водоснабжения.	18

2.	РАЗВИТИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ			19

3.	БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ	20

3.1.	Общий баланс подачи и реализации воды	20

3.2.	Территориальный баланс подачи воды	20

3.3.	Структурный баланс реализации воды	21

3.4.	Фактическое потребление населением горячей, питьевой, технической воды	21

3.5.	Существующие системы коммерческого учета	21

3.6.	Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения	22

3.7.	Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок 10 лет	22

3.8.	Централизованная система горячего водоснабжения	23

3.9.	Фактическое и ожидаемое потребление горячей, питьевой, технической воды	23

3.10.	Территориальная  структура потребления горячей и питьевой воды		24

3.11.	Потери воды	24

3.12.	Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения	25

3.13.	Требуемая мощность водозаборных и очистных сооружений	25

3.14.	Гарантирующая организация	25

4.	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	27

4.1.	Основные мероприятия по реализации схем водоснабжения	27

4.2.	Обеззараживание воды	27

4.3.	Замена ветхих участков действующих трубопроводов	28

4.4.	Строительство новых участков сети водоснабжения	28

4.5.	Строительство поливочного водопровода	28

4.6.	Установка приборов учета питьевой воды	29

4.7.	Горячее водоснабжение	29

5.	ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	30

6.	ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	31

7.	ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	33

8.	ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	34

2 часть. Схема водоотведения	35

1.	СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ	36

1.1.	Структура системы сбора, очистки и отведения сточных вод	36

1.2.	Результаты технического обследования	36

1.3.	Технологические зоны водоотведения	37

1.4.	Технические возможности утилизации	38

1.5.	Состояние коллекторов и сетей	38

1.6.	Оценка безопасности и надежности	38

1.7.	Воздействие сбросов на окружающую среду	39

1.8.	Территории не охваченные централизованной системой водоотведения	39

1.9.	Технические проблемы системы водоотведения	40

2.	БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ	41

3.	ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД	42

3.1.	Фактическое и ожидаемое поступление сточных вод	42

3.2.	Требуемая мощность очистных сооружений	42

4.	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ	43

4.1.	Основные мероприятия по реализации схем водоотведения	43

4.2.	Установка приборов учета сточных вод	43

4.3.	Модернизация оборудования КНС	43

5.	ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ	44

6.	ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ	45

7.	ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ	46

8.	ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ	47

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	48

# НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящей схеме приведены ссылк на следующие нормативные документы:

- Федеральный закон от 07.12.2011 №416 «О водоснабжении и водоотведении»

- Постановление Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»

- Свод правил СП 30.13330.2012 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»

- Свод правил СП 32.13330.2012 СНиП 2.04.03-85. «Канализация. Наружные сети и сооружения»

- Строительные нормы и правила СНиП2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»

- Свод правил СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения»

# ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем документе применяются следующие понятия:

1) абонент - физическое либо юридическое лицо, заключившее или обязанное заключить договор горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения;

2) водоотведение - прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения;

3) водоподготовка - обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды;

4) водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение);

5) водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения;

6) гарантирующая организация - организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

7) горячая вода - вода, приготовленная путем нагрева питьевой или технической воды с использованием тепловой энергии, а при необходимости также путем очистки, химической подготовки и других технологических операций, осуществляемых с водой;

8) инвестиционная программа организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение (далее также - инвестиционная программа), - программа мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

9) канализационная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки сточных вод;

10) качество и безопасность воды (далее - качество воды) - совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические, органолептические и другие свойства воды, в том числе ее температуру;

11) коммерческий учет воды и сточных вод (далее также - коммерческий учет) - определение количества поданной (полученной) за определенный период воды, принятых (отведенных) сточных вод с помощью средств измерений (далее - приборы учета) или расчетным способом;

12) нецентрализованная система горячего водоснабжения - сооружения и устройства, в том числе индивидуальные тепловые пункты, с использованием которых приготовление горячей воды осуществляется абонентом самостоятельно;

13) нецентрализованная система холодного водоснабжения - сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц;

14) объект централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения - инженерное сооружение, входящее в состав централизованной системы горячего водоснабжения (в том числе центральные тепловые пункты), холодного водоснабжения и (или) водоотведения, непосредственно используемое для горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

15) организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение (организация водопроводно-канализационного хозяйства), - юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем;

16) организация, осуществляющая горячее водоснабжение, - юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованной системы горячего водоснабжения, отдельных объектов такой системы;

17) орган регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения (далее - орган регулирования тарифов) - уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов либо в случае передачи соответствующих полномочий законом субъекта Российской Федерации орган местного самоуправления поселения или городского округа, осуществляющий регулирование тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения;

18) питьевая вода - вода, за исключением бутилированной питьевой воды, предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения, а также для производства пищевой продукции;

19) предельные индексы изменения тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения (далее - предельные индексы) - индексы максимально и (или) минимально возможного изменения действующих тарифов на питьевую воду и водоотведение, устанавливаемые в среднем по субъектам Российской Федерации на срок, определенный Правительством Российской Федерации, и выраженные в процентах;

20) приготовление горячей воды - нагрев воды, а также при необходимости очистка, химическая подготовка и другие технологические процессы, осуществляемые с водой;

21) производственная программа организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение (далее - производственная программа), - программа текущей (операционной) деятельности такой организации по осуществлению горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, регулируемых видов деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения;

22) состав и свойства сточных вод - совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические и другие свойства сточных вод, в том числе концентрацию загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в сточных водах;

23) сточные воды централизованной системы водоотведения (далее - сточные воды) - принимаемые от абонентов в централизованные системы водоотведения воды, а также дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, дренажные воды, если централизованная система водоотведения предназначена для приема таких вод;

24) техническая вода - вода, подаваемая с использованием централизованной или нецентрализованной системы водоснабжения, не предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения или для производства пищевой продукции;

25) техническое обследование централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения - оценка технических характеристик объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

26) транспортировка воды (сточных вод) - перемещение воды (сточных вод), осуществляемое с использованием водопроводных (канализационных) сетей;

27) централизованная система горячего водоснабжения - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети (далее - открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) или из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального теплового пункта (далее - закрытая система горячего водоснабжения);

28) централизованная система водоотведения (канализации) - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения;

29) централизованная система холодного водоснабжения - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам.

# ВВЕДЕНИЕ

По состоянию на 2014 год протяженность водопроводных сетей в п. Заря составляет 6,7 км, в п. Пархоменко составляет 5,04 км. Источником воды являются Варварское водохранилище. В целях бесперебойного водоснабжения задействованы 4 водонапорных башни (п. Заря- 3шт, п. Пархоменко -1шт).

Протяженность сети водоотведения п. Пархоменко 3430 м, для перекачки сточных вод задействована одна канализационная насосная станция.

Капитального ремонта систем не проводилось. Элементы системы водоснабжения и водоотведения Зарянского сельского поселения вводились в строй начиная с семидесятых годов двадцатого века. За это время значительно изменились требования к надежности водоснабжения и качеству воды. Так же изменилось действующее законодательство в области водоснабжения и водоотведения.

Задача разработки схемы водоснабжения и водоотведения привести коммунальные системы Зарянского сельского поселения в соответствие с действующим законодательством и техническими нормами.

Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения осуществляется в случае существенного изменения природных и технических условий,  реализации мероприятий влияющих на качество и надежность водоснабжения и водоотведения. Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения осуществляется в порядке, предусмотренном для утверждения таких схем.

Администрация Зарянского сельского поселения

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗАРЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# 1 часть. Схема водоснабжения

Волгоград 2014

# ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ  ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

## Система и структура водоснабжения поселения

В поселке Заря проживает 746 человек. В поселке Пархоменко проживает 430 человек. Расположение населенных пунктов Зарянского сельского поселения показано на рисунке 1.1.

Рисунок 1.1. Расположение населенных пунктов

Источниками водоснабжения сельского поселения, являются Варваровское водохранилище.

Системой централизованного водоснабжения охвачены 746 жителей в п. Заря, и в п. Пархоменко охвачено 430 жителей.

Забор воды для централизованного снабжения потребителей водой на территории поселков Заря и Пархоменко действует Варваровское водохранилище, для регулирования неравномерности водопотребления на сети установлено 4 водонапорных башни.

Система централизованного водоснабжения Зарянского сельского поселения обеспечивает круглосуточную подачу воды абонентам в п. Заря и п. Пархоменко.

Водопроводная сеть имеет протяженность 11,71 км. Для нужд пожаротушения на сети установлены  5 гидрантов и оборудовано 2 пожарных водоемов.

## Технологические зоны водоснабжения

На территории поселения выделяются две технологические зоны централизованного водоснабжения:

- «Заря», включающая 3 водонапорные башни;

- «Пархоменко», включающая 1 водонапорную башню.

Границы зон водоснабжения показаны на рисунке 1.2.

Горячее водоснабжение на территории п. Заря отсутствует. Горячее водоснабжение на территории п. Пархоменко обеспечивает котельная №10.

Характеристики источников водоснабжения приведены в таблице 1.1.

Скважные насосы работают в автоматическом режиме, закачивая воду в водонапорную башню до определенного уровня.

Рисунок 1.2 Технологические зоны водоснабжения

Таблица 1.1 - Характеристики насосов системы водоснабжения приведены в таблице.

| № п/п | Тип | Мощность, кВт | Расположение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | К-100-65-250 | 4,0 | п. Заря | Водонапорная башня |
| 2 | К- 100-80-160 | 1,45 | п. Пархоменко | Водонапорная башня |
| 3 | К- 100-80-160 | 1,45 | п. Пархоменко | Водонапорная башня |
| 4 | К- 100-80-160 | 1,45 | п. Пархоменко | Водонапорная башня |

Приборы учета расхода воды у потребителей  установлены.

Индивидуальных скважин в п. Заря и в п. Пархоменко не имеется.

## Результаты технического обследования

Централизованный водопровод поэтапно вводился в строй в 1977-1985 году. Последний частичный ремонт системы водоотведения проводился в апреле 2014 года.

Трубопроводы системы водоснабжения полиэтиленовые и чугунные. Чугунные трубопроводы эксплуатируются более 30 лет, имеют повышенный уровень потерь воды и оказывают негативное влияние на качество воды, после транспортировки к конечному потребителю. Процент износа трубопроводов, по оценке эксплуатирующей организации, достигает 60-70%.

Вода из Варваровского водохранилища проходит обеззараживание гидрохлоридом натрия.

Гигиенический анализ воды показывает превышение нормы по микробиологическим показателям на всех скважинах. Превышено содержание в воде колониеобразующих единиц (КОЕ). Причиной превышения является ветхое состояние водозаборной системы скважин.

Все пожарные гидранты находятся  в рабочем состоянии.

Система горячего водоснабжения в границах сельского поселения отсутствует.

## Лица, владеющие объектами централизованной системы водоснабжения.

Все объекты централизованной системы водоснабжения находятся в собственности Администрации сельского поселения.

# РАЗВИТИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Раздел "Водоснабжение" схемы водоснабжения и водоотведения Зарянского сельского поселения на период до 2025 года разработан в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойной подачи гарантированно безопасной питьевой воды потребителям с учетом развития и преобразования территорий поселения.

Генеральным планом развития поселения предусматривается развитие существующей системы водоснабжения в следующих направлениях:

- повышения качества воды, подаваемой населению;

- развитие водораспределяющей сети.

Схемой водоснабжения предусматривается:

- замена ветхих трубопроводов водораспределительной сети;

- отказ от ветхих водонапорных башен в пользу насосов  с автоматически управляемым частотным приводом;

- применение ультрафиолетовых установок обеззараживания воды;

- увеличение протяженности водораспределительной сети с увеличением количества абонентов;

- уменьшение неучтенных расходов и потерь воды.

Подробнее предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения рассмотрены в разделе 4.

# БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ

## Общий баланс подачи и реализации воды

Сеть горячего водоснабжения в Зарянском сельском поселении отсутствует, водопровод для снабжения населения технической и поливочной водой отсутствует. Потребление осуществляется полностью за счет питьевой воды.

В настоящее время приборный учет поставляемой и потребляемой воды установлен. На основании договоров поставки воды, заключенных между МУП КХ «Варваровское» и абонентами, объем поставляемой воды составляет, по данным 2013 года, 33,3 тыс. м³ в год.

Расчетное потребление воды приведено в таблице 3.1

Таблица 3.1 – Расчетное потребление воды

| Водопотребление | Единица | Кол-во | Норма, м³/час | Расход, м³/сут | Расход, тыс.м³/год | Расход макс., м³/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Хозяйственно-питьевые нужды | 1 житель | 1176 | 0,23 | 270,5 | 98,7 | 21,5 |
| Полив | 1 житель | 1176 | 0,09 | 105,8 | 38,63 | 8,2 |
| Пожаротушение | пожар | 1 | 10 л/с | - | - | 36 |
| ИТОГО: | - | - | - | - | 85,59 | 65,7 |

Нормативное время тушения пожара 3 часа. Полив приусадебных участков осуществляется из системы централизованного водоснабжения.

## Территориальный баланс подачи воды

Потребление питьевой воды и технологические потери питьевой воды приведены в таблице 3.2.

Таблица 3.2 – Потребление и технологические потери воды

| Наименование поселка | Потребление питьевой воды, тыс. м3/год | Потери питьевой воды, % |
| --- | --- | --- |
| Заря | 18 | 15 |
| Пархоменко | 14,5 | 10 |

## Структурный баланс реализации воды

Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов приведен в таблице 3.3.

Таблица 3.3. Структурный баланс, тыс.м³/год

| Наименование группы | Реализация питьевой воды, тыс. м3/год |
| --- | --- |
| Население | 16,5 |
| Общ. здания | 3,3 |
| Полив | 1,5 |

## Фактическое потребление населением горячей, питьевой, технической воды

Потребление питьевой воды абонентами определяется приборами учета. Годовое потребление воды через систему централизованного водоснабжения составляет 33,3 тыс.м³ в год.

Потребление горячей и технической воды отсутствует.

## Существующие системы коммерческого учета

Система коммерческого учета потребления воды в сельском поселении Зарянское осуществляется с помощью приборов учета установленного у каждого абонента.

## Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения

Опыт эксплуатации водозаборов с поверхности Варваровского водохранилища показывает, что их  производительность может существенно снижаться во времени. Одной из причин этого явления могут быть различные виды кольматажа фильтров. Для увеличения срока их службы возникает необходимость проведения мероприятий по декольматации и восстановлению производительности водозаборов.
	Для выявления целесообразности восстановительных работ и периодичности их проведения на водозаборных пунктах необходимо в процессе эксплуатации выполнить опробование для оценки роста их сопротивления и снижения удельной производительности в результате кольматации и сопоставления полученных текущих величин с первоначальными.

В настоящее время дефицита производственных мощностей  системы водоснабжения не выявлено.

## Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок 10 лет

Согласно с планом развития централизованной системы водоснабжения планируется расширение сети и подключение новых абонентов.

Ожидаемое потребление рассчитано с учетом устройства в многоквартирных домах ИТП с приготовлением горячей воды. Воду для горячего водоснабжения планируется забирать из системы холодного водоснабжения.

Полив приусадебных участков жителей производится из системы централизованного водоснабжения.

Объемы потребления приведены в таблице 3.2.

Таблица 3.2 - Потребление воды в Зарянском сельском поселении

| Год | 2014 | 2019 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| Питьевая вода, тыс.м³/год | 33,3 | 38,3 | 44,5 |
| Горячая вода, тыс.м³/год | - | 13,2 | 26,3 |
| Техническая вода*, тыс.м³/год | - | 3,0 | 6,0 |

* техническая вода для полива зеленых насаждений в приусадебной зоне сельского поселения, забор воды из Варваровского водохранилища

## Централизованная система горячего водоснабжения

Централизованная система горячего водоснабжения в сельском поселении Зарянское отсутствует.

Схемой теплоснабжения сельского поселения планируется устройство тепловых пунктов в многоквартирных жилых домах. Кроме обеспечения учета потребляемой тепловой энергии тепловой пункт позволяет приготавливать горячую воду для хозяйственно-бытового использования.

## Фактическое и ожидаемое потребление горячей, питьевой, технической воды

Общий баланс потребления воды приведен в пункте 3.1.

Ожидаемое потребление горячей, питьевой и технической воды приведен в пункте 3.7.

Ожидаемое потребление рассчитано с учетом устройства в многоквартирных домах ИТП с приготовлением горячей воды и поливного водопровода для благоустройства приусадебной зоны.

Расчет произведен по укрупненным показателям, за норму приняты максимальные значение показателей.

Ожидаемое потребление питьевой, горячей и технической воды приведено в таблице 3.3.

Таблица 3.3 – Ожидаемое потребление воды в 2025 году

| Водопотребление | Единица | Кол-во | Норма, м³/сут | Расход, м³/сут | Расход, тыс.м³/год | Расход макс., м³/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Питьевая вода | 1 житель | 1176чел | 0,23 | 270,5 | 98,7 | 21,5 |
| Питьевая вода и горячее водоснабжение | 1 житель | 1400 чел | 0,28 | 392 | 143 | 32,5 |
| Полив | 1 житель | 1176 | 0,09 | 125 | 38,6 | 8,2 |
| ИТОГО: | - | - | - | - | 280,3 | 62,2 |
|  | Поливной водопровод |  |  |
| Поливной водопровод | 1 м² благоустроен- ной территории | 10000 м² | 0,004 | 40 | 6,0 | 3,2 |

## Территориальная  структура потребления горячей и питьевой воды

Потребление горячей воды на данный момент отсутствует. В перспективе зона горячего водоснабжения ограничиться многоквартирной застройкой

## Потери воды

Сведения о фактической потере воды при ее транспортировке отсутствуют.  По данным эксплуатирующей организации потери воды составляют 10%.

## Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения

Перспективный баланс водоснабжения и водоотведения зависит от принятия и реализации инвестиционной программы по развитию сетей водоснабжения и водоотведения Зарянского сельского  поселения.

## Требуемая мощность водозаборных и очистных сооружений

Требуемая мощность водозаборных и водоочистных сооружений приведена в таблице 3.4.

Таблица 3.4 - Мощность водозаборных и водоочистных сооружений.

| Год | 2014 | 2019 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| Мощность, м³/год | 33,3 | 43,3 | 52,2 |

## Гарантирующая организация

Гарантирующая организация - организация, осуществляющая холодное водоснабжение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, или единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Определение для централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения поселения гарантирующей организации относится к полномочиям органов местного самоуправления.

В  настоящее время  в  Зарянском сельском поселении действует единственная эксплуатирующая организация муниципальное унитарное предприятие коммунальное хозяйство «Варваровское». На основании имеющихся данных об организации работ в МУП КХ «Варваровское» и критериев определения единой теплоснабжающей организации рекомендуется определить гарантирующей организацией в границах Зарянского сельского поселения муниципальное унитарное предприятие коммунального хозяйства «Варваровское».

# ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

## Основные мероприятия по реализации схем водоснабжения

Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации системы водоснабжения обоснованы необходимостью обеспечения максимального количества потребителей гарантированно безопасной питьевой водой.

Предусматриваются следующие мероприятия:

- монтаж установок ультрафиолетового обеззараживания;

- замена ветхих участков  действующих трубопроводов;

- строительство новых участков сети водоснабжения;

- строительство поливочного трубопровода с водозабором из Варваровского водохранилища;

- установка приборов учета расхода питьевой воды.

## Обеззараживание воды

На пунктах водозабора Варваровского водохранилища производительностью более 50 м³/сут следует предусмотреть системы обеззараживания воды.

Рекомендуется применить установки ультрафиолетового обеззараживания с разбивкой по срокам, в следующих объемах:

до 2017 года – 2 шт;

до 2021 года – 1 шт;

до 2025 года – 1 шт.

## Замена ветхих участков действующих трубопроводов

Для обеспечения надежности водоснабжения и повышения качества воды необходима планомерная замена ветхих чугунных труб  на пластиковые.

Предусматривается замена трубопроводов, с разбивкой по срокам, в следующих объемах:

до 2017 года – 40%;

до 2021 года – 30%

до 2025 года – 30%

## Строительство новых участков сети водоснабжения

Для обеспечения доступа к услугам водоснабжения необходимо строительство новых участков распределительной сети в районе перспективной жилой застройки протяженностью около 3 км, с разбивкой по срокам, в следующих объемах:

до 2017 года – 1000 м;

до 2021 года – 1000 м;

до 2025 года – 1000 м.

При появлении заявок на подключение к водопроводу жителей п.Заря и п. Пархоменко возможно расширение действующих сетей в указанных поселках.

## Строительство поливочного водопровода

Генеральным планом сельского поселения предусматривается благоустройство приусадебных территории. Однако не рекомендуется использовать воду подземных источников для полива зеленых насаждений.

В связи с вышесказанным рекомендуется строительство поливного водопровода с забором воды из Варваровского водохранилища в срок до 2017 года.

## Установка приборов учета питьевой воды

В соответствии с федеральным законодательством необходима установка приборов коммерческого учета потребления воды на границах балансовой принадлежности сетей в следующих объемах:

до 2017 года – 40% общего объема потребления;

до 2021 года – 30% общего объема потребления;

до 2025 года – 30% общего объема потребления;

## Горячее водоснабжение

Мероприятия по устройству горячего водоснабжения многоквартирных жилых домов указаны в Схеме теплоснабжения Зарянского сельского поселения. Забор воды на нужды ГВС осуществляется из сети холодного водоснабжения.

# ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Для обеспечения экологической безопасности сельского поселения предполагается реализовать мероприятия по внедрению безопасной, безхлорной, технологии ультрафиолетового обеззараживания воды.

Для обеспечения экономичного использования подземных вод, как одного из компонентов экосистемы, предусмотрены следующие мероприятия:

- строительство поливного водопровода с забором воды из Варваровского водохранилища;

- стимулирование экономичного расходования питьевой воды установкой счетчиков.

# ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В соответствии с действующим законодательством в объём финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением её мероприятий. К таким расходам относятся:

- проектно-изыскательские работы;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- приобретение материалов и оборудования;

- пусконаладочные работы;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства производственных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов.

Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполнена  на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры.

Затраты на мероприятия, разбитые по этапам, приведены в таблице 6.1.

Таблица 6.1 – Мероприятия по модернизации системы водоснабжения

| Мероприятие | Затраты, тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | 2017 г. | 2021 г. | 2025 г. |
| Монтаж установок ультрафиолетового обеззараживания | 120 | 60 | 60 |
| Замена ветхих участков действующих трубопроводов | 1000 | 1000 | 1000 |
| Строительство новых участков сети водоснабжения | 500 | 500 | 250 |
| Строительство поливочного трубопровода с водозабором из Варваровского водохранилища | 100 | - | - |
| Установка приборов учета расхода питьевой воды | 100 | 40 | 10 |

Для обеспечения финансирования мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации сети централизованного водоснабжения предлагается, силами  инженерных кадров МУП КХ «Варваровское», разработать инвестиционную программу по реконструкции,  модернизации и развитию систем водоснабжения.

# ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, относятся:

- показатели качества соответственно горячей и питьевой воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды.

Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения приведены в таблице 7.1

Таблица 7.1 – Целевые показатели

| Показатель | Единица измерения | 2017 | 2021 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля проб питьевой воды, соответствующей нормативным требованиям | % | 25 | 5 | 5 |
| Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене (реновации) | % | 60 | 30 | 10 |
| Уровень неучтенных расходов и потерь питьевой воды на водопроводных сетях | % | 10 | 8 | 6 |
| Обеспеченность абонентов счетчиками воды | % | 40 | 70 | 100 |

# ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Бесхозяйных сетей водоснабжения на территории Зарянского сельского поселения не выявлено.

Администрация Зарянского сельского поселения

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

ЗАРЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# 2 часть. Схема водоотведения

Волгоград 2014

# СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

## Структура системы сбора, очистки и отведения сточных вод

Система водоотведения Зарянского сельского поселения представляет собой комплекс инженерных сооружений, обеспечивающих бесперебойный прием стоков от населения, предприятий и организаций поселка Пархоменко, транспортировку и очистку сточных вод на канализационных очистных сооружениях. Системой водоотведения охвачены 55 жилых домов  в поселке Пархоменко. Население  проживающее в частных жилых домах п. Пархоменко  по  улицам  Советская,  Мира  и  Степная, а так же население п. Заря, не получают услугу централизованного водоотведения. Организацией осуществляющей водоотведение является МУП КХ «Варваровское».

В поселке Пархоменко имеется одна канализационная насосная станция. Водоотведение  осуществляется   канализационной  сетью,  выполненной  из керамических труб – диаметром 250 мм, протяженностью 3000 м; а/цементные трубы диаметром 150 мм – протяженностью 130 м. Годы ввода в эксплуатацию 1987г.

Хозяйственно-бытовые  сточные  воды  самотеком  поступают  на  одну канализационную насосную станцию,  производительностью  130 м³/час. Далее по  напорным  коллекторам  диаметром  150 мм   хозяйственно-бытовые  сточные  воды  поступают в первичный отстойник объемом 7,5 м3. После сточные воды направляются на поля фильтрации с естественным дренажем для прохождения биологической очистки и обезвоживания.

## Результаты технического обследования

По оценке эксплуатирующей организации система водоотведения Зарянского сельского поселения находится в удовлетворительном состоянии.

МУП КХ «Варваровское» эксплуатирует одна канализационная насосная станция. Построенно здание площадью 3х3 м, установлен насос НЦС-1-130. Насос производительностью 130м3/час, напор 40м, мощность электродвигателя 14 квт, частота вращения – 3000об/мин. Насосная станция эксплуатируется с 1987г.

Очистные сооружения включают отстойники и поля фильтрации. Поля фильтрации состоят из карт, сточная вода распределяется по картам оросительной сетью. Осушение остатка происходит за счет естественного дренажа и испарения. Производительность очистных сооружений полностью удовлетворяет имеющиеся потребности.

Удаленность полей фильтрации от границы населенного пункта составляет 700 м.

На территории, не охваченной централизованной системой водоотведения, существующие  в  домовладениях  септики, являются  сооружениями  механической  очистки  хозяйственно-бытовых сточных  вод  и  сбраживания  осадка.  Однако,  они  не  выполняют  свою функцию,  так  как  являются  по  сути  сооружениями  сбора  сточных  вод,  в которых ни очистка воды, ни сбраживание осадка не происходит.

## Технологические зоны водоотведения

В пределах поселка Пархоменко  выделяются две технологические зоны водоотведения:

- зона многоэтажной жилой и административной застройки;

- зона малоэтажной жилой застройки.

Хозяйственно-бытовые  сточные воды   от   домовладений, не подсоединенных к централизованной сети водоотведения,  поступают в  выгреба  или   септики.   По  мере наполнения  выгребов  и  септиков  производится  вывоз  стоков  ассенизаторной машиной и слив в приемный колодец в районе КНС

## Технические возможности утилизации

По оценке эксплуатирующей организации, производительность очистных сооружений позволяет увеличить количество сточных вод в 3-4 раза.

## Состояние коллекторов и сетей

Централизованная система водоотведения Зарянского сельского поселения построена по бассейновому принципу. Каждый бассейн водоотведения включает в себя дворовые, уличные канализационные сети, КНС перекачки сточных вод на очистные сооружения и непосредственно КОС.

Канализационные сети являются наиболее уязвимыми элементами системы водоотведения. По канализационным сетям необходимо увеличение темпов модернизации сетей, требующих перекладки и уменьшение доли сетей с большим износом.

Существующие канализационные сети, требуют реконструкции, однако реконструировать коллекторы невозможно из-за отсутствия кольцующих и дублирующих участков.

По оценке эксплуатирующей организации состояние сетей и коллекторов удовлетворительное.

## Оценка безопасности и надежности

Централизованная  система  водоотведения  представляет  собой сложную систему инженерных  сооружений, надежная и эффективная работа которых  является  одной  из  важнейших  составляющих  благополучия  населения. По системе, состоящей из трубопроводов, общей протяженностью 3430  м  и  одной канализационной насосной станции,  хозяйственно-бытовые сточные воды отводятся на канализационные очистные сооружения.

Практика  показывает,  что  трубопроводные  сети  являются  не  только наиболее  функционально  значимым  элементом  системы  канализации,  но  и наиболее  уязвимым  с  точки  зрения  надежности.  По-прежнему  острой остается  проблема  износа  канализационной  сети.  Срок  эксплуатации  сетей превышает 25 лет.

Для вновь  прокладываемых участков канализационных трубопроводов

наиболее  надежным  и  долговечным  материалом  является  полиэтилен.  Этот материал выдерживает  ударные нагрузки при резком  изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии.

## Воздействие сбросов на окружающую среду

Сброса очищенных сточных вод в открытые водоемы не производится.

Утилизация сточных вод производится на полях фильтрации с естественным дренажем. Сброс очищенных сточных вод  в водоемы не производится.

## Территории не охваченные централизованной системой водоотведения

Часть населения поселка   Пархоменко, а так же население поселка Заря, не получают услугу централизованного водоотведения.

Хозяйственно-бытовые  сточные воды   от   домовладений, не подсоединенных к централизованной сети водоотведения,  поступают в  выгреба  или   септики.   По  мере наполнения  выгребов  и  септиков  производится  вывоз  стоков  ассенизаторной машиной и слив в приемный колодец в районе КНС.

## Технические проблемы системы водоотведения

В Зарянском сельском поселении наблюдаются следующие проблемы в сфере водоотведения:

- низкая степень благоустройства, только 30 % жителей сельского поселения имеют доступ к канализационной сети;

- негативное воздействие полигонов складирования осадков сточных вод на окружающую среду;

- отсутствует система измерения и учета объемов сточных вод;

- высокий износ канализационных сетей, заиливание труб в связи со снижением водопотребления и скорости движения потока в трубопроводах, наличие выгребных колодцев на дворовой канализации.

# БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Здания и сооружения, подключенные к системе централизованного водоотведения, не имеют приборов учета сточных вод. На выпуске КНС  приборы учета сточных вод также не установлены.

Коммерческий учет принимаемых сточных вод в систему водоотведения осуществляется в соответствии с действующим законодательством, количество принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной воды.

Согласно реестру договоров на водоснабжение и водоотведение последнее время наблюдается тенденция увеличения количества сточных вод на 2-3% в год.

Прием неорганизованного (дождевого) стока в канализационную сеть не производится.

# ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД

## Фактическое и ожидаемое поступление сточных вод

Фактическое и ожидаемое поступление сточных вод основано на прогнозе баланса потребления горячей, питьевой воды. Фактическое и ожидаемое поступление сточных вод приведено в таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Фактическое и ожидаемое поступление сточных вод

|  | 2014 | 2019 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| Поступление сточных вод, тыс.м³/год | 33,3 | 38,3 | 44,5 |

## Требуемая мощность очистных сооружений

Существующие очистные сооружения имеют достаточную резервную мощность для удовлетворения потребностей утилизации сточных вод до 2025 года.

# ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ

## Основные мероприятия по реализации схем водоотведения

Предполагаются следующие мероприятия:

- установка приборов учета сточных вод на КНС;

- модернизация действующей канализационной сети;

- присоединение новых абонентов, при  наличии заявок на подключение к системе водоотведения.

## Установка приборов учета сточных вод

Для правильной оценки эффективности работы системы централизованного водоотведения и для установки целевых показателей деятельности эксплуатирующей организации необходима установка приборов учета сточных вод на КНС.

## Модернизация оборудования КНС

Планируется замена систем КНС ручного управления на автоматическое управления насосами.

# ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Для снижения вредного воздействия на окружающую среду при хранении осадка сточных вод предусматриваются мероприятия по переработке осадка сточных вод.

# ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения, выполнена  на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры.

Затраты на мероприятия, разбитые по этапам, приведены в таблице 6.1.

Таблица 6.1 – Мероприятия по модернизации системы водоотведения

| Мероприятие | Затраты, тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | 2017 г. | 2021 г. | 2025 г. |
| Установка приборов учета | 200 | 120 | 60 |
| Автоматизация КНС | 200 | - | - |

Для обеспечения финансирования мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации сети централизованного водоотведения предлагается, силами  инженерных кадров МУП КХ «Варваровское», разработать инвестиционную программу по реконструкции,  модернизации и развитию систем водоотведения.

# ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих водоотведение, относятся:

а) показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

б) показатели качества обслуживания абонентов;

в) показатели качества очистки сточных вод;

г) показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

д) соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод;

е) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Для определения целевых показателей необходимо:

- организовать учет потребления электрической энергии насосом;

- организовать учет количества сточных вод, проходящих через КНС.

# ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Безхозяйных объектов в системе централизованного водоотведения Зарянского сельского поселения не выявлено.

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В схеме водоснабжения и водоотведения Зарянского сельского поселения приведены все основные сведения, установленные нормативными правовыми актами,  необходимые для утверждения схемы водоснабжения и водоотведения.

Администрация Ильевскогосельского поселения

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

ИЛЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАЛАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Разработчик ООО «Энергоэффективность»

Генеральный директор ____________ А.М.Алимов

Волгоград 2014

РЕФЕРАТ

(объект – цель)Схема водоснабжения и водоотведения Ильевского сельского поселения разработана с целью обеспечения для абонентов доступности горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения с использованием централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения (далее - централизованные системы водоснабжения и (или) водоотведения), обеспечение горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, рационального водопользования, а также развитие централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения на основе наилучших доступных технологий и внедрения энергосберегающих технологий.

.(метод-результат)Схема водоснабжения и водоотведения разработана в соответствии с документами территориального планирования сельского поселения и требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. N 782.

Схемы водоснабжения и водоотведения разработана на срок до 2025 года, с учетом схем энергоснабжения, теплоснабжения и газоснабжения.

(экономия и значимость)Схемы водоснабжения и водоотведения содержит целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения, предусматривает мероприятия, необходимые для осуществления горячего, питьевого, технического водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Схема водоснабжения и водоотведения содержит предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения и водоотведения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

Заказчиком-координатором исполнения схемы водоснабжения и водоотведения является администрация Ильевского сельского поселения, в лице главы администрации.

Исполнителем является Общество с ограниченной ответственностью «Энергоэффективность» в лице генерального директора.

# СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	4

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ	7

ОПРЕДЕЛЕНИЯ	8

ВВЕДЕНИЕ	13

1 часть. Схема водоснабжения	14

1.	ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ  ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	15

1.1.	Система и структура водоснабжения поселения	15

1.2.	Технологические зоны водоснабжения	15

1.3.	Результаты технического обследования	19

1.4.	Лица, владеющие объектами централизованной системы водоснабжения.	20

2.	РАЗВИТИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	22

3.	БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ	24

3.1.	Общий баланс подачи и реализации воды	24

3.2.	Территориальный баланс подачи воды	24

3.3.	Структурный баланс реализации воды	25

3.4.	Фактическое потребление населением горячей, питьевой, технической воды	25

3.5.	Существующие системы коммерческого учета	26

3.6.	Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения	26

3.7.	Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок 10 лет	26

3.8.	Централизованная система горячего водоснабжения	28

3.10.	Территориальная  структура потребления горячей и питьевой воды	28

3.11.	Распределение расходов воды на водоснабжение по типам абонентов	28

3.12.	Потери воды	29

3.13.	Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения	29

3.14.	Требуемая мощность водозаборных и очистных сооружений	29

3.15.	Гарантирующая организация	30

4.	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	31

4.1.	Основные мероприятия по реализации схем водоснабжения	32

4.2.	Техническое обоснование основных мероприятий	33

4.3.	Объекты системы водоснабжения	34

4.4.	Сведения о развитии	34

4.5.	Сведения о приборах учета	34

4.6.	Маршрут прохождения трубопроводов	34

5.	ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	36

6.	ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	37

7.	ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	38

8.	ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	40

2 часть. Схема водоотведения	41

1.	СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ	43

1.1.	Структура системы сбора, очистки и отведения сточных вод	43

1.2.	Результаты технического обследования	44

1.3.	Технологические зоны водоотведения	44

1.4.	Технические возможности утилизации	45

1.5.	Оценка безопасности и надежности	45

1.6.	Воздействие сбросов на окружающую среду	46

1.7.	Территории не охваченные централизованной системой водоотведения	46

1.8.	Технические проблемы системы водоотведения	46

2.	БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ	48

3.	ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД	49

3.1.	Фактическое и ожидаемое поступление сточных вод	49

3.2.	Требуемая мощность очистных сооружений	49

3.3.	Анализ гидравлических режимов	49

3.4.	Резерв производственных мощностей	49

4.	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ	50

4.1.	Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения	50

4.2.	Основные мероприятия по реализации схем водоотведения	52

4.3.	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения	52

4.4.	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и АСУ	53

4.5.	Варианты прохождения маршрутов трубопроводов	53

5.	ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ	54

6.	ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ	55

7.	ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ	56

8.	ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ	57

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	58

# НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящей схеме приведены ссылки на следующие нормативные документы:

- Федеральный закон от 07.12.2011 №416 О водоснабжении и водоотведении

- Постановление Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. №782 "О схемах водоснабжения и водоотведения

- Свод правил СП 30.13330.2012 "СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зданий"

- Свод правил СП 32.13330.2012 "СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения"

- Строительные нормы и правила СНиП2.04.02-84*ВОДОСНАБЖЕНИЕ НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ

- Свод правил СП 8.13130.2009 Источники наружного противопожарного водоснабжения

# ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем документе применяются следующие понятия:

1) абонент - физическое либо юридическое лицо, заключившее или обязанное заключить договор горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения;

2) водоотведение - прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения;

3) водоподготовка - обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды;

4) водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение);

5) водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения;

6) гарантирующая организация - организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

7) горячая вода - вода, приготовленная путем нагрева питьевой или технической воды с использованием тепловой энергии, а при необходимости также путем очистки, химической подготовки и других технологических операций, осуществляемых с водой;

8) инвестиционная программа организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение (далее также - инвестиционная программа), - программа мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

9) канализационная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки сточных вод;

10) качество и безопасность воды (далее - качество воды) - совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические, органолептические и другие свойства воды, в том числе ее температуру;

11) коммерческий учет воды и сточных вод (далее также - коммерческий учет) - определение количества поданной (полученной) за определенный период воды, принятых (отведенных) сточных вод с помощью средств измерений (далее - приборы учета) или расчетным способом;

12) нецентрализованная система горячего водоснабжения - сооружения и устройства, в том числе индивидуальные тепловые пункты, с использованием которых приготовление горячей воды осуществляется абонентом самостоятельно;

13) нецентрализованная система холодного водоснабжения - сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц;

14) объект централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения - инженерное сооружение, входящее в состав централизованной системы горячего водоснабжения (в том числе центральные тепловые пункты), холодного водоснабжения и (или) водоотведения, непосредственно используемое для горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

15) организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение (организация водопроводно-канализационного хозяйства), - юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем;

16) организация, осуществляющая горячее водоснабжение, - юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованной системы горячего водоснабжения, отдельных объектов такой системы;

17) орган регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения (далее - орган регулирования тарифов) - уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов либо в случае передачи соответствующих полномочий законом субъекта Российской Федерации орган местного самоуправления поселения или городского округа, осуществляющий регулирование тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения;

18) питьевая вода - вода, за исключением бутилированной питьевой воды, предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения, а также для производства пищевой продукции;

19) предельные индексы изменения тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения (далее - предельные индексы) - индексы максимально и (или) минимально возможного изменения действующих тарифов на питьевую воду и водоотведение, устанавливаемые в среднем по субъектам Российской Федерации на срок, определенный Правительством Российской Федерации, и выраженные в процентах;

20) приготовление горячей воды - нагрев воды, а также при необходимости очистка, химическая подготовка и другие технологические процессы, осуществляемые с водой;

21) производственная программа организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение (далее - производственная программа), - программа текущей (операционной) деятельности такой организации по осуществлению горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, регулируемых видов деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения;

22) состав и свойства сточных вод - совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические и другие свойства сточных вод, в том числе концентрацию загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в сточных водах;

23) сточные воды централизованной системы водоотведения (далее - сточные воды) - принимаемые от абонентов в централизованные системы водоотведения воды, а также дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, дренажные воды, если централизованная система водоотведения предназначена для приема таких вод;

24) техническая вода - вода, подаваемая с использованием централизованной или нецентрализованной системы водоснабжения, не предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения или для производства пищевой продукции;

25) техническое обследование централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения - оценка технических характеристик объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

26) транспортировка воды (сточных вод) - перемещение воды (сточных вод), осуществляемое с использованием водопроводных (канализационных) сетей;

27) централизованная система горячего водоснабжения - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети (далее - открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) или из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального теплового пункта (далее - закрытая система горячего водоснабжения);

28) централизованная система водоотведения (канализации) - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения;

29) централизованная система холодного водоснабжения - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам.

# ВВЕДЕНИЕ

(состояние исходные данные)По состоянию на 2014 год протяженность водопроводной сети составляет 2,7 км. Источниками воды являются 9 скважин. В целях бесперебойного водоснабжения задействованы 7 водонапорных башен.

Протяженность сети водоотведения 312 м, для перекачки сточных вод задействованы 2 канализационных насосных станции.

Капитального ремонта систем не проводилось. Элементы системы водоснабжения и водоотведения Ильевского сельского поселения вводились в строй начиная с пятидесятых годов двадцатого века. За это время значительно изменились требования к надежности водоснабжения и качеству воды. Так же изменилось действующее законодательство в области водоснабжения и водоотведения.

Схема водоснабжения и водоотведения привести коммунальные системы Ильевского сельского поселения в соответствие с действующим законодательством и техническими нормами.(актуальность, новизна, связь с другими)

(цели и задачи этапов)Приведение систем водоснабжения и водоотведения в соответствие с действующими техническими нормами и законодательством планируется проводить поэтапно, в период до 2025 года.

Администрация Ильевского сельского поселения

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ИЛЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# 1 часть. Схема водоснабжения

Волгоград 2014

# ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ  ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

## Система и структура водоснабжения поселения

В поселке Ильёвкапроживает 1563 человека. В поселке Пятиморскпроживает 2766 человек. В хуторе Камыши – 588 человек. В хуторе Рюмино-Красноярский – 158 человек.

Источниками водоснабжения сельского поселения, являются подземные воды.

Для снабжения потребителей водой на территории сельского поселения действует 8 скважин общей производительностью 300 м3/сут, для регулирования неравномерности водопотребления на сети установлено 7 водонапорных башен.

Система централизованного водоснабжения Ильевского сельского поселения обеспечивает круглосуточную подачу воды абонентам в п.Ильевка и п.Пятиморск. Водоподготовка и водоочистка отутствуют.

Водопроводная сеть имеет протяженность 2,72 км. Для нужд пожаротушения на сети установлены гидранты и оборудован пожарный водоем объемом 25 м³.

В х.Рюмино-Красноярский, х.Камыши и  часть домов в поселках Ильевка и Пятиморск имеют индивидуальные системы водоснабжения на основе индивидуальных скважин.

## Технологические зоны водоснабжения

описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения;

На территории поселения выделяются две технологические зоны централизованного водоснабжения:

- «Пятиморск», включающая 6 скважин и 4 водонапорные башни;

- «Ильевка», включающая 2 скважины и 2 водонапорных башню.

Горячее водоснабжение на территории Ильевского сельского поселения отсутствует.

Характеристики источников водоснабжения приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Характеристики насосов системы водоснабжения приведены в таблице.

| № п/п | Тип | Мощность, кВт | Расположение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЭЦВ 6-10-80 | 4,0 | п.Ильевка пер. Школьный | Водонапорная башня |
| 2 | ЭЦВ 6-10-80 | 4,0 | п.Ильевка ул. Юбилейная | Водонапорная башня |
| 3 | ЭЦВ 6-10-80 | 4,0 | п.Пятиморск ул. Чапаева | Водонапорная башня |
| 4 | ЭЦВ 6-10-80 | 4,0 | п. Пятиморск ул. Молодежная | Водонапорная башня |
| 5 | ЭЦВ 6-10-80 | 4,0 | п. Пятиморск ул. Песчаная | Водонапорная башня |
| 6 | ЭЦВ 6-16-75 | 5,5 | п. Пятиморск ул. Песчаная | Частотный привод |
| 7 | ЭЦВ 6-10-80 | 4,0 | п. Пятиморск ул. Песчаная | Водонапорная башня |
| 8 | ЭЦВ 6-16-75 | 5,5 | п. Пятиморск пер.Комсомольский | Водонапорная башня |
| 9 | ЭЦВ 6-16-75 | 5,5 |  |  |

Скважные насосы работают в автоматическом режиме, закачивая воду в водонапорную башню до определенного уровня. Исключение составляет один насос с частотным приводом и датчиком давления, поддерживающий давление в напорном трубопроводе без водонапорной башни.

Приборы учета расхода воды на водонапорных башнях и у потребителей не установлены. Расчетное потребление воды приведено в таблице 2.

| Таблица 2 - Водопотребление п. Ильевка |
| --- |
| № п∕п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Расход на единицу потребителя, м3/сут | Общее водопот-ребление м3/сут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | Сельский населенный пункт | 1 житель | 1784 | 0,16 | 285,44 |
| 2 | Промышленные предприятия | 20% от общего водопотребления |  | 57,09 |
| 3 | Неучтенные расходы (содержание домашних животных) | 10% от общего водопотребления |  | 28,544 |
|  | ВСЕГО: |  |  |  | 371,07 |
|  | Полив территории | 1 чел | 1784 | 0,09 | 160,56 |
|  | Пожаротушение | наружное | 1 | 10 л/с время 3ч | 162 м3 |
|  |  | внутреннее | 1 | 2 струи по 2,5л/с |  |
| Примечание 1. Расход воды по промышленным предприятиям, в связи с отсутствием официальных данных принят ориентировочно в размере 20% от суммарного расхода на хозяйственно-питьевые нужды. |
| Примечание 2. Неучтенные расходы приняты в размере 10% от суммарного расхода на хозяйственно-питьевые нужды. Этот расход может включать объем воды необходимый для содержания домашних животных, официальные данных о поголовье которых отсутствуют |

Скважины централизованной системы водоснабжения осуществляют забор воды из одного водоносного горизонта, данные лабораторных анализов качества воды приведены в таблице 3.

Таблица 3 - Данные лабораторных анализов качества воды

| № пп | Показатель состава сточных вод | Единица измерения | Норматив СанПиН 2.1.4.1074-01 | Результат исследования (наименование водопроводных очистных сооружений) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жесткость общая | градус Ж | Не более 7,0 | 5,5 |
| 2 | Окисляемость перманганатная | мг О/л | Не более 5,0 | 2,0 |
| 3 | Фториды (F-) | мг/л | Не более 1,5 |  |
| 4 | Железо (суммарно) | мг/л | Не более 0,3 | 0,2 |
| 5 | Мутность | ЕМФ | Не более 2,6 | 0,005 |
| 6 | Марганец | мг/л | Не более 0,1 | 0,01 |
| 7 | Сульфаты | мг/л | Не более 500,0 | 68 |
| 8 | Кадмий (суммарно) | мг/л | Не более 0,001 | 0,00010 |
| 9 | Нитраты (по NO3) | мг/л | Не более 45,0 | 2,5 |
| 10 | Аммиак (по азоту) | мг/л | Не более 2,0 | 0,005 |
| 11 | Никель (суммарно) | мг/л | Не более 0,1 |  |
| 12 | Свинец (суммарно) | мг/л | Не более 0,03 | 0,00010 |
| 13 | Цинк (суммарно) | мг/л | Не более 5,0 | 0,045 |
| 14 | Медь (суммарно) | мг/л | Не более 1,0 | 0,039 |
| 15 | Водородный показатель (рН) | ед. рН | В пределах 6-9 | 7,7 |
| 16 | Цветность | градусы | Не более 20 | 0 |
| 17 | Привкус | баллы | Не более 2 | 1 |
| 18 | Запах | баллы | Не более 2 | 0 |

Индивидуальные скважины имеют глубину 7-9 м и снабжены электрическими насосами.

## Результаты технического обследования

Техническое освидетельствование трубопроводов проводится лицом или группой лиц, ответственными за их исправное состояние и безопасную эксплуатацию.

Централизованный водопровод поэтапно вводился в строй в 1952-1983 году. С тех пор капитального ремонта системы централизованного водоснабжения не поводилось. В рамках текущего ремонта полностью заменено насосное оборудование. Процент износа трубопроводов, по оценке эксплуатирующей организации, достигает 60-90%

) описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения, включая:

описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений;

Скважиныпоэтапно вводилисьв строй в 1952-1983 году. Состояние скважин удовлетворительное. Действующие потребности по количеству и качеству воды обеспечиваются полностью.

описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды;

Водоочистка и водоподготовка отсутствуют, вода из скважин напрямую подается потребителям. Качество воды в скважинах соответствует нормам Норматив

СанПиН 2.1.4.1074-01

Из-за значительной глубины скважин большую долю расходов на обслуживание системы водоснабжения составляют затраты на электроэнергию.

описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления);

описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям;

Трубопроводы системы водоснабжения стальные и чугунные, эксплуатируются более 30 лет, имеют повышенный уровень потерь воды и оказывают негативное влияние на качество воды, после транспортировки к конечному потребителю.

описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды;

описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы;

Система горячего водоснабжения в границах сельского поселения отсутствует.

## Лица, владеющие объектами централизованной системы водоснабжения.

Все объекты централизованной системы водоснабжения находятся в собственности Администрации сельского поселения.

) перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты).

# РАЗВИТИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

1. К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, относятся:

1) показатели качества воды;

2) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения;

3) показатели качества обслуживания абонентов;

4) показатели очистки сточных вод;

5) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке;

6) соотношение цены и эффективности (улучшения качества воды или качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы;

7) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Генеральным планом развития поселения предусматривается развитие существующей системы водоснабжения в следующих направлениях:

- повышения качества воды, подаваемой населению;

- развитие водораспределяющей сети;

- строительство поливного водопровода.

Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения

Согласно Генеральному плану развития сельского поселения планами регионального развития не предполагается размещение новых объектов капитального строительства культурно-массовой направленности на территории поселения.

Однако отмечена необходимость  строительства учреждения культуры на 200 мест и спортивного зала общего пользования.

Так же развивается индивидуальное малоэтажное строительство в границах х. Ильевский севернее федеральной трассы Е40.

В связи с этим следует запланировать замену морально и физически устаревших магистральных и распределительных водоводов на пластиковые.

# БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ

## Общий баланс подачи и реализации воды

общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке;

## Территориальный баланс подачи воды

II.1.1.2. Жилищный фонд. Структура жилищного фонда.

По данным паспорта социально-экономического развития поселения жилищный фонд составил:

– 2012 г. – 65,6 тыс. м2

-_ 2013 г. – 65,6 тыс. м2

Жилищный фонд находится в различных формах собственности. Средняя обеспеченность жильем – 14,9 м2/чел.

Распределение жилищного фонда по населенным пунктам:

– п. Ильёвка – 23 288,7 кв.м.;

– п. Пятиморск – 41 213,4 кв.м.;

-- х. Камыши – 8 761,2 кв.м.;

-- х. Рюмино-Красноярский – 2 354,2 кв.м.

Основное направление – реконструкция (увеличение общей площади жилого дома). Средний размер усадебного дома – 50 - 80 кв.м. и средний размер земельного участка 9-20 соток.

Муниципальное жилищное строительство на территории поселения не ведется и не планируется.

) территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления);

## Структурный баланс реализации воды

Сеть горячего водоснабжения в Ильевском сельском поселении отсутствует, водопровод для снабжения населения технической и поливочной водой отсутствует. Потребление осуществляется полностью за счет питьевой воды.

## Фактическое потребление населением горячей, питьевой, технической воды

Потребление питьевой воды абонентами определяется расчетным способом. Приборы учета в сети водопотребления отсутствуют. Единственным объективным показателем, свидетельствующем об объеме потребления, является расход насосами электрической энергии.

Средняя глубина установки насосов в скважин составляет H=50 м. Высота водонапорных башен h=12 м. Для учета КПД насосов, потерь воды и гидравлических потерь в трубопроводах примем коэффициент η=0,35. В таком случае годовое потребление воды составит, м³:

(1)

,где V– объем перекачанной насосами воды за год;

P – расход электроэнергии за год, кВт·ч;

g – ускорение свободного падения 9,8 м/с².

Среднее потребление электроэнергии на нужды водоснабжения составляет 95150 кВт·ч/год, согласно формуле (1), потребление воды составляет, м³/год:

188208

Таким образом годовое потребление воды через систему централизованного водоснабжения составляет приблизительно 188 тыс.м³ в год.

Среднее потребление согласно договорам водоснабжения, составляет 101 тыс.м³ в год.

Потребление горячей и технической воды отсутствует.

## Существующие системы коммерческого учета

Система коммерческого учета потребления воды в сельском поселении Ильевское отсутствует.

## Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения

Опыт эксплуатации водозаборов подземных вод показывает, что их  производительность может существенно снижаться во времени. Одной из причин этого явления могут быть различные виды кольматажа фильтров и прифильтровых зон скважин. Для увеличения срока их службы возникает необходимость проведения мероприятий по декольматации и восстановлению производительности водозаборов.
	Для выявления целесообразности восстановительных работ и периодичности их проведения на водозаборных скважинах необходимо в процессе эксплуатации выполнить опробование скважин для оценки роста их сопротивления и снижения удельной производительности в результате кольматации и сопоставления полученных текущих величин с первоначальными.

## Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок 10 лет

Согласно схеме теплоснабжения ильевского сельского поселения, планируется устройство в отапливаемых зданиях тепловых пунктов с приготовлением горячей воды. Воду для горячего водоснабжения планируется забирать из системы холодного водоснабжения. Таким образом при приготовлении горячей воды в индивидуальных тепловых пунктах потребляться будет только холодная питьевая вода.

Подключение строящихся индивидуальных домов к системе централизованного водоснабжения не планируется.

) прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки;

Параметры развития п. Ильевка

| № п/п | Период | Площадь поселка, га. | Численность населения, чел. | Дополнительная площадь жилых зон населенного пункта, га. | Обеспеченность человека жилой площадью, кв.м. | Укрупненные показатели размеров жилых зон, га./1000 чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Существующий | 186,55 | 1563 | - | 14,9 | 40 |
| 2 | 2023 год | 214,15 | 1674 | 27,6 | 26-27 | 20 |
| 3 | 2033 год | 241,74 | 1784 | 55,19 | 30 | 14 |

Жилищное строительство является приоритетным направлением социально-экономической стратегии развития области. Жилищный фонд вероятно будет расти незначительными темпами. Средняя обеспеченность на 1 жителя по поселению 16,9 м2. Стратегией социального и экономического развития Волгоградской области намечено довести этот показатель до 26-27 м2. в 2025 году. К расчетному сроку (2033 год) этот показатель должен составить 30 м2.

Таблица II.3-4

Динамика жилищного фонда

| №№ пп | Период | Жилищный фонд, м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Существующий | 23 288,7 |
| 2 | 2022 год | 26 603,7 |
| 3 | 2032 год | 29 918,7 |

## Централизованная система горячего водоснабжения

Централизованная сисиема горячего водоснабжения в сельском поселении Ильевское отсутствует.

  - Фактическое и ожидаемое потребление горячей, питьевой, технической воды

Достоверные сведения о фактическом потреблении питьевой воды в ильевском сельском поселении отсутствуют. Расчетное потребление  по договорам водоснабжения и потребление, косвенно рассчитанное по электропотреблению насосов водоснабжения приведены в таблице. Ожидаемое потребление рассчитано с учетом устройства в многоквартирных домах ИТП с приготовлением горячей воды.

Таблица 4 – Потребление воды от системы централизованного водоснабжения

сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

## Территориальная  структура потребления горячей и питьевой воды

Потребление горячей воды на данный момент отсутствует. В перспективе зона горячего водоснабжения ограничиться многоквартирной застройкой

описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам;

## Распределение расходов воды на водоснабжение по типам абонентов

прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами;

## Потери воды

сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения);

## Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения

) перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов);

На территории поселения сохраняется существующая и, в связи с освоением новых территорий, будет развиваться планируемая централизованная система водоснабжения.

## Требуемая мощность водозаборных и очистных сооружений

) расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам;

## Гарантирующая организация

) наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.

# ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Основанием для разработки инвестиционной программы является техническое задание на разработку инвестиционной программы, утвержденное органом местного самоуправления, с учетом:

1) результатов технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

2) целевых показателей деятельности организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение;

3) схемы водоснабжения и водоотведения;

4) плана снижения сбросов;

5) решений органов местного самоуправления поселений, городских округов о прекращении горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и о переводе абонентов, объекты которых подключены к таким системам, на иные системы горячего водоснабжения.

Часть 2 статьи 40 вступает в силу с 1 января 2014 года (статья 43 данного документа).

2. Утверждение инвестиционной программы без утвержденной схемы водоснабжения и водоотведения не допускается.

3. Инвестиционная программа должна содержать:

1) целевые показатели деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение;

2) перечень мероприятий по строительству новых, реконструкции и (или) модернизации существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, включая мероприятия, необходимые для подключения новых абонентов;

3) объем финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы, с указанием источников финансирования;

4) график реализации мероприятий инвестиционной программы;

5) расчет эффективности инвестирования средств;

6) предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения;

7) иные сведения.

4. Инвестиционная программа включает планы мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, планы мероприятий по приведению качества горячей воды в соответствие с установленными требованиями.

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы, устанавливается с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства.

Раздел "Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения" формируется с учетом планов мероприятий по приведению качества питьевой и горячей воды в соответствие с установленными требованиями, решений органов местного самоуправления о прекращении горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и о переводе абонентов, объекты которых подключены (технологически присоединены) к таким системам, на иные системы горячего водоснабжения (при наличии такого решения)

## Основные мероприятия по реализации схем водоснабжения

Для обеспечения повышения качества воды и минимальных потерь необходима планомерная замена ветхих металлических труб и  на пластиковые.

Предусматривается замена трубопроводов, с разбивкой по срокам, в следующих объемах:

до 2017 года – 30%;

до 2021 года – 30%

до 2025 года – 30%

Сечение магистральных трубопроводов должно обеспечивать подключение дополнительных абонентов в пределах. Установка пожарных гидрантов, согласно действующих норм.

) перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам;

## Техническое обоснование основных мероприятий

технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения;

В результате мероприятий будет обеспечено:

- повышение качества питьевой воды;

- сокращение потерь воды при транспортировке;

- обеспечение выполнения норм пожарной безопасности.

ПОЯСНЕНИЕ:. При обосновании предложений по строительству, реконструкции и выводу из эксплуатации объектов централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа должно быть обеспечено решение следующих задач:

а) обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества;

б) организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует;

в) обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта;

г) сокращение потерь воды при ее транспортировке;

д) выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды, горячей воды требованиям законодательства Российской Федерации;

е) обеспечение предотвращения замерзания воды в зонах распространения вечномерзлых грунтов путем ее регулируемого сброса, автоматизированного сосредоточенного подогрева воды в сочетании с циркуляцией или линейным обогревом трубопроводов, теплоизоляции поверхности труб высокоэффективными долговечными материалами с закрытой пористостью, использования арматуры, работоспособной при частичном оледенении трубопровода, автоматических выпусков воды.

## Объекты системы водоснабжения

сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения;

## Сведения о развитии

сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение;

## Сведения о приборах учета

сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду;

## Маршрут прохождения трубопроводов

описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование;

  - Размещение объектов и граница зоны централизованной системы водоснабжения

рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен;

границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения;

  - Схемы размещения объектов

карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.

# ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

. Раздел "Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения" содержит сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия:

а) на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод;

б) на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.).

# ОЦЕНКАОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Раздел "Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения" включает в себя с разбивкой по годам:

оценку стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения;

оценку величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования.

# ЦЕЛЕВЫЕПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Раздел "Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения" содержит значения целевых показателей на момент окончания реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения, включая целевые показатели и их значения с разбивкой по годам.

К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, относятся:

а) показатели качества соответственно горячей и питьевой воды;

б) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

в) показатели качества обслуживания абонентов;

г) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке;

д) соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;

е) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

2. Правила формирования целевых показателей деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и их расчета, перечень целевых показателей устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

3. Целевые показатели деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, устанавливаются органом государственной власти субъекта Российской Федерации на период действия инвестиционной программы с учетом сравнения их с лучшими аналогами фактических показателей деятельности организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, за истекший период регулирования и результатов технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

# ПЕРЕЧЕНЬВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Раздел "Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию" содержит перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

Администрация Ильевского сельского поселения

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

ИЛЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# 2 часть. Схема водоотведения

Волгоград 2014

# СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

## Структура системы сбора, очистки и отведения сточных вод

описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод

В п.Пятиморск имеется централизованная система канализации. Сточные воды самотеком поступают на насосные станции (2шт) откуда по напорным коллекторам без очистки подаются на поля фильтрации.

В п.Ильевка централизованная система канализации отсутствует.

Население и здания соцкультбыта пользуются надворными уборными с выгребными ямами. Откуда по договорам специализированным транспортом вывозятся на утилизацию.

проектируемые  очистные  сооружения  поверхностного стока???

В поселке Пятиморский имеется две системы сбора сточных вод и две канализационных насосных станции, КНС-1 и КНС-2 Водоотведение  осуществляется   канализационной  сетью,  выполненной  из чугунных труб – диаметром 100 мм, протяженностью 312,6 м; диаметром 150 мм – протяженностью 819,4 м. Годы ввода в эксплуатацию 1967 -2008.

Также  на  канализационной  сети  оборудовано  49  колодцев. Хозяйственно-бытовые  сточные  воды  самотеком  поступают  на  две канализационные насосные станции,  производительностью  500 м³/сут каждая. Далее  по  2-м  напорным  коллекторам  диаметром  150мм  и  протяженностью 5,3км  каждый,  хозяйственно-бытовые  сточные  воды  поступают  на  канализационные  очистные сооружения. После механической очистки и обеззараживания сточные воды направляются на поля фильтрации.

Канализационные очистные сооружения введены в эксплуатацию 1 сентября 2013г.  В  состав  очистных  сооружений  входят  песколовки  с  круговым движением  воды,  в  количестве  2  шт.,  2  вертикальных  отстойника.  После сооружений  механической  очистки  сточная  вода  подвергается обеззараживанию.  Для  обеззараживания  сточных  вод  применяется гипохлорит натрия. Далее сточная вода  направляется на 6 полей фильтрации для прохождения биологической очистки.

Утилизация  очищенных  стоков  не  производится,  так  как  в  качестве технологии  очистки  применяется  почвенная  очистка  хозяйственно-бытовых сточных вод.

.территории поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны;

## Результаты технического обследования

По оценке эксплуатирующей организации система водоотведения Ильевского сельского поселения находится в удовлетворительном состоянии.

) описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами;

## Технологические зоны водоотведения

описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения;

Хозяйственно-бытовые  сточные воды   от   домовладений   поступают в  выгреба  или   септики.   По  мере наполнения  выгребов  и  септиков  производится  вывоз  стоков  ассенизаторной машиной и слив в приемный колодец в районе КНС-1

## Технические возможности утилизации

) описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения;

## Оценка безопасности и надежности

Централизованная  система  водоотведения  представляет  собой сложную систему инженерных  сооружений, надежная и эффективная работа которых  является  одной  из  важнейших  составляющих  благополучия  населения. По системе, состоящей из трубопроводов, общей протяженностью 11,7    км  и  двух канализационных насосных станций,  хозяйственно-бытовые сточные воды отводятся на канализационные очистные сооружения.

Практика  показывает,  что  трубопроводные  сети  являются  не  только наиболее  функционально  значимым  элементом  системы  канализации,  но  и наиболее  уязвимым  с  точки  зрения  надежности.  По-прежнему  острой остается  проблема  износа  канализационной  сети.  Срок  эксплуатации  сетей превышает 40 лет.

Для вновь  прокладываемых участков канализационных трубопроводов

наиболее  надежным  и  долговечным  материалом  является  полиэтилен.  Этот материал выдерживает  ударные нагрузки при резком  изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии.

) описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения;

) оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости;

## Воздействие сбросов на окружающую среду

) оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду;

## Территории не охваченные централизованной системой водоотведения

На территории, ен охваченной централизованной системой водоотведения, существующие  в  домовладениях  септики,

являются  сооружениями  механической  очистки  хозяйственно-бытовых

сточных  вод  и  сбраживания  осадка.  Однако,  они  не  выполняют  свою

функцию,  так  как  являются  по  сути  сооружениями  сбора  сточных  вод,  в

которых ни очистка воды, ни сбраживание осадка не происходит.

описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения;

## Технические проблемы системы водоотведения

описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, городского округа.

# БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

содержит:

а) баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения;

б) оценку фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения;

в) сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов;

г) результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам

# ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД

## Фактическое и ожидаемое поступление сточных вод

сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения;

## Требуемая мощность очистных сооружений

) расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам;

## Анализ гидравлических режимов

) результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения;

## Резерв производственных мощностей

анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.

# ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ

Пояснение:… При обосновании предложений по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения должны быть решены следующие задачи:

а) обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами сооружений водоотведения;

б) организация централизованного водоотведения на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует;

в) сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды.

## Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

Принципами развития централизованной системы водоотведения являются:

постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);

удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения объектов капитального строительства;

постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми в разделе "Водоотведение" схемы водоснабжения и водоотведения поселения на период до 2025 года с учетом перспективы до 2030 года являются:

полное прекращение сброса неочищенных сточных вод в водные объекты в целях снижения негативного воздействия на окружающую среду и улучшения экологической обстановки;

завершение модернизации существующих и строительство КОС с внедрением технологий глубокого удаления биогенных элементов, доочистки и обеззараживания сточных вод для исключения отрицательного воздействия на водоемы и выполнения рекомендаций ХЕЛКОМ и требований нормативных документов Российского законодательства в целях снижения негативного воздействия на окружающую среду;

устройство регулирующих резервуаров на территории с общесплавной системой канализации и ОСПС на территориях с раздельной системой;

снижение сбросов загрязняющих веществ за счет выполнения абонентами требований Федерального закона 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении";

подготовка полигонов хранения осадков сточных вод к рекультивации обеспечит экологическую безопасность системы водоотведения и минимизацию вредного воздействия на окружающую среду;

строительство ТКК-дублеров и реконструкция действующих ТКК обеспечения надежности водоотведения и возможности ремонта коллекторов;

обновление канализационной сети в целях повышения надежности и снижения количества отказов системы;

создание системы управления канализацией поселения в целях повышения качества предоставления услуги водоотведения за счет оперативного выявления и устранения технологических нарушений в работе системы, а также обеспечения энергетической эффективности функционирования системы;

повышение энергетической эффективности системы водоотведения;

строительство сетей и сооружений для отведения сточных вод с отдельных городских территорий, не имеющих централизованного водоотведения, в целях обеспечения доступности услуг водоотведения для всех жителей поселения;

Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения представлены в пункте 7 настоящих Основных положений.

## Основные мероприятия по реализации схем водоотведения

перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

## Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

частично в предидущем пункте

## Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и АСУ

сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение;

## Варианты прохождения маршрутов трубопроводов

описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование;

  - Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

представляются в приложениях

  - Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведени

в приложениях

# ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

содержит:

а) сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади;

б) сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.

# ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

включает в себя оценку потребности в капитальных вложениях в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения, рассчитанную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования.

# ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

содержит целевые показатели реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоотведения, и их значения с разбивкой по годам.

К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих водоотведение, относятся:

а) показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

б) показатели качества обслуживания абонентов;

в) показатели качества очистки сточных вод;

г) показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

д) соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод;

е) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

# ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Раздел "Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию" содержит перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения, в том числе канализационных сетей (в случае их выявления), а также перечень организаций, эксплуатирующих такие объекты

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Администрация Ляпичевского сельского поселения

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

ЛЯПИЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАЛАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Разработчик

ООО Инжиниринговая группа

«Энергоэффективность»

Генеральный директор

____________ А.М.Алимов

Волгоград 2014

РЕФЕРАТ

Схема водоснабжения и водоотведения Ляпичевского сельского поселения разработана с целью обеспечения для абонентов доступности водоснабжения и водоотведения с использованием централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (далее - централизованные системы водоснабжения и (или) водоотведения), водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, рационального водопользования, а также развитие централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения на основе наилучших доступных технологий и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема водоснабжения и водоотведения разработана в соответствии с документами территориального планирования сельского поселения и требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. N 782.

Схемы водоснабжения и водоотведения разработана на срок до 2026 года, с учетом схем энергоснабжения, теплоснабжения и газоснабжения.

Схемы водоснабжения и водоотведения содержит целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения, предусматривает мероприятия, необходимые для осуществления водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Схема водоснабжения и водоотведения содержит предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения и водоотведения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

Заказчиком-координатором исполнения схемы водоснабжения и водоотведения является администрация Ляпичевского сельского поселения, в лице главы администрации.

Исполнителем является Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринговая группа «Энергоэффективность» в лице генерального директора.

# СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	4

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ	6

ОПРЕДЕЛЕНИЯ	7

ВВЕДЕНИЕ	12

1 часть. Схема водоснабжения	13

1.	ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ  ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	14

1.1.	Система и структура водоснабжения поселения	14

1.2.	Технологические зоны водоснабжения	15

1.3.	Результаты технического обследования	17

1.4.	Лица, владеющие объектами централизованной системы водоснабжения.	18

2.	РАЗВИТИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	20

3.	БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ	22

3.1.	Общий баланс подачи и реализации воды	22

3.2.	Территориальный баланс подачи воды	22

3.3.	Структурный баланс реализации воды	23

3.4.	Фактическое потребление населением воды	23

3.5.	Существующие системы коммерческого учета	24

3.6.	Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения	25

3.7.	Прогнозные балансы потребления воды на срок 10 лет	25

3.8.	Централизованная система горячего водоснабжения	26

3.9.	Фактическое и ожидаемое потребление питьевой, технической воды	26

3.10.	Потери воды	26

3.11.	Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения	26

3.12.	Требуемая мощность водозаборных и очистных сооружений	28

3.13.	Гарантирующая организация	28

4.	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	30

4.1.	Основные мероприятия по реализации схем водоснабжения	30

4.2.	Обеззараживание воды (рекомендуется)	30

4.3.	Замена ветхих участков действующих трубопроводов	30

4.4.	Строительство новых участков сети водоснабжения	31

4.5.	Установка приборов учета питьевой воды	31

4.6.         Строительство поливочного водопровода………………………................... 31

5.	ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	33

6.	ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	34

7.	ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	36

8.	ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	37

2 часть. Схема водоотведения	38

СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ	39

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	40

Приложение №1

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящей схеме приведены ссылки на следующие нормативные документы:

- Федеральный закон от 07.12.2011 №416 «О водоснабжении и водоотведении»

- Постановление Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»

- Свод правил СП 30.13330.2012 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»

- Свод правил СП 32.13330.2012 СНиП 2.04.03-85. «Канализация. Наружные сети и сооружения»

- Строительные нормы и правила СНиП2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»

- Свод правил СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения»

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем документе применяются следующие понятия:

1) абонент - физическое либо юридическое лицо, заключившее или обязанное заключить договор горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения;

2) водоотведение - прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения;

3) водоподготовка - обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды;

4) водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение);

5) водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения;

6) гарантирующая организация - организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

7) горячая вода - вода, приготовленная путем нагрева питьевой или технической воды с использованием тепловой энергии, а при необходимости также путем очистки, химической подготовки и других технологических операций, осуществляемых с водой;

8) инвестиционная программа организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение (далее также - инвестиционная программа), - программа мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

9) канализационная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки сточных вод;

10) качество и безопасность воды (далее - качество воды) - совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические, органолептические и другие свойства воды, в том числе ее температуру;

11) коммерческий учет воды и сточных вод (далее также - коммерческий учет) - определение количества поданной (полученной) за определенный период воды, принятых (отведенных) сточных вод с помощью средств измерений (далее - приборы учета) или расчетным способом;

12) нецентрализованная система горячего водоснабжения - сооружения и устройства, в том числе индивидуальные тепловые пункты, с использованием которых приготовление горячей воды осуществляется абонентом самостоятельно;

13) нецентрализованная система холодного водоснабжения - сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц;

14) объект централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения - инженерное сооружение, входящее в состав централизованной системы горячего водоснабжения (в том числе центральные тепловые пункты), холодного водоснабжения и (или) водоотведения, непосредственно используемое для горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

15) организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение (организация водопроводно-канализационного хозяйства), - юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем;

16) организация, осуществляющая горячее водоснабжение, - юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованной системы горячего водоснабжения, отдельных объектов такой системы;

17) орган регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения (далее - орган регулирования тарифов) - уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов либо в случае передачи соответствующих полномочий законом субъекта Российской Федерации орган местного самоуправления поселения или городского округа, осуществляющий регулирование тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения;

18) питьевая вода - вода, за исключением бутилированной питьевой воды, предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения, а также для производства пищевой продукции;

19) предельные индексы изменения тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения (далее - предельные индексы) - индексы максимально и (или) минимально возможного изменения действующих тарифов на питьевую воду и водоотведение, устанавливаемые в среднем по субъектам Российской Федерации на срок, определенный Правительством Российской Федерации, и выраженные в процентах;

20) приготовление горячей воды - нагрев воды, а также при необходимости очистка, химическая подготовка и другие технологические процессы, осуществляемые с водой;

21) производственная программа организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение (далее - производственная программа), - программа текущей (операционной) деятельности такой организации по осуществлению горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, регулируемых видов деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения;

22) состав и свойства сточных вод - совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические и другие свойства сточных вод, в том числе концентрацию загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в сточных водах;

23) сточные воды централизованной системы водоотведения (далее - сточные воды) - принимаемые от абонентов в централизованные системы водоотведения воды, а также дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, дренажные воды, если централизованная система водоотведения предназначена для приема таких вод;

24) техническая вода - вода, подаваемая с использованием централизованной или нецентрализованной системы водоснабжения, не предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения или для производства пищевой продукции;

25) техническое обследование централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения - оценка технических характеристик объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

26) транспортировка воды (сточных вод) - перемещение воды (сточных вод), осуществляемое с использованием водопроводных (канализационных) сетей;

27) централизованная система горячего водоснабжения - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети (далее - открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) или из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального теплового пункта (далее - закрытая система горячего водоснабжения);

28) централизованная система водоотведения (канализации) - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения;

29) централизованная система холодного водоснабжения - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам.

ВВЕДЕНИЕ

По состоянию на 2014 год протяженность водопроводной сети Ляпичевского сельского поселения составляет

- х. Ляпичев – 18,2 км;

- х. Новопетровский -2,5 км;

- х. Новоляпичевский – 7,25 км.

- х. Вербовский – 3,54 км

- п. Донской – 7,2 км

Источниками воды являются 7 скважин. В целях бесперебойного водоснабжения задействованы 5 водонапорных башни.

Сеть централизованного водоотведения (канализации) отсутствует.

Капитального ремонта водопровода не проводилось. Элементы системы водоснабжения и водоотведения Ляпичевского сельского поселения вводились в строй начиная с шестидесятых годов двадцатого века. За прошедшее время значительно изменились требования к надежности водоснабжения и качеству воды. Так же изменилось действующее законодательство в области водоснабжения и водоотведения.

Задача разработки схемы водоснабжения и водоотведения привести коммунальные системы Ляпичевского сельского поселения в соответствие с действующим законодательством и техническими нормами.

Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения осуществляется в случае существенного изменения природных и технических условий,  реализации мероприятий влияющих на качество и надежность водоснабжения и водоотведения. Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения осуществляется в порядке, предусмотренном для утверждения таких схем.

Администрация Ляпичевского сельского поселения

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ЛЯПИЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1 часть. Схема водоснабжения

Волгоград 2014

- ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ  ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

## Система и структура водоснабжения поселения

В х. Ляпичев проживает 1250 человек. В х. Новопетровский проживает 270 человек. В х. Новоляпичевский проживает - 355 человек. В х. Вербовский – 346 человек. В поселке Донской проживает - 857 человек.

Жилой фонд сельского поселения, по данным 2013 года, составляет 51,5 тыс. м². Расположение населенных пунктов Ляпичевского сельского поселения показано на рисунке 1.1.

Рисунок 1.1. Расположение населенных пунктов

Основную часть зданий Ляпичевского сельского поселения составляет жилой фонд. Данные по населенным пунктам поселения приведены в таблице 1.1.

Таблица 1.1  Населенные пункты сельского поселения

|  |  | х. Ляпичев | х. Новопетро-вский | х. Новоляпи- чевский | х. Вербовский | п. Донской |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население | чел. | 1250 | 270 | 355 | 346 | 857 |
| Жилой фонд | м² | 17952 | 3924,5 | 5177 | 5761,5 | 12525 |
| Протяженность водопровода | км | 18,2 | 2,5 | 7,25 | 3,54 | 7,2 |

Планируемый объем отпущенной в сеть воды составил в 2014 году 86,7 из них 79 тыс. м³ населению и 4,2 тыс. м³ бюджетным потребителям, прочие – 3,5 тыс. м³. Потребление воды абонентами Ляпичевского сельского поселения определяется расчетным способом.

Источниками водоснабжения сельского поселения, являются подземные воды, водоподготовка и водоочистка отсутствуют.

Система централизованного водоснабжения Ляпичевского сельского поселения обеспечивает круглосуточную подачу воды абонентам в х. Ляпичев – 1068 человек, х. Новопетровский - 115 человек, х. Новоляпичевский - 211 человек, х. Вербовский – 168 человек, п. Донской – 277 человек. Системой централизованного водоснабжения охвачены 90% жителей Ляпичевского сельского поселения.

Для централизованного снабжения потребителей водой на территории сельского поселения действуют 7 скважин общей производительностью 450 м3/сут, для регулирования неравномерности водопотребления на сети установлено 5 водонапорных башен.

Водопроводная сеть имеет протяженность 38,7 км.

## Технологические зоны водоснабжения

На территории поселения выделяются пять технологических зон централизованного водоснабжения:

- х. Ляпичев, включающая 3 скважины и 1 водонапорную башню;

- х. Новопетровский, включающая 1 скважину и 1 водонапорную башню;

- х. Новоляпичевский, включающая 1 скважину и 1 водонапорную башню.

- х. Вербовский, включающая 1 скважину и 1 водонапорную башню.

- п. Донской, включающая 1 скважину и 1 водонапорную башню.

Горячее водоснабжение на территории Ляпичевского сельского поселения отсутствует.

Характеристики источников водоснабжения приведены в таблице 1.2.

Таблица 1.2 - Характеристики насосов системы водоснабжения приведены в таблице.

| № п/п | Тип | Мощность, кВт | Расположение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЭЦВ 6-10-70 | 3,0 | х. Ляпичев | Водонапорная башня 25 м³ |
| 2 | ЦНС 20/30 | 4,0 | х. Ляпичев |  |
| 3 | ЦНС 20/30 | 4,0 | х. Ляпичев |  |
| 4 | ЦНС 45/30 | 7,25 | х. Вербовский | Водонапорная башня 25 м³ |
| 5 | ЦНС 20/30 | 4,0 | х. Новоляпичев | Водонапорная башня 25 м³ |
| 6 | ЦНС 20/30 | 4,0 | х. Новопетровский | Водонапорная башня 25 м³ |
| 7 | ЦНС 45/30 | 7,25 | п. Донской | Водонапорная башня 25 м³ |

Приборы учета расхода воды на водонапорных башнях не установлены, у потребителей счетчики коммерческого учета воды установлены частично.

Часть населения хуторов Ляпичевского сельского поселения, особенно п. Донской используют для водоснабжения индивидуальные скважины. Индивидуальные скважины имеют глубину 7-9 м и снабжены электрическими насосами.

## Результаты технического обследования

Централизованный водопровод поэтапно вводился в строй в 1965-1980 году. Капитального ремонта системы централизованного водоснабжения не проводилось. Состояние скважин удовлетворительное. В рамках текущего ремонта частично заменено насосное оборудование. Действующие потребности водопотребления обеспечиваются полностью.

Трубопроводы системы водоснабжения, преимущественно асбестовые, эксплуатируются более 30 лет, имеют повышенный уровень потерь воды и оказывают негативное влияние на качество воды, после транспортировки к конечному потребителю. Процент износа трубопроводов, по оценке эксплуатирующей организации, достигает 60 %.

Водоочистка и водоподготовка отсутствуют, вода из скважин напрямую подается потребителям.  Результаты исследования воды приведены в таблице 1.3.

Таблица 1.3  Санитарно-гигиенические исследования

| Показатель | Единица измерения | Результат исследования | Норматив |
| --- | --- | --- | --- |
| Запах | баллы | 0 | 2 |
| Привкус | баллы | 0 | 2 |
| Цветность | град. | 0 | 20 |
| Мутность | мг/л | 1,16 | 1,5 |
| рН | ед.рН | 7,2 | 6-9 |
| Минерализация | мг/л | 1448 | 1000 |
| Жесткость | ºЖ | 7,7 | 7,0 |
| Окисляемость | мг О2/л | 3,5 | 5,0 |
| Нефтепродукты | мг/л | 0 | 0,3 |
| ПАВ | мг/л | 0 | 0,5 |
| Индекс БГКП | КОЕ/дм³ | менее 3 | менее 3 |

Химический анализ воды показывает превышение нормативов по минерализации и жесткости воды. Содержание вредных химических веществ не превышает предельно допустимую концентрацию (ПДК) на всех скважинах. Гигиенический анализ воды показывает соответствие нормам по микробиологическим показателям.

Тарифы на холодную воду для потребителей МУП КХ «Ляпичевское» приведены в таблице 1.4.

Таблица 1.4   Тарифы на холодную (питьевую) воду

| Группа потребителей | с 16.04.2012 по 30.06.2012 | с 01.07.2012 по 31.08.2012 | с 01.09.2012 по 31.12.2012 | с 01.01.2013 по 30.06.2013 | с 01.07.2013 по 31.12.2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население | 23,73 | 25,15 | 26,29 | 26,29 | 30,01 |
| Бюджетные | 23,73 | 25,15 | 26,29 | 26,29 | 30,01 |
| Прочие | 23,73 | 25,15 | 26,29 | 26,26 | 30,01 |

Система горячего водоснабжения в границах сельского поселения отсутствует.

## Лица, владеющие объектами централизованной системы водоснабжения.

Все объекты централизованной системы водоснабжения хуторов Ляпичевского сельского поселения находятся в собственности Администрации сельского поселения. Эксплуатацию и обслуживание объектов системы централизованного водоснабжения осуществляет муниципальное унитарное предприятие КХ «Ляпичевское»

Расходы организации, осуществляющей холодное водоснабжение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

- РАЗВИТИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Раздел "Водоснабжение" схемы водоснабжения и водоотведения Ляпичевского сельского поселения на период до 2026 года разработан в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойной подачи гарантированно безопасной питьевой воды потребителям с учетом развития и преобразования территорий поселения. Основное направление жилищного строительства – реконструкция жилого фонда и индивидуальное строительство. Муниципальное жилищное строительство на территории сельского поселения не планируется

Предусматривается развитие существующей системы водоснабжения в следующих направлениях:

- повышения качества воды, подаваемой населению;

- развитие водораспределяющей сети.

Схемой водоснабжения предусматривается:

- замена ветхих трубопроводов водораспределительной сети;

- ремонт водонапорных башен;

- увеличение протяженности водораспределительной сети с увеличением количества абонентов;

- уменьшение неучтенных расходов и потерь воды.

Подробнее предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения рассмотрены в разделе 4.

- БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ

## Общий баланс подачи и реализации воды

Сеть горячего водоснабжения в Ляпичевском сельском поселении отсутствует. Централизованным водоснабжением по данным за 2013 год обеспечены 1562 человека. Потребление осуществляется полностью за счет питьевой воды.

Полив приусадебных участков осуществляется из сети централизованного водоснабжения.

Расход воды на наружное пожаротушение для населенного пункта до 1 тыс. человек -  5 л/с. Нормативное время тушения пожара 3 часа.

Расчетное потребление воды, при норме потребления 150 литров в сутки на человека, приведено в таблице 3.1

Таблица 3.1 – Расчетное потребление воды

| Водопотребление | Единица | Кол-во | Норма, м³/сут | Расход, м³/сут | Расход, тыс.м³/год | Расход макс., м³/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Хозяйственно-питьевые нужды | 1 житель | 1562 | 0,125 | 195,25 | 71,26 | 8,9 |
| Полив | 1 житель | 1562 | 0,09 | 140,58 | 25,5 | 3,6 |
| Пожаротушение | пожар | 1 | - | 10 л/с | - | 35* |
| ИТОГО: | - | - | - | - | 96,78 | 12,5 |

* - допускается принимать наружное противопожарное водоснабжение из емкостей (водоемов)

## Территориальный баланс подачи воды

Территориальный баланс водопотребления можно составить только на основании данных по потреблению электроэнергии насосами водоснабжения, приведенными в п. 3.4. Территориальный баланс подачи воды приведен на рисунке 3.1.

Рисунок 3.1  Территориальный баланс подачи воды, тыс. м³/год

## Структурный баланс реализации воды

Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов приведен на рисунке 3.2.

Рисунок 3.2. Структурный баланс, тыс.м³/год

## Фактическое потребление населением воды

В настоящее время полный приборный учет поставляемой и потребляемой воды отсутствует. Потребление питьевой воды абонентами определяется расчетным способом. На основании договоров поставки воды, заключенных между МУП КХ «Ляпичевское» и абонентами, объем поставляемой воды составляет, по данным 2014 года, 86,7 тыс. м³ в год.

Единственным объективным показателем свидетельствующем об объеме потребления, является расход электрической энергии на перекачку воды.

Средняя глубина установки насосов в скважин составляет H=35 м.  Высота водонапорных башен h=15 м. Для учета КПД насосов, потерь воды и гидравлических потерь в трубопроводах примем коэффициент η=0,3. В таком случае годовое потребление воды составит:

(1)

,где V – объем перекачанной насосами воды за год, м³;

P – расход электроэнергии за год, кВт·ч;

g – ускорение свободного падения 9,8 м/с².

Среднее потребление электроэнергии на нужды водоснабжения составляет 60960 кВт·ч/год, согласно формуле (1), потребление воды составляет, м³/год:

134361

Таким образом годовое потребление воды через систему централизованного водоснабжения составляет приблизительно 134,36 тыс.м³ в год.

Потребление горячей и технической воды отсутствует.

## Существующие системы коммерческого учета

55% установлены счетчики потребления воды абонентами, преимущественно в общественных зданиях.

## Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения

Опыт эксплуатации водозаборов подземных вод показывает, что их  производительность может существенно снижаться во времени. Одной из причин этого явления могут быть различные виды кольматажа фильтров и прифильтровых зон скважин. Для увеличения срока их службы возникает необходимость проведения мероприятий по декольматации и восстановлению производительности водозаборов.
	Для выявления целесообразности восстановительных работ и периодичности их проведения на водозаборных скважинах необходимо в процессе эксплуатации выполнить опробование скважин для оценки роста их сопротивления и снижения удельной производительности в результате кольматации и сопоставления полученных текущих величин с первоначальными.

В настоящее время дефицит производственных мощностей  системы водоснабжения не выявлен.

## Прогнозные балансы потребления воды на срок 10 лет

Согласно с планом развития централизованной системы водоснабжения планируется заключение договоров водоснабжения с абонентами хуторов Ляпичевского сельского поселения, так же планируется расширение действующей сети и подключение новых абонентов.

Полив приусадебных участков жителей производится из системы централизованного водоснабжения.

Объем потребления к 2020 году планируется, как обеспечение всех абонентов согласно нормативам.

Объем потребления к 2026 году планируется, как обеспечение всех жителей сельского поселения согласно нормативам.

Объемы потребления приведены в таблице 3.3.

Таблица 3.3 - Потребление воды в Ляпичевском сельском поселении

| Год | 2014 | 2020 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| Питьевая вода, тыс.м³/год | 86,7 | 108,6 | 130,5 |

## Централизованная система горячего водоснабжения

Централизованная система горячего водоснабжения в Ляпичевском сельском поселении отсутствует.

## Фактическое и ожидаемое потребление питьевой, технической воды

Общий баланс потребления воды приведен в пункте 3.1.

Ожидаемое потребление питьевой и технической воды приведено в пункте 3.7.

Расчет произведен по укрупненным показателям. Объем потребления к 2020 году планируется, как обеспечение всех абонентов согласно нормативам. Объем потребления к 2026 году планируется, как обеспечение всех жителей сельского поселения согласно нормативам.

## Потери воды

Сведения о фактической потере воды при ее транспортировке отсутствуют.  По данным эксплуатирующей организации потери воды составляют 10%.

## Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения

Перспективный баланс водоснабжения и водоотведения зависит от принятия и реализации инвестиционной программы по развитию сетей водоснабжения и водоотведения Ляпичевского сельского  поселения.

Для полива зеленых насаждений благоустроенной парковой зоны планируется устройство поливного водопровода с забором воды из поверхностного источника водоснабжения.

Объемы потребления приведены в таблице 3.2.

Таблица 3.2 - Потребление воды в Ляпичевском сельском поселении (согласно ген.плана в 2026 г))

| № п∕п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Расход на единицу потребителя, м3/сут | Общее водопот-ребление м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | Сельский населенный пункт | 1 житель | 1201 | 0,16 | 192,16 |
| 2 | Промышленные предприятия | 20% от общего водопотребления |  | 38,43 |
| 3 | Неучтенные расходы (содержание домашних животных) | 10% от общего водопотребления |  | 19,216 |
|  | ВСЕГО: |  |  |  | 249,81 |
|  | Полив территории | 1 чел | 1201 | 0,09 | 108,09 |
|  | Пожаротушение | наружное | 1 | 10 л/с время 3ч | 162 м3 |
|  |  | внутреннее | 1 | 2 струи по 2,5л/с |  |
| Примечание 1. Расход воды по промышленным предприятиям, в связи с отсутствием официальных данных принят ориентировочно в размере 20% от суммарного расхода на хозяйственно-питьевые нужды. |
| Примечание 2. Неучтенные расходы приняты в размере 10% от суммарного расхода на хозяйственно-питьевые нужды. Этот расход может включать объем воды необходимый для содержания домашних животных, официальные данных о поголовье которых отсутствуют |

Приведенные в настоящем разделе данные по количеству водопотребителей, расходам питьевой воды на хозяйственно-питьевые нужды, полив населенных пунктов подлежат уточнению на последующих этапах проектирования, при этом выбор водоисточника и подачу воды на полив (совместно или раздельно) принять на основании техно-экономических расчетов.

## Требуемая мощность водозаборных и очистных сооружений

Требуемая мощность водозаборных и водоочистных сооружений приведена в таблице 3.4.

Таблица 3.4 - Мощность водозаборных и водоочистных сооружений.

| Год | 2014 | 2020 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| Мощность, м³/год | 97,4 | 120 | 132 |

## Гарантирующая организация

Гарантирующая организация - организация, осуществляющая холодное водоснабжение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, или единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Определение для централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения поселения гарантирующей организации относится к полномочиям органов местного самоуправления.

В  настоящее время  в  Ляпичевском сельском поселении действует единственная эксплуатирующая организация - муниципальное унитарное предприятие КХ «Ляпичевское». На основании имеющихся данных об организации работ в МУП КХ «Ляпичевское» и критериев определения единой теплоснабжающей организации рекомендуется определить гарантирующей организацией в границах Ляпичевского сельского поселения муниципальное унитарное предприятие КХ «Ляпичевское»

- ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

## Основные мероприятия по реализации схем водоснабжения

Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации системы водоснабжения обоснованы необходимостью обеспечения максимального количества потребителей гарантированно безопасной питьевой водой.

Предусматриваются следующие мероприятия:

- замена ветхих участков  действующих трубопроводов;

- строительство новых участков сети водоснабжения;

- установка приборов учета расхода питьевой воды;

- строительство поливочного трубопровода с водозабором из Цимлянского водохранилища

## Обеззараживание воды (рекомендуется)

На подземных водозаборах производительностью более 50 м³/сут следует предусмотреть системы обеззараживания воды.

Рекомендуется применить установки ультрафиолетового обеззараживания с разбивкой по срокам, в следующих объемах:

до 2026 года – 7 шт;

## Замена ветхих участков действующих трубопроводов

Для обеспечения надежности водоснабжения и повышения качества воды необходима планомерная замена ветхих асбоцементных и металлических трубопроводов на пластиковые.

Предусматривается замена трубопроводов, с разбивкой по срокам, в следующих объемах:

до 2018 года – 20 %;

до 2022 года – 20 %

до 2026 года – 10 %

## Строительство новых участков сети водоснабжения

При появлении заявок на подключение к водопроводу жителей  4-х хуторов и 1-го поселка Ляпичевского сельского поселения возможно расширение действующих сетей. Для обеспечения доступа к услугам водоснабжения необходимо строительство новых участков распределительной сети в районе перспективной жилой застройки протяженностью около 3 км, с разбивкой по срокам, в следующих объемах:

до 2017 года – 1000 м;

до 2021 года – 1000 м;

до 2025 года – 1000 м.

## Установка приборов учета питьевой воды

В соответствии с федеральным законодательством необходимо довести уровень коммерческого учета потребления воды на границах балансовой принадлежности сетей до следующих объемов:

до 2018 года – 20% общего объема потребления;

до 2022 года – 15% общего объема потребления;

до 2026 года – 10% общего объема потребления.

  - Строительство поливочного водопровода

Генеральным планом сельского поселения предусматривается благоустройство парковой территории. Однако не рекомендуется использовать воду подземных источников для полива зеленых насаждений.

В связи с вышесказанным рекомендуется строительство поливного водопровода с забором воды из Цимлянского водохранилища в срок до 2017 год. Перспективные зоны водоснабжения представлены в Приложении №1.

- ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Для обеспечения экологической безопасности сельского поселения предполагается реализовать следующие мероприятия:

- стимулирование экономичного расходования питьевой воды установкой счетчиков;

- замена ветхих стальных и асбестовых трубопроводов на более экологичные пластиковые трубы.

- строительство поливного водопровода с забором воды из Цимлянского водохранилища;

- ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В соответствии с действующим законодательством в объём финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением её мероприятий. К таким расходам относятся:

- проектно-изыскательские работы;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- приобретение материалов и оборудования;

- пусконаладочные работы;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства производственных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов.

Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполнена  на основании государственных сметных укрупненных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры.

До 2026 года планируется полная замена действующих трубопроводов на полиэтиленовые. Затраты на мероприятия, разбитые по этапам, приведены в таблице 6.1.

Таблица 6.1 – Мероприятия по модернизации системы водоснабжения

| Мероприятие | Затраты, тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | 2017 г. | 2021 г. | 2026 г. |
| Монтаж установок ультрафиолетового обеззараживания (рекомендуется) | - | - | 420 |
| Замена ветхих участков действующих трубопроводов | 5000 | 5000 | 5000 |
| Строительство новых участков сети водоснабжения | 2500 | 2500 | 2500 |
| Строительство поливочного трубопровода с водозабором из Цимлянского водохранилища | 500 | - | - |
| Установка приборов учета расхода питьевой воды | 100 | 40 | 10 |

Для обеспечения финансирования мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации сети централизованного водоснабжения предлагается, силами  инженерных кадров МУП КХ «Ляпичевское», разработать инвестиционную программу по реконструкции,  модернизации и развитию систем водоснабжения.

- ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, относятся:

- показатели качества питьевой воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды.

Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения приведены в таблице 7.1

Таблица 7.1 – Целевые показатели

| Показатель | Единица измерения | 2018 | 2022 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля проб питьевой воды, соответствующей нормативным требованиям | % | 95 | 95 | 95 |
| Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене (реновации) | % | 20 | 20 | 10 |
| Энергоэффективность водоснабжения | кВт·ч/м³ | 0,96 | 0,93 | 0,83 |
| Уровень неучтенных расходов и потерь питьевой воды на водопроводных сетях | % | 10 | 8 | 6 |
| Обеспеченность абонентов счетчиками воды | % | 70 | 75 | 100 |

- ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Бесхозяйных сетей водоснабжения на территории Ляпичевского сельского поселения не выявлено.

Администрация Ляпичевского сельского поселения

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

ЛЯПИЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# 2 часть. Схема водоотведения

Волгоград 2014

СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

По состоянию на 2014 год централизованная система водоотведения в Ляпичевском сельском поселении отсутствует. Строительство такой системы не планируется.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В схеме водоснабжения и водоотведения Ляпичевского сельского поселения приведены все основные сведения, установленные нормативными правовыми актами,  необходимые для утверждения схемы водоснабжения и водоотведения.

Администрация Приморского сельского поселения Калачевского района Волгоградской области

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

ПРИМОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАЛАЧЕВСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИМИНИТЕЛЬНО К ХУТОРУ КОЛПАЧКИ

Разработчик:

ООО «Энергоэффективность»

Генеральный директор:

__________ А.М.Алимов

Волгоград 2014

# СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	2

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ	4

ОПРЕДЕЛЕНИЯ	5

ВВЕДЕНИЕ	10

1.	ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	11

1.1.	Система и структура водоснабжения поселения	11

1.2.	Технологические зоны водоснабжения	12

1.3.	Результаты технического обследования	12

1.4.	Лица, владеющие объектами централизованной системы водоснабжения.	13

2.	РАЗВИТИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	14

3.	БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ	15

3.1.	Общий баланс подачи и реализации воды	15

3.2.	Фактическое потребление населением питьевой, технической воды	16

3.3.	Существующие системы коммерческого учета	17

3.4.	Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения	17

3.5.	Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок 10 лет	17

3.6.	Централизованная система горячего водоснабжения	18

3.7.	Фактическое и ожидаемое потребление питьевой, технической воды	18

3.8.	Потери воды	18

3.9.	Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения	18

3.10.	Требуемая мощность водозаборных и очистных сооружений	19

3.11.	Гарантирующая организация	19

4.	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	20

4.1.	Основные мероприятия по реализации схем водоснабжения	20

4.2.	Обеззараживание воды	20

4.3.	Замена ветхих участков действующих трубопроводов	20

4.4.	Строительство новых участков сети водоснабжения	20

4.5.	Установка приборов учета питьевой воды	21

5.	ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	23

6.	ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	24

7.	ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	26

8. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ	27

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	28

# НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящей схеме приведены ссылки на следующие нормативные документы:

- Федеральный закон от 07.12.2011 №416 «О водоснабжении и водоотведении»

- Постановление Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»

- Свод правил СП 30.13330.2012 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»

- Свод правил СП 32.13330.2012 СНиП 2.04.03-85. «Канализация. Наружные сети и сооружения»

- Строительные нормы и правила СНиП2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»

- Свод правил СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения»

# ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем документе применяются следующие понятия:

1) абонент - физическое либо юридическое лицо, заключившее или обязанное заключить договор горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения;

2) водоотведение - прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения;

3) водоподготовка - обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды;

4) водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение);

5) водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения;

6) гарантирующая организация - организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

7) горячая вода - вода, приготовленная путем нагрева питьевой или технической воды с использованием тепловой энергии, а при необходимости также путем очистки, химической подготовки и других технологических операций, осуществляемых с водой;

8) инвестиционная программа организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение (далее также - инвестиционная программа), - программа мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

9) канализационная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки сточных вод;

10) качество и безопасность воды (далее - качество воды) - совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические, органолептические и другие свойства воды, в том числе ее температуру;

11) коммерческий учет воды и сточных вод (далее также - коммерческий учет) - определение количества поданной (полученной) за определенный период воды, принятых (отведенных) сточных вод с помощью средств измерений (далее - приборы учета) или расчетным способом;

12) нецентрализованная система горячего водоснабжения - сооружения и устройства, в том числе индивидуальные тепловые пункты, с использованием которых приготовление горячей воды осуществляется абонентом самостоятельно;

13) нецентрализованная система холодного водоснабжения - сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц;

14) объект централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения - инженерное сооружение, входящее в состав централизованной системы горячего водоснабжения (в том числе центральные тепловые пункты), холодного водоснабжения и (или) водоотведения, непосредственно используемое для горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

15) организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение (организация водопроводно-канализационного хозяйства), - юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем;

16) организация, осуществляющая горячее водоснабжение, - юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованной системы горячего водоснабжения, отдельных объектов такой системы;

17) орган регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения (далее - орган регулирования тарифов) - уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов либо в случае передачи соответствующих полномочий законом субъекта Российской Федерации орган местного самоуправления поселения или городского округа, осуществляющий регулирование тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения;

18) питьевая вода - вода, за исключением бутилированной питьевой воды, предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения, а также для производства пищевой продукции;

19) предельные индексы изменения тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения (далее - предельные индексы) - индексы максимально и (или) минимально возможного изменения действующих тарифов на питьевую воду и водоотведение, устанавливаемые в среднем по субъектам Российской Федерации на срок, определенный Правительством Российской Федерации, и выраженные в процентах;

20) приготовление горячей воды - нагрев воды, а также при необходимости очистка, химическая подготовка и другие технологические процессы, осуществляемые с водой;

21) производственная программа организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение (далее - производственная программа), - программа текущей (операционной) деятельности такой организации по осуществлению горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, регулируемых видов деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения;

22) состав и свойства сточных вод - совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические и другие свойства сточных вод, в том числе концентрацию загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в сточных водах;

23) сточные воды централизованной системы водоотведения (далее - сточные воды) - принимаемые от абонентов в централизованные системы водоотведения воды, а также дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, дренажные воды, если централизованная система водоотведения предназначена для приема таких вод;

24) техническая вода - вода, подаваемая с использованием централизованной или нецентрализованной системы водоснабжения, не предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения или для производства пищевой продукции;

25) техническое обследование централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения - оценка технических характеристик объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

26) транспортировка воды (сточных вод) - перемещение воды (сточных вод), осуществляемое с использованием водопроводных (канализационных) сетей;

27) централизованная система горячего водоснабжения - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети (далее - открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) или из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального теплового пункта (далее - закрытая система горячего водоснабжения);

28) централизованная система водоотведения (канализации) - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения;

29) централизованная система холодного водоснабжения - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам.

# ВВЕДЕНИЕ

По состоянию на 2014 год протяженность водопроводной сети составляет 5,3 км. Источниками воды является 1 скважина. В целях бесперебойного водоснабжения задействована 1 водонапорная башня.

Протяженность магистральной сети водоснабжения 5340 м.

Капитального ремонта систем не проводилось. Износ системы водоснабжения составляет 45%. Элементы системы водоснабжения Приморского сельского поселения вводились в строй, начиная с семидесятых годов двадцатого века. Система централизованного водоотведения отсутствует. За это время значительно изменились требования к надежности водоснабжения и качеству воды. Так же изменилось действующее законодательство в области водоснабжения и водоотведения.

Задача разработки схемы водоснабжения  привести коммунальные системы Приморского сельского поселения в соответствие с действующим законодательством и техническими нормами

Актуализация схемы водоснабжения осуществляется в случае существенного изменения природных и технических условий, реализации мероприятий влияющих на качество и надежность водоснабжения. Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения осуществляется в порядке, предусмотренном для утверждения таких схем.

# ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

## Система и структура водоснабжения поселения

В х. Колпачки по данным 2014 года проживает 406 человек (рисунок 1.1),

Рисунок 1. Хутор Колпачки Приморского сельского поселения Калачевского муниципального района

Источниками водоснабжения сельского поселения, являются подземные воды.

Системой централизованного водоснабжения охвачены 178 жителей х. Колпачки.

Для централизованного снабжения потребителей водой на территории хутора действует 1 скважина общей производительностью 1,1 тыс. м3/сут, для регулирования неравномерности водопотребления на сети установлена 1 водонапорная башня.

Система централизованного водоснабжения Приморского сельского поселения обеспечивает круглосуточную подачу воды абонентам в х. Колпачки.

Общая протяженность водопроводной сети составляет 5,3 км.

## Технологические зоны водоснабжения

На территории поселения, применительно к хутору Колпачки, выделяются одна технологическая зона централизованного водоснабжения:

- «Колпачки», включает 1 скважина и 1 водонапорную башню;

Таблица 1.1 - Характеристики насосов системы водоснабжения приведены в таблице.

| № п/п | Тип | Мощность, кВт | Расположение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЭЦВ 6-6,5-85 | 4,0 | х. Колпачки | Водонапорная башня |

Приборы учета расхода воды на водонапорной башне не установлены.

Часть населения хутора использует для водоснабжения индивидуальные скважины. Индивидуальные скважины имеют глубину 10-30 м и снабжены электрическими насосами.

## Результаты технического обследования

Централизованный водопровод поэтапно вводился в строй с 1976 гг. Капитального ремонт системы централизованного водоснабжения за весь последующий период эксплуатации – отсутствовал, как таковой.

Скважины поэтапно вводились в строй с 1976 гг. Состояние скважин плачевное. Действующие потребности по количеству и качеству воды желают оставлять лучшего.

Трубопроводы системы водоснабжения асбестоцементные, эксплуатируются более 30 лет. Имеют повышенный уровень потерь воды и оказывают негативное влияние на качество воды, которая поступает к конечному потребителю после транспортировки. Процент износа трубопроводов, по оценке эксплуатирующей организации, достигает 45%.

Водоочистка и водоподготовка устарели, вода из скважин напрямую подается потребителям. Химический анализ воды показывает содержание вредных химических веществ в пределах предельно допустимой концентрации (ПДК) на всех скважинах.

Из-за значительной глубины скважин значительную долю расходов на обслуживание системы водоснабжения составляют затраты на электроэнергию. Удельный показатель энергоемкости водоснабжения составляет 0,94 кВт·ч/м³.

## Лица, владеющие объектами централизованной системы водоснабжения.

Все объекты централизованной системы водоснабжения находятся в собственности Администрации сельского поселения.

# РАЗВИТИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Раздел "Водоснабжение" схемы водоснабжения Приморского сельского поселения на период до 2026 года разработан в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойной подачи гарантированно безопасной питьевой воды потребителям с учетом развития и преобразования территорий поселения.

Генеральным планом развития поселения предусматривается развитие существующей системы водоснабжения в следующих направлениях:

- повышения качества воды, подаваемой населению;

- развитие водо-распределяющей сети;

Схемой водоснабжения предусматривается:

- замена ветхих трубопроводов водораспределительной сети;

- применение ультрафиолетовых установок обеззараживания воды;

- увеличение протяженности водораспределительной сети с увеличением количества абонентов;

- уменьшение неучтенных расходов и потерь воды.

Подробнее предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения рассмотрены в разделе 4.

# БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ

## Общий баланс подачи и реализации воды

Сеть горячего водоснабжения в Приморском сельском поселении отсутствует, водопровод для снабжения населения технической и поливочной водой отсутствует. Потребление осуществляется полностью за счет питьевой воды.

В настоящее время приборный учет поставляемой и потребляемой воды организован на 25%. На основании договоров поставки воды, заключенных между МУП «Приморское КХ» и абонентами, максимальный объем поставляемой воды составляет, по данным 2013 года - 13,7 тыс. м³ в год.

Расчетное потребление воды приведено в таблице 3.1

Таблица 3.1 – Расчетное потребление воды

| Водопотребление | Единица | Норма, м³/сут на 1 жителя | Расход, м³/сут. | Кол-во жителей | Расход, тыс.м³/год | Расход макс., м³/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| х. Колпачки |
| Хозяйственно-питьевые нужды | 1 житель | 0,150 | 26,7 | 178 | 9,7 | 2,18 |
| Полив | 1 житель | 0,09 | 6,3 | 70 | 1,01 | 0,51 |
| Пожаротушение | пожар | 10 л/с | - | 1 | - | 36 |
| ИТОГО: | - | - | - | - | 10,7 | 2,69 |

Нормативное время тушения пожара 3 часа. Полив приусадебных участков осуществляется из системы централизованного водоснабжения.

Исходя из табличных расчетов видно, что максимальное нормативное потребление воды жителями хутора Колпачки составляет 10700 м³ в год. Потери соответственно составляют приблизительно до 3000 м3 в год.

- Структурный баланс подачи воды

Потребление питьевой воды и технологические потери питьевой воды приведены на рисунке 3.1.

Рисунок 3.1. Структурный баланс, тыс.м³/год

## Фактическое потребление населением питьевой, технической воды

Потребление питьевой воды абонентами определяется расчетным способом. Приборы учета в сети водопотребления отсутствуют. Единственным объективным показателем свидетельствующем об объеме потребления воды, является расход электрической энергии на перекачку воды.

Средняя глубина установки насосов скважин составляет H=40 м. Высота водонапорных башен h=18 м. Для учета КПД насосов, потерь воды и гидравлических потерь в трубопроводах примем коэффициент η=0,3. В таком случае годовое потребление воды составит:

(1)

,где V – объем перекачанной насосами воды за год, м³;

P – расход электроэнергии за год, кВт·ч;

g – ускорение свободного падения 9,8 м/с².

Среднее потребление электроэнергии на нужды водоснабжения составляет 8640 кВт·ч/год, согласно формуле (1), потребление воды составляет, м³/год:

16378

Таким образом годовое потребление воды через систему централизованного водоснабжения составляет приблизительно 16 тыс.м³ в год.

Потребление горячей и технической воды отсутствует.

## Существующие системы коммерческого учета

Коммерческий учет потребления воды в х. Колпачки установлены частично.

## Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения

Опыт эксплуатации водозаборов подземных вод показывает, что их производительность может существенно снижаться во времени. Одной из причин этого явления могут быть различные виды кольматажа фильтров и прифильтровых зон скважин. Для увеличения срока их службы возникает необходимость проведения мероприятий по декольматации и восстановлению производительности водозаборов.

Для выявления целесообразности восстановительных работ и периодичности их проведения на водозаборных скважинах необходимо в процессе эксплуатации выполнить опробование скважин для оценки роста их сопротивления и снижения удельной производительности в результате кольматации и сопоставления полученных текущих величин с первоначальными.

В настоящее время дефицита производственных мощностей системы водоснабжения не выявлено.

## Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок 10 лет

Согласно с планом развития централизованной системы водоснабжения планируется расширение сети и подключение новых абонентов.

Полив приусадебных участков жителей производится из системы централизованного водоснабжения.

Объемы потребления приведены в таблице 3.2.

Таблица 3.2 – Прогнозируемое потребление воды в хуторе Колпачки Приморского сельского поселения

| Год | 2014 | 2019 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| Население, чел | 178 | 275 | 406 |
| Потребление, тыс.м³/год | 12,5 | 15 | 22,2 |

Расчет произведен по укрупненным показателям. Объем потребления к 2021 году планируется, как обеспечение всех абонентов согласно нормативам. Объем потребления к 2026 году планируется, как обеспечение всех жителей сельского поселения согласно нормативам.

## Централизованная система горячего водоснабжения

Централизованная система горячего водоснабжения в сельском поселении Приморское отсутствует.

## Фактическое и ожидаемое потребление питьевой, технической воды

Общий баланс потребления воды приведен в пункте 3.1.

Ожидаемое потребление горячей, питьевой и технической воды приведено в пункте 3.7.

Расчет произведен по укрупненным показателям, за норму принято максимальное значение показателей.

Ожидаемое потребление питьевой и технической воды приведено в таблице 3.3.

Таблица 3.3 – Ожидаемое потребление воды в 2026 году

| Водопотребление | Единица измерения | Кол-во | Норма, м³/сут | Расход, м³/сут | Расход, тыс.м³/год | Расход макс., м³/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Питьевая вода | 1 житель | 406 чел | 0,150 | 60,9 | 22,2 | 5,2 |
| Пожаротушение | пожар | 1 | - | 10 л/с | - | 36* |
| ИТОГО: | - | - | - | - | 22,2 | 5,2 |

* - допускается принимать наружное противопожарное водоснабжение из емкостей (водоемов)

## Потери воды

Сведения о фактической потере воды при ее транспортировке отсутствуют.  По данным Приморского сельского поселения потери воды составляют 4%.

## Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения

Перспективный баланс водоснабжения зависит от принятия и реализации инвестиционной программы по развитию сетей водоснабжения и водоотведения Приморского сельского поселения.

## Требуемая мощность водозаборных и очистных сооружений

Требуемая мощность водозаборных сооружений приведена в таблице 3.4.

Таблица 3.4 - Мощность водозаборных сооружений.

| Год | 2014 | 2017 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| Мощность, м³/год | 12,5 | 15 | 22,2 |

## Гарантирующая организация

Гарантирующая организация - организация, осуществляющая холодное водоснабжение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, или единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Определение для централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения поселения гарантирующей организации относится к полномочиям органов местного самоуправления.

В настоящее время в Приморском сельском поселении действует единственная эксплуатирующая организация муниципальное унитарное предприятие «Приморское коммунальное хозяйство». На основании имеющихся данных об организации работ в МУП «ПКХ» и критериев определения единой теплоснабжающей организации рекомендуется определить гарантирующей организацией в границах Приморского сельского поселения муниципальное унитарное предприятие «Приморское коммунальное хозяйство».

# ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

## Основные мероприятия по реализации схем водоснабжения

Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации системы водоснабжения обоснованы необходимостью обеспечения максимального количества потребителей гарантированно безопасной питьевой водой.

Предусматриваются следующие мероприятия:

- Замена установок ультрафиолетового обеззараживания;

- Замена ветхих участков действующих трубопроводов;

- строительство новых участков сети водоснабжения;

- Установка приборов учета расхода питьевой воды.

## Обеззараживание воды

На подземных водозаборах производительностью более 21 м³/сут следует предусмотреть системы обеззараживания воды.

Рекомендуется применить установки ультрафиолетового обеззараживания с разбивкой по срокам, в следующих объемах:

до 2021 года – 1 шт;

## Замена ветхих участков действующих трубопроводов

Для обеспечения надежности водоснабжения и повышения качества воды необходима планомерная замена ветхих: металлических, чугунных и асбестоцементных труб - на пластиковые

Предусматривается замена трубопроводов, с разбивкой по срокам, в следующих объемах:

до 2017 года – 30%;

до 2021 года – 30%

до 2025 года – 30%

## Строительство новых участков сети водоснабжения

Для обеспечения доступа к услугам водоснабжения необходимо строительство новых участков распределительной сети в районе перспективной жилой застройки протяженностью около 1,0 км, с разбивкой по срокам, в следующих объемах:

до 2017 года – 300 м;

до 2021 года – 300 м;

до 2025 года – 400 м.

При появлении заявок на подключение к водопроводу жителей х. Колпачки возможно расширение действующих сетей в указанных населенных пунктах.

Перспективная технологическая зона централизованного водоснабжения представлена на рисунке 4.1.

Рисунок 4.1 Перспективные зоны водоснабжения

## Установка приборов учета питьевой воды

В соответствии с федеральным законодательством необходима установка приборов коммерческого учета потребления воды на границах балансовой принадлежности сетей в следующих объемах:

до 2017 года – 20% общего объема потребления;

до 2021 года – 15% общего объема потребления;

до 2025 года – 15% общего объема потребления;

# ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Для обеспечения экологической безопасности сельского поселения предполагается реализовать мероприятия по внедрению безопасной, безхлорной, технологии ультрафиолетового обеззараживания воды.

Для обеспечения экономичного использования подземных вод, как одного из компонентов экосистемы, предусмотрены следующие мероприятия:

- стимулирование экономичного расходования питьевой воды установкой счетчиков.

# ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В соответствии с действующим законодательством в объём финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением её мероприятий. К таким расходам относятся:

- проектно-изыскательские работы;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- приобретение материалов и оборудования;

- пусконаладочные работы;

- расходы, не отнесенные на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства производственных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов.

Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполнена на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры.

Затраты на мероприятия, разбитые по этапам, приведены в таблице 6.1.

Таблица 6.1 – Мероприятия по модернизации системы водоснабжения

| Мероприятие | Затраты, тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | 2017 г. | 2021 г. | 2026 г. |
| Монтаж установок ультрафиолетового обеззараживания | - | 100 | - |
| Замена ветхих участков действующих трубопроводов | 150 | 150 | 150 |
| Строительство новых участков сети водоснабжения | 300 | 300 | 400 |
| Установка приборов учета расхода питьевой воды | 100 | 100 | 50 |

***

Для обеспечения финансирования мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации сети централизованного водоснабжения предлагается, силами инженерных кадров ЗАО «Поволжская строительная компания», разработать инвестиционную программу по реконструкции, модернизации и развитию систем водоснабжения. Интересующие Вас вопросы можете задать по: e-mail: secret@sbv.ru,  контактный тел.: (8442) 91-01-02. Адрес ЗАО «ПСК»: бульвар 30-ти летия Победы, 17б.

# ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, относятся:

- показатели качества питьевой воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды  при транспортировке;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды.

Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения приведены в таблице 7.1

Таблица 7.1 – Целевые показатели

| Показатель | Единица измерения | 2017 | 2021 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля проб питьевой воды, соответствующей нормативным требованиям | % | 25 | 5 | 5 |
| Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене (реновации) | % | 70 | 40 | 10 |
| Энергоэффективность водоснабжения | кВт·ч/м³ | 0,94 | 0,91 | 0,88 |
| Уровень неучтенных расходов и потерь питьевой воды на водопроводных сетях | % | 10 | 8 | 6 |
| Обеспеченность абонентов счетчиками воды | % | 40 | 70 | 100 |

8. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

По состоянию на 2014 год централизованная система водоотведения в Приморском сельском поселении отсутствует. Строительство такой системы не планируется.

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В схеме водоснабжения и водоотведения Приморского сельского поселения приведены все основные сведения, установленные нормативными правовыми актами, необходимые для утверждения схемы водоснабжения и водоотведения.

47

48

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	2

ПАСПОРТ СХЕМЫ	3

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	6

2.1. Общие сведения о ____________ сельском поселении ____________ муниципального района Волгоградской области.	6

2.2. Общая характеристика систем водоснабжения и водоотведения	8

СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	8

3.1. Анализ структуры системы водоснабжения	8

3.2. Анализ существующих проблем	11

3.3. Обоснование объемов производственных мощностей	11

3.4. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения	12

3.5. Перспективная схема водоснабжения	17

4. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ	20

4.1. Анализ структуры системы водоотведения	20

4.2. Анализ существующих проблем	21

4.3.Перспективные расчетные расходы сточных вод	22

4.4. Перспективная схема хозяйственно-бытовой канализации	22

5. МЕРОПРИЯТИЯ СХЕМЫ	24

5.1. Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры водоснабжения	24

5.2. Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры водоотведения	25

6. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ	26

7. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	28

7.1. Сводная потребность в инвестициях на реализацию мероприятий программы	28

7.2. Структура финансирования программных мероприятий.	28

7.3. Предварительный расчет тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения	28

8. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ	29

Приложение 1	30

Приложение 2	33

Приложение 3	36

# ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения на период до 20__ года ___________ поселения _______________ муниципального района Волгоградской области разработана на основании следующих документов:

- технического задания, утвержденного Постановлением Главы администрации _________________ поселения ____________ муниципального района Волгоградской области ;

- Генерального плана _________________ поселения ____________ муниципального района Волгоградской области, выполненного _______________ (кем выполнен);

- Программы социально-экономического развития _________________ поселения ____________ муниципального района Волгоградской области на 20__ - 20__ годы;

и в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 30.12.2004 №210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"

- "Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения", утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83,

- Водного кодекса Российской Федерации.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в ____________ сельском поселении ____________ муниципального района Волгоградской области.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

- в системе водоснабжения - водозаборы (подземные), станции водоподготовки, насосные станции, магистральные сети водопровода;

- в системе водоотведения - магистральные сети водоотведения, канализационные насосные станции, канализационные очистные сооружения.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств потребителей путем установления тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Схема включает:

- паспорт схемы;

- пояснительную записку с кратким описанием существующих систем водоснабжения и водоотведения _________________ поселения и анализом существующих технических и технологических проблем;

-	цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы;

-	перечень мероприятий по реализации схемы водоснабжения и водоотведения, срок реализации схемы и ее этапы;

- обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий с распределением их по этапам работ, обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах;

- основные финансовые показатели схемы.

# ПАСПОРТ СХЕМЫ

Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения _________________ поселения ____________ муниципального района Волгоградской области на 20__ - 20__ годы.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик)

Глава администрации _________________ поселения ____________ муниципального района Волгоградской области.

Местонахождение проекта

Россия, Волгоградская область, ___________ район, ____________ сельское поселение.

Нормативно-правовая база для разработки схемы -

Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";

- Водный кодекс Российской Федерации.

- СП 31.13330.2012 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения". Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 "Канализация. Наружные сети и сооружения". Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального

развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012;

- СНиП 2.04.01-85* "Внутренний водопровод и канализация зданий" (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года №204 "О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований";

- ________________________________ (другие нормативные документы).

Цели схемы :

- обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 20__ года;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

- улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

- обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

-	снижение вредного воздействия на окружающую среду;

-	______________ (другие цели).

Способ достижения цели:

- реконструкция существующих водозаборных узлов;

- строительство новых водозаборных узлов с установками водоподготовки;

-- строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц _________________ сельского поселения;

- реконструкция существующих сетей и канализационных очистных сооружений;

- строительство централизованной сети водоотведения с насосными станциями подкачки и планируемыми канализационными очистными сооружениями;

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

- установка приборов учета;

- обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра;

- (другие способы достижения цели).

Сроки и этапы реализации схемы

Схема будет реализована в период с 20__ по 20__ годы. В проекте выделяются 3 этапа, на каждом из которых планируется реконструкция и строительство новых производственных мощностей коммунальной инфраструктуры:

Первый этап строительства – 20__-20__ годы:

- реконструкция существующих водозаборных узлов;

- строительство узла водоподготовки на существующих водозаборах;

- строительство магистральных водоводов для обеспечения водой вновь застроенных территорий 1 -й очереди строительства;

- перекладка и строительство канализационных коллекторов на территориях существующей и перспективной застройки;

- строительство канализационных насосных станций подкачки сточных вод;

- реконструкция канализационных очистных сооружений с учетом увеличения производительности;

- строительство канализационных очистных сооружений с применением новых технологий очистки сточных вод;

Второй этап строительства- 20__ - 20__ годы:

- реконструкция существующих водозаборных сооружений;

- строительство скважин;

- строительство станции водоподготовки на существующих водозаборах;

-	строительство магистральных водоводов для планируемой на расчетный срок застройки;

- строительство канализационных насосных станций подкачки сточных вод;

- строительство канализационных самотечных коллекторов для сбора сточных вод от планируемой на расчетный срок застройки;

- реконструкция канализационных очистных сооружений;

- строительство канализационных очистных сооружений;

Третий этап строительства -20__ - 20__ (расчетный срок):

-	строительство скважин;

-	строительство канализационных насосных станций подкачки сточных вод;

- строительство напорных коллекторов для подачи сточных вод на канализационные очистные сооружения;

- строительство канализационных очистных сооружений,

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы

Общий объем финансирования схемы составляет _________ тыс. руб., в том числе:

________ тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоснабжению;

________ тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоотведению.

Финансирование мероприятий планируется проводить за счет получаемой прибыли муниципального предприятия коммунального хозяйства от продажи воды и оказания услуг по приему сточных вод, в части установления надбавки к ценам (тарифам) для потребителей, платы за подключение к инженерным системам водоснабжения и водоотведения, а также и за счет средств внебюджетных источников.

Общий объем финансирования развития схемы водоснабжения и водоотведения в 20__ - 20__ годах составляет:

- всего	- ______ тыс. рублей

- в том числе:

- местный бюджет	- ______ тыс. рублей;

- внебюджетные источники	- ______ тыс. рублей

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

- Создание современной коммунальной инфраструктуры сельских населенных пунктов.

- Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

- Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения.

- Улучшение экологической ситуации на территории _________________ сельского поселения.

- Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных средств граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения и водоотведения.

- Обеспечение сетями водоснабжения и водоотведения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения.

- Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения;

- _______________ (другие ожидаемые результаты).

Контроль исполнения инвестиционной программы

Оперативный контроль осуществляет Глава администрации _________________ поселения ____________ муниципального района Волгоградской области.

# ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

## 2.1. Общие сведения о ____________ сельском поселении ____________ муниципального района Волгоградской области.

Муниципальное образование _____________ сельское поселение расположено в __________________ _________________ муниципального района.

Граница _________________ поселения утверждена Законом Волгоградской области от __________ № ___________ "_____________________________" (закон Волгоградской области об установлении границ поселения).

__________________ сельское поселение граничит со следующими муниципальными образованиями:

- на севере - с ___________;

- на востоке - с __________;

- на юге - с _____________;

- на западе - с ___________.

В соответствии с Законом Волгоградской области от _______ № _____ "_________________" в состав _________________ поселения входят следующие населенные пункты:

- поселок ________, хутор _________, … (далее необходимо указать населенные пункты, входящие в состав поселения).

Общая площадь территории _________________ поселения составляет ______ га. Численность постоянного населения на 01.01.2012 составила ____ человека.

Основными внешними транспортными связями проектируемой территории с Волгоградом и населенными пунктами Волгоградской области являются: __________ (долее необходимо указать автодороги федерального и областного значений, железнодорожные ветки.)

Главными элементами природного каркаса _________________ поселения являются: _________ (перечисляется расположение открытых водоемов с указанием их названия).

Основу градообразующей базы _________________ поселения составляют ___ основных производственных объектов. Среди них выделяются: ________ (перечисляются основные производственные объекты любого вида правовой собственности с указанием населенного пункта, на территории которого расположено предприятие).

Сельскохозяйственное производство представлено __ предприятиями: _________ (перечисляются основные предприятия сельскохозяйственной индустрии любого вида правовой собственности с указанием населенного пункта, на территории которого расположено предприятие).

Основными направлениями деятельности хозяйств являются ___________ (указываются основные направления предприятий сельскохозяйственной индустрии).

Климат на территории поселения _________________ (указывается тип климатических условий с указанием его характеристик). Глубина залегания уровня грунтовых вод колеблется от __ до __ м.

В ____________ сельском поселении жилая застройка представлена застройкой смешанного типа: индивидуальными жилыми домами и многоквартирными жилыми домами.

Общая площадь жилого фонда _________________ поселения составляет ____ тыс. кв. м, в том числе: многоквартирные дома - площадью _____ тыс. кв. м. Всего в поселении насчитывается ___ жилых домов квартирного типа, расположенных в ______ (указываются населенные пункты, на территории которых расположены жилые дома квартирного типа).

Данные по емкости многоквартирного муниципального и ведомственного жилищного фонда представлены администрацией _________________ поселения . Жилищный фонд составляет _____ тыс.кв.м, из них ___% приходится на индивидуальный фонд и ___% на многоквартирный жилой фонд.

В структуре существующего жилищного фонда поселения многоквартирный капитальный фонд, к которому относятся 4-5-ти и 9-ти этажные жилые дома __-х и __-х годов постройки, имеющие менее __% физического износа, составляет ___ тыс.кв.м. Многоквартирный жилой фонд расположен в ____________ (указываются населенные пункты, на территории которых расположен жилой фонд).

В структуре существующего жилищного фонда поселения индивидуальный жилищный фонд составляет _____ домов, общей площадью ___ тыс.кв.м.

Численность постоянно проживающего населения _________________ поселения на расчетный срок до 20___ года составит ____ тыс. человек. Численность сезонного населения в садоводческих и дачных объединениях - ____ тыс. человек.

________________ (указываются особенности жилой застройки поселения, перспективы развития).

## 2.2. Общая характеристика систем водоснабжения и водоотведения

В настоящее время на территории _____________ поселения имеются (либо отсутствуют) централизованные системы водоснабжения и водоотведения. (в случае отсутствия централизованных систем водоснабжения указываются причины отсутствия).

Водоснабжение осуществляется от __________ (указывается тип, количество водозаборных сооружений, с указанием наличия насосных станций второго, третьего подъемов, водонапорных башен).

Водоподготовка и водоочистка осуществляется ________________ (в краткой форме предоставляется информация о технологических процессах очистки воды на водопроводных очистных сооружениях).

На территории поселения имеются (либо отсутствуют) канализационные очистные сооружения.

Очистка сточных вод осуществляется __________ (указывается количество канализационных очистных сооружений, с указанием типа, способа очистки и количества очистных сооружений, качество воды, получаемой на выходе их канализационных очистных сооружений).

В настоящее время объекты систем водоснабжения и водоотведения являются ____________ собственностью (указывается правовая форма собственности) и эксплуатируются следующими предприятиями: ___________ (указываются предприятия, их деятельность и населенный пункт, на территории которого они расположены).

______________ (указываются дополнительные характеристики  поселения в сфере водоснабжения и водоотведения).

# СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

## 3.1. Анализ структуры системы водоснабжения

В настоящее время основным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения _________________ поселения являются _____________ (указываются подземные и открытые источники водоснабжения).

Качество воды удовлетворяет (либо неудовлетворяет) требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" (в случае несоответствия показателей исходной воды с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества", указываются недостигнутые фактические показатели качества воды, а так же норма качества).

Водоснабжение населенных пунктов _____________ поселения организовано от: _________ (указываются централизованные и децентрализованные системы водоснабжения).

Системы централизованного водоснабжения развиты не в достаточной степени и действуют в следующих населенных пунктах: _________ (указываются населенные пункты, на территории которых водоснабжение развито не в достаточной степени).

Недропользователем эксплуатации подземных вод на участках, расположенных на территории населенных пунктов ___________ (указываются населенные пункты, на территории которых осуществляется эксплуатация подземных вод) являются ____________ (перечисляются предприятия, осуществляющие эксплуатацию подземных вод с указанием реквизитов лицензий на право пользования недрами).

Основные данные по существующим водозаборным узлам и скважинам, их месторасположение и характеристика представлены в таблице 1.

Характеристика существующих водозаборных узлов

Таблица 1.

| № № п/п | Наименование объекта и его местоположение | Состав водозаборного узла | Год ввода в эксплуатацию | Производите льность, тыс. м3/сут | Глуби на, м | Наличие Зон санитарной охраны 1 пояса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

_______________ (указывается информация о существующих водозаборных сооружениях).

Характеристика оборудования водозаборных узлов

Таблица 2.

| №№ п/п | Наименование узла и его местоположение | Количество и объем резервуаров, м3 | марка насоса | Производительность, м3/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

_______________ (указывается пояснительная информация об оборудовании водозаборных очистных сооружений).

Данные лабораторных анализов воды приведены в таблице 3.

Данные лабораторных анализов качества воды

Таблица 3

| № пп | Показатель состава сточных вод | Единица измерения | Норматив СанПиН 2.1.4.1074-01 | Результат исследования (наименование водопроводных очистных сооружений) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жесткость общая | градус Ж | Не более 7,0 |  |
| 2 | Окисляемость перманганатная | мг О/л | Не более 5,0 |  |
| 3 | Фториды (F-) | мг/л | Не более 1,5 |  |
| 4 | Железо (суммарно) | мг/л | Не более 0,3 |  |
| 5 | Мутность | ЕМФ | Не более 2,6 |  |
| 6 | Марганец | мг/л | Не более 0,1 |  |
| 7 | Сульфаты | мг/л | Не более 500,0 |  |
| 8 | Кадмий (суммарно) | мг/л | Не более 0,001 |  |
| 9 | Нитраты (по NO3) | мг/л | Не более 45,0 |  |
| 10 | Аммиак (по азоту) | мг/л | Не более 2,0 |  |
| 11 | Никель (суммарно) | мг/л | Не более 0,1 |  |
| 12 | Свинец (суммарно) | мг/л | Не более 0,03 |  |
| 13 | Цинк (суммарно) | мг/л | Не более 5,0 |  |
| 14 | Медь (суммарно) | мг/л | Не более 1,0 |  |
| 15 | Водородный показатель (рН) | ед. рН | В пределах 6-9 |  |
| 16 | Цветность | градусы | Не более 20 |  |
| 17 | Привкус | баллы | Не более 2 |  |
| 18 | Запах | баллы | Не более 2 |  |

Водопроводные сети проложены из ________________ трубопроводов (указываются материал труб) диаметром от ___ до ___ мм общей протяженностью ___ км. Износ существующих водопроводных сетей по ____________ поселению составляет ___%.

В настоящее время подача воды питьевого качества потребителям ______________ поселения из ________ (указываются действующие водозаборные сооружения) составляет ______ тыс.м3/сут., с учетом сезонного населения - ____ тыс.м3/сутки. Водопроводными сетями охвачено ___ % территории жилой застройки.

Выводы:

- Отбор воды осуществляется с помощью _____________ (указывается наименование и тип водозаборных сооружений), размещаемых на территориях __________ (предприятий, жилой застройки и др).

- Источником водоснабжения _________________ поселения являются (указываются типы источников водоснабжения).

- Вода соответствует (либо не соответствует) требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" (если вода не соответствует требованиям, указывается наименование недостигнутых показателей).

- Водопроводная сеть на территории поселения, проложенная до 19___ года, имеет удовлетворительное (либо неудовлетворительное) состояние и требует (либо не требует) перекладки и замены трубопроводов.

## 3.2. Анализ существующих проблем

- ______________ (далее указываются существующие проблемы поселения в сфере водоснабжения и водоотведения);

## 3.3. Обоснование объемов производственных мощностей

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 20__ года учитывает мероприятия по реорганизации пространственной организации _________________ поселения :

-	увеличение размера территорий, занятых индивидуальной жилой застройкой повышенной комфортности, на основе нового строительства на свободных от застройки территориях и реконструкции существующих кварталов жилой застройки;

-	создание благоустроенных рекреационных территорий, включающих водноспортивные комплексы, пляжные зоны, базы отдыха, спортивные и игровые площадки.

-	________ (указываются мероприятия по реорганизации пространственной организации поселения).

Реализация Программы должна обеспечить развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения в соответствии с потребностями зон жилищного и коммунально-промышленного строительства до 20___ года и подключения 100% населения _________________ поселения к централизованным системам водоснабжения и водоотведения. Прирост численности постоянного населения на расчетный срок представлен в таблице 4.

Таблица 4

| №№ п/п | Перечень населенных пунктов | Число постоянных хозяйств | Численность постоянного населения, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современное состояние, 2012 год | Расчетный срок – 20__ год |
|  |  |  |  | Прирост | Итого |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| Всего по поселению |  |  |  |  |

Жилищное строительство на период до 20___ года планируется с постепенным нарастанием ежегодного ввода жилья до достижения благоприятных жилищных условий. Перечень намеченных к освоению до 20___ года планировочных районов, учтенных программой с указанием объемов и сроков ввода жилья, а также рост численности населения, представлен в таблице 5.

Таблица 5.

| Поз. | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2013 год | 1 этап 2013 – 20__ годы | Расчетный срок 20__ - 20__ годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население |
| 1 | Население постоянное сезонное | тыс. чел. тыс. чел. |  |  |  |
|  | Итого по населенным пунктам | тыс. чел. |  |  |  |
| Жилищный фонд для постоянного проживания |
| 1 | Многоквартирная жилая застройка | тыс. кв. м |  |  |  |
| 2 | Индивидуальная жилая застройка | тыс. кв. м |  |  |  |
|  | Итого | тыс. кв. м |  |  |  |
| Жилищный фонд для сезонного проживания |
| 1 | Индивидуальная жилая застройка | тыс. кв. м |  |  |  |
| 2 | Дачные и садовые организации | тыс. кв. м |  |  |  |
|  | Итого | тыс. кв. м |  |  |  |
|  | Всего по поселению | тыс. кв. м |  |  |  |
| Новое жилищное строительство |
| 1 | Многоквартирная жилая застройка | тыс. кв. м |  |  |  |
| 2 | Индивидуальная жилая застройка | тыс. кв. м |  |  |  |
| 3 | Дачное строительство | тыс. кв. м |  |  |  |
|  | Итого | тыс. кв. м |  |  |  |

## 3.4. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения

Источником хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения населенных пунктов _________________ поселения принимаются ___________ (указывается тип источника).

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в сельском поселении. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки.

Благоустройство жилой застройки для поселения принято следующим:

- планируемая жилая застройка на конец расчетного срока (20__ год) оборудуется внутренними системами водоснабжения и канализации;

- существующий сохраняемый мало- и среднеэтажный жилой фонд оборудуется ванными и местными водонагревателями;

-	новое  индивидуальное  жилищное  строительство  оборудуется  ванными и местными водонагревателями;

В соответствии с СНиП 2.04.01-85* "Внутренний водопровод и канализация зданий" и с учетом нормы водопотребления приняты для:

- жилой застройки с водопроводом, канализацией, ванными и ЦГВ - ____ л/чел. в сутки

- мало- и среднеэтажной застройки с водопроводом, канализацией и ванными с быстродействующими газовыми водонагревателями - ____ л/чел. в сутки;

- индивидуальной жилой застройки - ____ л/чел. в сутки для населения с постоянным проживанием;

- жилой застройки без водопровода и канализации при круглогодичном проживании - _____ л/чел в сутки.

- садоводческих и дачных объединений с сезонным проживанием населения - ____ л/чел. в сутки.

Суточный коэффициент неравномерности принят _____ в соответствии с СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения".

Расчет расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды населения по этапам строительства представлен в таблице 6.

Для планируемых объектов капитального строительства производственно-коммунального и коммунально-бытового обслуживания, рекреационного и общественно-делового назначения приняты следующие нормы водопотребления:

- общественно-деловые учреждения - ___ л на одного работника;

- спортивно-рекреационные учреждения - ____ л на одного спортсмена;

- предприятия коммунально-бытового обслуживания - ____ л на одного работника;

- предприятия общественного питания - ___ л на одно условное блюдо;

- дошкольные образовательные учреждения --___ л на одного ребенка;

- производственно - коммунальные объекты - ____ л на одного человека в смену. Расходы воды на нужды планируемых объектов капитального строительства производственно-коммунального и социально-бытового обслуживания приведены в таблице 7.

Расходы воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах поселения принимаются в соответствии с СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения", исходя из численности населения и территории объектов.

Расход воды на наружное пожаротушение в жилых кварталах - ___ л/с; для коммунально-производственных объектов - ___ л/с.

Расчетное количество одновременных пожаров в поселении - ____ (__ - в жилых зонах, ___ - в производственно-коммунальной зоне). Расход воды на внутреннее пожаротушение принимается из расчета ___ струи по ____ л/с. Продолжительность тушения пожара - ___ часа. Восстановление противопожарного запаса производится в течение ____ часов.

Вода на пожаротушение хранится в резервуарах на водозаборных узлах. Суточный расход воды на восстановление противопожарного запаса составит _ м3/сут.

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

Сезонное население

Расчетные расходы воды на нужды планируемых объектов капитального строительства производственно-коммунального и социально-бытового обслуживания

| № п/п | Планируемые объекты | Единица измерения | Норма водопотребления, л | Современное состояние на 2013 год | 1 этап строительства 20__ -20__ г.г. | 2 этап строительства 20__-20__г.г. | 3 этап строительства 20__-20__ г.г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | потреб. | м3/сут | потреб. | м3/сут | потреб. | м3/сут | потреб. | м3/сут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Общеобразовательные школы | 1 учащийся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Дошкольные образовательные учреждения | 1 ребенок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Детские школы искусств | 1 учащийся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Клубы, ДК | 1 место |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Поликлиники | 1 больной в смену |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Предприятия общественного питания | 1 усл. блюдо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Плавательный бассейн | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Производственно -коммунальные объекты | 1 человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Расход воды на полив территории принимается в расчете на одного жителя ___ л/чел. в сутки, в соответствии с СНиП 2.04.02-84* и в расчете хозяйственно- питьевого водопотребления не учитывается. Количество поливок - ________ в сутки.

Расчетный расход воды на полив составит:

- на 1 этап строительства - _______ м3/сутки;

- на II этап строительства - _________ м3/сутки;

- на III этап строительства - ________ м3/сутки.

В сельском поселении полив улиц и зеленых насаждений предусматривается водой из _____________ (указывается источник).

Суммарное водопотребление ____________поселения по этапам строительства представлено в таблице 8.

Таблица 8

| №пп | Наименование водопотребителей | Потребность в воде, м3/сутки |
| --- | --- | --- |
|  |  |  | питьевого качества |  |  | технической |
|  |  | соврем. | I этап 20__ год | 2 этап 20__ год | расчетный | I этап 20__ год | 2 этап 20__ год | расчетный |
|  |  | состоян. 2012 год |  |  | срок , 20__год |  |  | срок , 20__ год |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Население |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объекты |  |  |  |  |  |  |  |
|  | производственно- |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | коммунального, рекреационного и общественно-делового назначения |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Полив улиц и зеленых насаждений |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Неучтенные расходы 10% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |

Суммарное водопотребление _________________ поселения

## 3.5. Перспективная схема водоснабжения

Источником водоснабжения населенных пунктов _________________ поселения на расчетный срок принимаются __________ (указывается принятый источник водоснабжения). На территории поселения предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых на данный период объектов капитального строительства. Водоснабжение населенных пунктов организуется от существующих, требующих реконструкции и планируемых водозаборных узлов (далее – ВЗУ). Увеличение водопотребления поселения планируется за счет развития объектов хозяйственной деятельности и прироста населения.

Расчетное потребление воды питьевого качества на территории сельского поселении составит:

- на 1 этап строительства - ____ тыс. м3/сут.;

- на 2 этап строительства - ____ тыс. м3/ сут.

- на расчетный срок строительства - ___ тыс. м3/сут.; Расчетная потребность технической воды на полив:

- на 1 этап строительства - ___ тыс. м3/сут.;

- на II этап строительства - ____ тыс. м3/сут.

- на расчетный срок строительства - ___ тыс. м3/сут.

В случае отсутствия информации о запасах подземных вод в пределах поселения по эксплуатируемому водоносному горизонту, необходимо указать о мероприятиях по их оценке.

На территории поселения сохраняется существующая и, в связи с освоением новых территорий, будет развиваться планируемая централизованная система водоснабжения.

Водоснабжение планируемых объектов капитального строительства предусматривается от ВЗУ, состав которых предполагает наличие:

- ________ (указываются сооружения, планируемые к использованию для водоснабжения, например водонапорные башни, станции водоподготовки, резервуара чистой воды, насосной станции второго подъема и другие);

Состав и характеристика ВЗУ определяются на последующих стадиях проектирования.

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%-ного охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью.

Площадки под размещение новых водозаборных узлов согласовываются с органами санитарного надзора в установленном порядке после получения необходимых заключений. Выбор площадок под новое водозаборное сооружение производится с учетом соблюдения первого пояса зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения".

Подключение планируемых площадок нового строительства, располагаемых на территории или вблизи действующих систем водоснабжения, производится по техническим условиям владельцев водопроводных сооружений.

Для снижения расходов воды на нужды спортивных и коммунально-производственных объектов необходимо создать оборотные системы водоснабжения. Систему поливочного водопровода дачных кооперативов, а также полив улиц предусмотреть отдельно от хозяйственно-питьевого водопровода. В этих целях следует использовать поверхностные воды рек, озер и прудов с организацией локальных систем водоподготовки.

Для улучшения органолептических свойств питьевой воды на всех водозаборных узлах следует предусмотреть водоподготовку в составе установок обезжелезивания и обеззараживания воды.

Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода воды.

Для нормальной работы системы водоснабжения _________________ поселения планируется:

- реконструировать существующие ВЗУ в _______________ (указывается перечень населенных пунктов) с заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок (глубинные насосы, центробежные насосы на насосной станции второго подъема и др.) и со строительством (либо модернизацией) узла водоподготовки;

-	получить гидрогеологические заключения по площадкам, отведенным для размещения новых водозаборных узлов в зонах капитального строительства населенных пунктов. Для соблюдения зоны санитарной охраны I пояса в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения" и СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение наружной сети и сооружений" площадь каждого водозаборного узла принимается не менее ____ га;

- _____________ (указываются мероприятия по модернизации существующих и строительству новых водозаборных сооружений, узла водоподготовки, РЧВ и насосных станций в разрезе населенных пунктов).

На I этап строительства расчетное водопотребление по __________ поселению составит ____ тыс. м3/сутки.

На этот период для обеспечения жителей поселения водой питьевого качества в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо выполнить следующие мероприятия:

_______________ (указываются мероприятия по модернизации существующих и строительству новых водозаборных сооружений, узла водоподготовки, РЧВ, и насосных станций и др. в разрезе населенных пунктов).

На II этап строительства расчетное водопотребление по __________ поселению составит _____ тыс. м3/сутки.

На этот период для обеспечения жителей поселения водой питьевого качества в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо выполнить следующие мероприятия:

_______________ (указываются мероприятия по модернизации существующих и строительству новых водозаборных сооружений, узла водоподготовки, РЧВ, и насосных станций и др. в разрезе населенных пунктов).

На расчетный срок водопотребление поселения составит ____ тыс. м3/сутки. На этот период для обеспечения потребителей водой питьевого качества необходимо выполнить следующие мероприятия:

_______________ (указываются мероприятия по модернизации существующих и строительству новых водозаборных сооружений, узла водоподготовки, РЧВ, и насосных станций и др. в разрезе населенных пунктов).

# 4. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

## 4.1. Анализ структуры системы водоотведения

В ____________ сельском поселении имеются (либо отсутствуют) бассейны канализования с централизованной системой хозяйственно-бытовой канализации:

- 1 бассейн канализования - ____________ (указывается населенный пункт);

В случае наличия централизованного сбора и отвода сточных вод на малые очистные сооружения закрытого типа в коттеджных поселках, необходимо указать соответствующие населенные пункты.

__________ (указывается перечень населенных пунктов) населенные пункты поселения не имеют централизованного отвода бытовых и производственных сточных вод. Жители пользуются выгребами или надворными уборными.

Бассейн канализования № 1.

В систему водоотведения _________ (указывается название населенного пункта) поступают стоки от ______________ (указывается источник образования сточных вод, например население, объекты социального назначения и др.).

Канализационными сетями охвачена территория _________ (указывается характеристика территории, на которой расположены канализационные сети). Сеть водоотведения является ______________ (указывается тип системы водоотведения) и предназначена для транспортирования хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод на очистные сооружения. Канализационная сеть построена по схеме, определяемой планировкой застройки, общим направлениям рельефа местности и местоположением очистных сооружений канализации. Сети проложены из (указываются материалы труб) труб диаметром ___ - ____ мм и имеют удовлетворительное (либо неудовлетворительное) состояние. Общая протяженность канализационных сетей поселения составляет ___ км. Канализационными сетями охвачено ___ % территории жилой застройки.

Сточные воды от (указывается название населенного пункта) поступают на канализационную насосную станцию (далее – КНС) производительностью ___ м3/час и перекачиваются по напорному водоводу диаметром ___ мм на площадку канализационных очистных сооружений __________ (указывается наименование канализационных очистных сооружений). На КНС установлены насосы __________ (указываются марки, количество рабочих и резервных насосов). Сточные воды проходят ______________ очистку (указывается способ и место очистки сточных вод).

Необходимо перечислить основные проблемы , имеющиеся на канализационных очистных сооружениях.

Ввиду постоянного возрастания требований к качеству стоков, сбрасываемых после очистки в водные объекты рыбохозяйственного назначения, необходимо внедрение новых технологий очистки стоков, реконструкция действующих канализационных сооружений со строительством узла обеззараживания, доочистки стоков и механического обезвоживания осадка.

Бассейн канализования № 2.

По аналогии с бассейном канализования №1.

Характеристика существующих канализационных насосных станций

Таблица 9.

| Местоположение канализационно й насосной станции | Год стр-ва | Мощность фактич., тыс.м3/сут | Марка насосов | Кол-во, насосов, (шт.) | Размеры станции, м | Диаметр, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | в плане | глубина | подвод коллек тора | напор. тр-да |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Далее необходимо дать краткую характеристику ситуации в сфере водоотведения в разрезе населенных пунктов.

## 4.2. Анализ существующих проблем

- В настоящее время сельское __________ поселение имеет низкую (либо высокую) степень благоустройства. Централизованной системой канализации охвачено около ___ % территории жилой застройки.

- В связи с увеличением расхода сточных вод от существующих и планируемых объектов капитального строительства требуется реконструкция существующих очистных сооружений ________ (указывается тип очистных сооружений, их месторасположение и необходимые мерпориятия).

- Для приведения степени очистки сточных вод к показателям, допустимым для сброса в водоем рыбохозяйственного назначения, необходимо (строительство новых или реконструкция действующих КОС);

5.	К физическому износу сетей, оборудования и сооружений системы водоотведения привели ___________ (указываются причины, например длительный срок эксплуатации, агрессивная среда, увеличение объемов перекачивания сточных вод)

- Отсутствие перспективной схемы водоотведения замедляет развитие поселения в целом.

- Отсутствие систем сбора и очистки поверхностного стока в жилых и промышленных зонах поселения способствует загрязнению существующих водных объектов, грунтовых вод и грунтов, а также подтоплению территории.

## 4.3.Перспективные расчетные расходы сточных вод

Нормы водоотведения от населения согласно "СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения" принимаются равными нормам водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учетом коэффициента суточной неравномерности.

Результаты расчета суммарного расхода сточных вод от _________________ поселения представлены в таблице 10.

Суммарный расчет расходов сточных вод по поселению

Таблица 10.

|  |  |  | Водоотведение, м3/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п.п. | Наименование |  |  |  |  |
|  | объектов водоотведения | Современное состояние на 20__ год | 1 этап стр-ва – 20__ год | 2 этап стр-ва – 20__ год | 3 этап стр-ва -20__ год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Население |  |  |  |  |
|  | Объекты |  |  |  |  |
|  | производственно- |  |  |  |  |
|  | коммунального, |  |  |  |  |
| 2 | рекреационного, коммунально- бытового и общественно-делового назначения |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |
| 3 | Неучтенные расходы |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |

## 4.4. Перспективная схема хозяйственно-бытовой канализации

Перспективная схема водоотведения учитывает развитие ____________ поселения, его первоочередную и перспективную застройки, исходя из увеличения степени благоустройства жилых зданий, развития производственных, рекреационных и общественно-деловых центров.

Перспективная система водоотведения предусматривает строительство (либо модернизацию) единой централизованной системы, в которую будут поступать хозяйственно-бытовые и промышленные стоки, прошедшие предварительную очистку на локальных очистных сооружениях до ПДК, допустимых к сбросу в сеть. Для _____________ поселения принята _______________ система водоотведения (указывается выбранная система водоотведения) с учетом рельефа местности, обуславливающая наличие нескольких бассейнов канализования: ________________ (далее перечень бассейнов канализования в разрезе населенных пунктов).

Схемы строительства централизованных систем водоотведения бассейнов канализования _________________ поселения представлены на рисунках .

Общее расчетное водоотведение по поселению составит:

- на I этап строительства - __________ тыс. м3/сутки;

- на II этап строительства - _________ тыс. м3/сутки;

- на III этап строительства - _________ тыс. м3/сутки.

На территории поселения предлагается реконструкция и модернизация существующих очистных сооружений ______ (указывается наименование и месторасположение КОС), строительство канализационных очистных сооружений, развитие и замена изношенных канализационных сетей, а также ____________ (указываются индивидуальные планируемые мероприятия).

Состав и характеристика, а также местоположение производственных объектов системы водоотведения определяются на последующих стадиях проектирования. Площадки планируемых объектов канализования, располагаемые рядом, следует объединять в единые системы хозяйственно-бытовой канализации. Территория существующей и планируемой застройки может быть подключена к существующим очистным сооружениям.

Для обеспечения отвода и очистки бытовых стоков на территории поселения предусматриваются следующие мероприятия: __________ (перечисляются запланированные мероприятия по строительству, модернизации, замене, подключению и т.д. с указанием информации о проектной производительности очистных сооружений в разрезе населенных пунктов).

Бассейн канализования №1 (ПРИМЕР)

На I этап строительства расчетное водоотведение по _______________ поселению составит ______ тыс. м3/сут. сточных вод.

На этот период предлагается выполнить следующие мероприятия по развитию централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации: ________ (далее указываются запланированные мероприятия по развитию централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации в разрезе населенных пунктов).

На II этап строительства расчетное водоотведение по поселению составит ____ тыс. м3/сут. На этот период предлагается выполнить следующие мероприятия: (далее указываются запланированные мероприятия по развитию централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации в разрезе населенных пунктов).

На расчетный срок водоотведение по поселению составит ____ тыс. м3/сут. Для развития централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации запланированы следующие мероприятия: (далее указываются запланированные мероприятия по развитию централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации в разрезе населенных пунктов).

Сточные воды от существующих и планируемых производственных зон должны очищаться на локальных очистных сооружениях до ПДК, допустимых к сбросу в сеть хозяйственно-бытовой канализации. На всех автотранспортных предприятиях следует построить системы оборотного водоснабжения с локальными очистными сооружениями для мойки автотранспорта.

# 5. МЕРОПРИЯТИЯ СХЕМЫ

## 5.1. Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры водоснабжения

Общая потребность в воде на конец расчетного периода (20__ год) должна составить ___ тыс. м3/сут.

Для обеспечения указанной потребности в воде с учетом 100% подключения всех потребителей к централизованной системе водоснабжения предлагаются мероприятия поэтапного освоения мощностей в соответствии с этапами жилищного строительства и освоения выделяемых площадок под застройку производственных, социально-культурных и рекреационных объектов.

I этап. 20__ - 20__ гг.

_________ (указываются запланированные мероприятия по реконструкции, строительству, ремонту и др., организации I и II пояса зон санитарной охраны для всех действующих и планируемых ВЗУ в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения", подключению части существующей и первоочередную планируемую застройку к централизованным системам водоснабжения, прокладывая водопроводные сети).

II этап строительства 20__- 20__ гг.

_________ (указываются запланированные мероприятия по реконструкции, строительству, ремонту и др., организации I и II пояса зон санитарной охраны для всех действующих и планируемых ВЗУ в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения", подключению части существующей и первоочередную планируемую застройку к централизованным системам водоснабжения, прокладывая водопроводные сети).

III этап строительства (расчетный срок 20__ - 20__)

_________ (указываются запланированные мероприятия по реконструкции, строительству, ремонту и др., организации I и II пояса зон санитарной охраны для всех действующих и планируемых ВЗУ в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения", подключению части существующей и первоочередную планируемую застройку к централизованным системам водоснабжения, прокладывая водопроводные сети).

Повышение надежности системы водоснабжения будет достигаться за счет обустройства ВЗУ новым оборудованием и приборами учета воды в точках водоразбора. Все водоводы будут прокладываться из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 "Питьевая" диаметром от ___ до ____ мм. Общая протяженность сетей составит ____ км.

## 5.2. Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры водоотведения

Водоотведение будет осуществляться самотечными канализационными коллекторами до площадок существующих и новых очистных сооружений канализации (в случае отсутствия в настоящее время КОС – только до новых КОС).

Общая протяженность канализационных сетей диаметром ___ - ___ мм составит _______ км. Самотечная сеть канализации прокладывается из полиэтиленовых безнапорных труб ТУ 2248-003-75245920-2005. Напорная канализационная сеть - из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 "Техническая".

Для обеспечения приема сточных вод от планируемых объектов канализования и их очистки предлагаются мероприятия поэтапного освоения мощностей в соответствии с этапами жилищного строительства и освоения выделяемых площадок под застройку:

I этап. 20___ - 20___ гг. _____ (указываются запланированные мероприятия) в ________ (указывается населенный пункт) бассейна канализования №___ (указывается номер бассейна канализования), ___________ (указываются запланированные показатели в физических величинах).

II этап. 20___ - 20___ гг. _____ (указываются запланированные мероприятия) в ________ (указывается населенный пункт) бассейна канализования №___ (указывается номер бассейна канализования), ___________ (указываются запланированные показатели в физических величинах).

III этап. 20___ - 20___ гг. _____ (указываются запланированные мероприятия) в ________ (указывается населенный пункт) бассейна канализования №___ (указывается номер бассейна канализования), ___________ (указываются запланированные показатели в физических величинах).

# 6. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В соответствии с действующим законодательством в объём финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением её мероприятий. К таким расходам относятся:

- проектно-изыскательские работы;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- приобретение материалов и оборудования;

- пусконаладочные работы;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства производственных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов.

Сметная стоимость в текущих ценах - это стоимость мероприятия в ценах того года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учётом всех вышеперечисленных составляющих.

Сметная стоимость строительства и реконструкции объектов определена в ценах 20__ года. За основу принимаются ____________ (сметы по имеющейся проектно-сметной документации и (или) сметы-аналоги мероприятий (объектов), аналогичных приведённым в программе с учётом пересчитывающих коэффициентов).

К сметной стоимости мероприятия в ценах 20__ года необходимо применить коэффициент инфляции, который был принят для 20__ - __%, для последующих со снижением на __ процентных пункта.

Всего инвестиций на 20__ - 20__ годы необходимо _____ тыс. руб., в т.ч. для строительства системы водоснабжения ________ тыс.руб., для строительства системы водоотведения ________ тыс.руб. (с учетом указанного уровня инфляции).

В таблице 11 представлена информация по финансовым потребностям проведения мероприятий в разбивке по годам и видам деятельности.

Таблица 11

| Год | Расходы на мероприятия с учетом инфляции, тыс.руб. (без НДС) |
| --- | --- |
|  | Водоснабжение | Водоотведение | ИТОГО по программе |
| 2012 | - | - | - |
| 2013 |  |  |  |
| 2014 |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| 20__ |  |  |  |
| Итого 2012-20__гг |  |  |  |
| 20__-20__гг |  |  |  |
| Всего по проекту |  |  |  |

# 7. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

## 7.1. Сводная потребность в инвестициях на реализацию мероприятий программы

Реализация мероприятий программы предполагается не только за счет средств организации коммунального комплекса, полученных в виде платы за подключение, но и за счет средств внебюджетных источников (частные инвесторы, кредитные средства, личные средства граждан).

Общая сумма инвестиций, учитываемая в плате за подключение на реализацию мероприятий программы (без учета НДС) составит всего _____ тыс. рублей, в т.ч. приходящиеся на водоснабжение - _______ тыс. рублей, приходящиеся на водоотведение - ________ тыс. рублей.

## 7.2. Структура финансирования программных мероприятий.

Общий объем финансирования программы развития схем водоснабжения и водоотведения в 20__ - 20__ годах составляет:

- всего	- _______ тыс. рублей

- в том числе:

- местный бюджет	- _______ тыс. рублей;

- внебюджетные источники	- _______ тыс. рублей

## 7.3. Предварительный расчет тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения

Размер тарифа на подключение определяется как отношение финансовых потребностей, финансируемых за счет тарифов на подключение организации коммунального комплекса или иных источников к присоединяемой нагрузке. Основным исходным параметром расчета тарифа на подключение являются мероприятия комплексного развития систем водоснабжения и водоотведения _________________ поселения .

Тариф на подключение строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системе водоснабжения (Твподкл) при увеличении пропускной способности водопроводных сетей или строительства новых рассчитывается по формуле:

Твподкл = Ф Пв / Qувел.водосн.абон.

где:	Ф Пв –  финансовые потребности, направляемые на модернизацию,

реконструкцию и строительство новых объектов, результатом которых является увеличение пропускной способности водопроводных сетей (рубли);

.-.увел.водосн. Г

Qувел.водосн.абон.	- планируемый объем дополнительной мощности в результате

увеличения пропускной способности водопроводных сетей для подключения объектов к системе водоснабжения (м /час).

Тариф на подключение строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системе водоотведения (Ткподкл) при увеличении пропускной способности канализационных сетей или строительства новых рассчитывается по формуле:

Ткподкл = Ф Пк / Qувел.водосн.абон.

где:	Ф Пк - финансовые потребности, направляемые на модернизацию,

реконструкцию и строительство новых объектов, результатом которых является увеличение пропускной способности канализационных сетей (рубли);

Qувел.водосн.абон.- планируемый объем дополнительной мощности в результате увеличения пропускной способности канализационных сетей для подключения объектов к системе водоотведения (м3 /час).

Таким образом, средневзвешенный тариф на подключение:

- к сетям водоснабжения составит:

___________ руб./ м3/час;

- к сетям водоотведения составит:

______________________ руб./ м3/час.

Плата за работы по присоединению внутриплощадочных или внутридомовых сетей построенного (реконструированного) объекта капитального строительства в точке подключения к сетям инженерно-технического обеспечения (водоснабжения и водоотведения) в состав платы за подключение не включается. Указанные работы могут осуществляться на основании отдельного договора, заключаемого организацией коммунального комплекса и обратившимися к ней лицами, либо в договоре о подключении должно быть определено, на какую из сторон возлагается обязанность по их выполнению.

# 8. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

В результате реализации настоящей программы:

- потребители будут обеспечены коммунальными услугами централизованного водоснабжения и водоотведения;

- будет достигнуто повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг;

- будет улучшена экологическая ситуация.

Реализация программы направлена на увеличение мощности по водоснабжению и водоотведению для обеспечения подключения строящихся и существующих объектов _________________ поселения в необходимых объемах и необходимой точке присоединения на период 20__ - 20__ г.г. согласно техническому заданию.

# Приложение 1

Мероприятия

программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения _________________ поселения Одинцовского муниципального района, направленные на повышение качества услуг по водоснабжению и водоотведению, улучшению экологической ситуации и подключению новых абонентов

(организационный план)

1 этап 20__ - 20__ годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия | Объемные показатели | Реализация мероприятий по годам, ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 20__ 20__ 20__ 20__ 20__ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 7 8 9 10 |
| 1 |  | м3/сут |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | м3/сут |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | м3/сут |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | м3/сут |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | м3/сут |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | м3/сут |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | м3/сут |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | км |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | км |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу "Водоснабжение" | км |  |  |  |  |  |  |  |

водоотведение

Бассейн канализования №1

| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Бассейн канализования №2 |
| --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Бассейн канализования №3 |
| --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бассейн канализования № 4 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Мероприятия

программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения _________________ поселения __________________ муниципального района, направленные на повышение качества услуг по водоснабжению и водоотведению, улучшению экологической ситуации и подключению новых абонентов

(организационный план)

2 этап 20__-20__ года

| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу "Водоснабжение": |  |  |  |  |  |  |  |  |

Бассейн канализования №1

| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

водоотведение

Бассейн канализования №2

| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Бассейн канализования №3

| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Приложение 2

Мероприятия

программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения _________________ поселения, направленные на повышение качества услуг по водоснабжению и водоотведению, улучшению экологической ситуации и подключению новых абонентов

(финансовый план)

водоснабжение

1 этап 20__-20__ годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности всего, тыс.руб. (без НДС) | Реализация мероприятий по годам, тыс.руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 20__ | 20__ | 20__ | 20__ | 20__ | 20__ |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу "Водоснабжение": |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бассейн канализования № 1 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бассейн канализования №2 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Мероприятия

по развитию систем водоснабжения и водоотведения _________________ поселения , направленные на повышение качества услуг по водоснабжению и водоотведению, улучшению экологической ситуации и подключению новых абонентов

(финансовый план)

водоснабжение

2 этап 2018-2022 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности всего, | Реализация мероприятий по годам, тыс.руб. (без НДС) | Обоснование стоимости работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс.руб. (без НДС) | 20__ | 20__ | 20__ | 20__ | 20__ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

водоотведение

| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бассейн канализования №2 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бассейн канализования №3 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бассейн канализования №4 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу "Водоотведение": |  |  |  |  |  |  |  |

# Приложение 3

Мероприятия

программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения _________________ поселения Одинцовского муниципального района, направленные на повышение качества услуг по водоснабжению и водоотведению, улучшению экологической ситуации и

подключению новых абонентов

(организационный план и финансовый план)

3 этап 20__-20__ года

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия | Объемные показатели | Реализация по годам, тыс.руб. | Финансовые потребности, тыс.руб. (без НДС) 3 этап 20__-20__ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 3 этап 20__-20__гг |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| водоснабжение |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |

| Бассейн канализования №1 |
| --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| Бассейн канализования №2 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| Бассейн канализования №3 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| Бассейн канализования №5 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  | Форма № 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заказчик | Пятиизбянское сельское поселение |  |
|  |  | (наименование организации) |  |
|  | "Утверждён" « »________________20__г. |  |  |  |  |  |
|  | Сводный сметный расчёт в сумме 39 847,55 тыс.руб. |  |  |  |  |  |
|  | В том числе возвратных сумм |  |  |  |  |  |
|  |  | (ссылка на документ об утверждении) |  |
|  | « »________________20__г. |  |  |  |  |  |
| СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА |
| Водоснабжение Пятиизбянского сельского поселения |
| (наименование стройки) |
|  | Составлена в ценах по состоянию на III квартал 2014г. |  |  |  |  |  |
| № п/п | Номера сметных расчётов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. | Общая сметная стоимость, тыс. руб. |
|  |  |  | строитель- ных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Глава 2. Основные объекты строительства |
| 1 | Объектная смета №02-01 | Пятиизбянское сельское поселение - I этап | 11672,65 | 671,52 | 1035,03 |  | 13379,2 |
| 2 | Объектная смета №02-02 | Пятиизбянское сельское поселение - II этап | 6926,09 |  |  |  | 6926,09 |
| 3 | Объектная смета №02-03 | Пятиизбянское сельское поселение - III этап |  | 117,24 | 10823,46 |  | 10940,7 |
|  | Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" | 18598,74 | 788,76 | 11858,49 |  | 31245,99 |
| Глава 7. Благоустройство и озеленение территории |
|  | Итого по Главам 1-7 | 18598,74 | 788,76 | 11858,49 |  | 31245,99 |
| Глава 8. Временные здания и сооружения |
| 4 | ГСН-81-05-01-2001 п.4.6 | Временные здания и сооружения 2,4% | 446,37 | 18,93 |  |  | 465,3 |
|  | Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения" | 446,37 | 18,93 |  |  | 465,3 |
|  | Итого по Главам 1-8 | 19045,11 | 807,69 | 11858,49 |  | 31711,29 |
| Глава 9. Прочие работы и затраты |
| 5 | ГСН-81-05-02-2007 п.13.1 | Производство работ в зимнее время 2,3% х 0,9 = 2,07% | 394,23 | 16,72 |  |  | 410,95 |
| 6 | МДС81-35.2004, приложение №8, п.9.9 | Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков, 1% от СМР по Г1:Г8 |  |  |  | 198,53 | 198,53 |
|  | Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" | 394,23 | 16,72 |  | 198,53 | 609,48 |
|  | Итого по Главам 1-9 | 19439,34 | 824,41 | 11858,49 | 198,53 | 32320,77 |
| Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль |
| 7 | Постановление Правительства РФ №468 от 21.06.2010г. | Строительный контроль 2,14% |  |  |  | 691,66 | 691,66 |
|  | Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль" |  |  |  | 691,66 | 691,66 |
| Глава 12. Проектные и изыскательские работы |
| 8 | Смета | Проектные работы |  |  |  | 29,9 | 29,9 |
| 9 | МДС 81-35.2004 прил.8 п.12.3 | Затраты на проведение авторского надзора 0,2% |  |  |  | 64,64 | 64,64 |
|  | Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы" |  |  |  | 94,54 | 94,54 |
|  | Итого по Главам 1-12 | 19439,34 | 824,41 | 11858,49 | 984,73 | 33106,97 |
| Непредвиденные затраты |
| 10 | МДС 81-35.2004 п.4.96 | Непредвиденные затраты 2% | 388,79 | 16,49 | 237,17 | 19,69 | 662,14 |
|  | Итого "Непредвиденные затраты" | 388,79 | 16,49 | 237,17 | 19,69 | 662,14 |
| Налоги и обязательные платежи |
| 11 | Закон РФ о налоге на добавленную стоимость | Налог на добавленную стоимость 18% | 3569,06 | 151,36 | 2177,22 | 180,8 | 6078,44 |
|  | Итого "Налоги и обязательные платежи" | 3569,06 | 151,36 | 2177,22 | 180,8 | 6078,44 |
|  | Всего по сводному расчёту | 23397,19 | 992,26 | 14272,88 | 1185,22 | 39847,55 |
|  | Главный инженер проекта |  |  |  |  |  |
|  | Начальник сметной группы |  | С.А. Соломахин |  |  |
|  | Заказчик |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма № 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пятиизбянское сельское поселение |
| (наименование стройки) |
| ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ №02-03 |
| (объектная смета) |
| на строительство: Водоснабжение Пятиизбянского сельского поселения - III этап. |
| (наименование объекта) |
|  |  | Сметная стоимость 13 458,02 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства на оплату труда 49,23 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Расчётный измеритель единичной стоимости |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Составлен(а) в ценах по состоянию на III квартал 2014г. |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Номера сметных расчётов (смет) | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. | Средства на оплату труда, тыс. руб. | Показатели единичной стоимости |
|  |  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудова- ния, мебели, инвентаря | прочих | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Локальные сметные расчёты |
| 1 | Локальная смета №02-03-01 | Водоснабжение Пятиизбянского сельского поселения - 2023год |  | 39,08 | 3607,82 |  | 3646,9 | 16,41 |  |
| 2 | Локальная смета №02-03-02 | Водоснабжение Пятиизбянского сельского поселения - 2024год |  | 39,08 | 3607,82 |  | 3646,9 | 16,41 |  |
| 3 | Локальная смета №02-03-04 | Водоснабжение Пятиизбянского сельского поселения - 2025год |  | 39,08 | 3607,82 |  | 3646,9 | 16,41 |  |
|  | Итого "Локальные сметные расчёты" |  | 117,24 | 10823,46 |  | 10940,7 | 49,23 |  |
| Временные здания и сооружения |
| 4 | ГСН-81- 05-01-2001, приложение №1, п.4.6 | Временные здания и сооружения - 2,4% |  | 2,81 |  |  | 2,81 |  |  |
|  | Итого "Временные здания и сооружения" |  | 2,81 |  |  | 2,81 |  |  |
|  | Итого с учётом "Временные здания и сооружения" |  | 120,05 | 10823,46 |  | 10943,51 | 49,23 |  |
| Прочие работы и затраты |
| 5 | ГСН-81-05-02-2007 п.13.1 | Производство работ в зимнее время 2,3% х 0,9 = 2,07% |  | 2,49 |  |  | 2,49 |  |  |
| 6 | МДС81-35.2004, приложение №8, п.9.9 | Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков, 1% от СМР по Г1:Г8 |  |  |  | 1,2 | 1,2 |  |  |
|  | Итого "Прочие работы и затраты" |  | 2,49 |  | 1,2 | 3,69 |  |  |
|  | Итого с учётом "Прочие работы и затраты" |  | 122,54 | 10823,46 | 1,2 | 10947,2 | 49,23 |  |
| Содержание службы заказчика. Строительный контроль |
| 7 | Постановление Правительства РФ №468 от 21.06.2010г. | Строительный контроль 2,14% |  |  |  | 234,27 | 234,27 |  |  |
|  | Итого "Содержание службы заказчика. Строительный контроль" |  |  |  | 234,27 | 234,27 |  |  |
| Проектные и изыскательские работы |
|  | Итого с учётом "Проектные и изыскательские работы" |  | 122,54 | 10823,46 | 235,47 | 11181,47 | 49,23 |  |
| Непредвиденные затраты |
| 8 | МДС 81-35.2004 п.4.96 | Непредвиденные затраты 2% |  | 2,45 | 216,47 | 4,71 | 223,63 |  |  |
|  | Итого "Непредвиденные затраты" |  | 2,45 | 216,47 | 4,71 | 223,63 |  |  |
| Налоги и обязательные платежи |
| 9 | Закон РФ о налоге на добавленную стоимость | Налог на добавленную стоимость 18% |  | 22,5 | 1987,19 | 43,23 | 2052,92 |  |  |
|  | Итого "Налоги и обязательные платежи" |  | 22,5 | 1987,19 | 43,23 | 2052,92 |  |  |
|  | Всего по объектной смете |  | 147,49 | 13027,12 | 283,41 | 13458,02 | 49,23 |  |
|  | Главный инженер проекта |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Составил |  |  | С.А. Соломахин |  |  |  |  |
|  | Проверил |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма № 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пятиизбянское сельское поселение |
| (наименование стройки) |
| ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ №02-02 |
| (объектная смета) |
| на строительство: Водоснабжение Пятиизбянского сельского поселения - II этап. |
| (наименование объекта) |
|  |  | Сметная стоимость 8 986,66 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства на оплату труда 1 245,61 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Расчётный измеритель единичной стоимости |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Составлен(а) в ценах по состоянию на III квартал 2014г. |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Номера сметных расчётов (смет) | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. | Средства на оплату труда, тыс. руб. | Показатели единичной стоимости |
|  |  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудова- ния, мебели, инвентаря | прочих | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Локальные сметные расчёты |
| 1 | Локальная смета №02-02-01 | Водоснабжение Пятиизбянского сельского поселения - 2019год | 1522,88 |  |  |  | 1522,88 | 277,88 |  |
| 2 | Локальная смета №02-02-02 | Водоснабжение Пятиизбянского сельского поселения - 2020год | 1575,13 |  |  |  | 1575,13 | 280,46 |  |
| 3 | Локальная смета №02-02-03 | Водоснабжение Пятиизбянского сельского поселения - 2021год | 1575,13 |  |  |  | 1575,13 | 280,46 |  |
| 4 | Локальная смета №02-02-04 | Водоснабжение Пятиизбянского сельского поселения - 2022год | 2252,95 |  |  |  | 2252,95 | 406,81 |  |
|  | Итого "Локальные сметные расчёты" | 6926,09 |  |  |  | 6926,09 | 1245,61 |  |
| Временные здания и сооружения |
| 5 | ГСН-81- 05-01-2001, приложение №1, п.4.6 | Временные здания и сооружения - 2,4% | 166,23 |  |  |  | 166,23 |  |  |
|  | Итого "Временные здания и сооружения" | 166,23 |  |  |  | 166,23 |  |  |
|  | Итого с учётом "Временные здания и сооружения" | 7092,32 |  |  |  | 7092,32 | 1245,61 |  |
| Прочие работы и затраты |
| 6 | ГСН-81-05-02-2007 п.13.1 | Производство работ в зимнее время 2,3% х 0,9 = 2,07% | 146,81 |  |  |  | 146,81 |  |  |
| 7 | МДС81-35.2004, приложение №8, п.9.9 | Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков, 1% от СМР по Г1:Г8 |  |  |  | 70,92 | 70,92 |  |  |
|  | Итого "Прочие работы и затраты" | 146,81 |  |  | 70,92 | 217,73 |  |  |
|  | Итого с учётом "Прочие работы и затраты" | 7239,13 |  |  | 70,92 | 7310,05 | 1245,61 |  |
| Содержание службы заказчика. Строительный контроль |
| 8 | Постановление Правительства РФ №468 от 21.06.2010г. | Строительный контроль 2,14% |  |  |  | 156,44 | 156,44 |  |  |
|  | Итого "Содержание службы заказчика. Строительный контроль" |  |  |  | 156,44 | 156,44 |  |  |
| Проектные и изыскательские работы |
|  | Итого с учётом "Проектные и изыскательские работы" | 7239,13 |  |  | 227,36 | 7466,49 | 1245,61 |  |
| Непредвиденные затраты |
| 9 | МДС 81-35.2004 п.4.96 | Непредвиденные затраты 2% | 144,78 |  |  | 4,55 | 149,33 |  |  |
|  | Итого "Непредвиденные затраты" | 144,78 |  |  | 4,55 | 149,33 |  |  |
| Налоги и обязательные платежи |
| 10 | Закон РФ о налоге на добавленную стоимость | Налог на добавленную стоимость 18% | 1329,1 |  |  | 41,74 | 1370,84 |  |  |
|  | Итого "Налоги и обязательные платежи" | 1329,1 |  |  | 41,74 | 1370,84 |  |  |
|  | Всего по объектной смете | 8713,01 |  |  | 273,65 | 8986,66 | 1245,61 |  |
|  | Главный инженер проекта |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Составил |  |  | С.А. Соломахин |  |  |  |  |
|  | Проверил |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма № 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пятиизбянское сельское поселение |
| (наименование стройки) |
| ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ №02-01 |
| (объектная смета) |
| на строительство: Водоснабжение Пятиизбянского сельского поселения - I этап. |
| (наименование объекта) |
|  |  | Сметная стоимость 17 289,07 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства на оплату труда 2 557,19 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Расчётный измеритель единичной стоимости |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Составлен(а) в ценах по состоянию на III квартал 2014г. |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Номера сметных расчётов (смет) | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. | Средства на оплату труда, тыс. руб. | Показатели единичной стоимости |
|  |  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудова- ния, мебели, инвентаря | прочих | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Локальные сметные расчёты |
| 1 | Локальная смета №02-01-01 | Водоснабжение Пятиизбянского сельского поселения - 2015год | 2412,19 |  |  |  | 2412,19 | 461,64 |  |
| 2 | Локальная смета №02-01-02 | Водоснабжение Пятиизбянского сельского поселения - 2016год | 3067,08 | 223,84 | 345,01 |  | 3635,93 | 696,21 |  |
| 3 | Локальная смета №02-01-03 | Водоснабжение Пятиизбянского сельского поселения - 2017год | 3096,69 | 223,84 | 345,01 |  | 3665,54 | 699,67 |  |
| 4 | Локальная смета №02-01-04 | Водоснабжение Пятиизбянского сельского поселения - 2018год | 3096,69 | 223,84 | 345,01 |  | 3665,54 | 699,67 |  |
|  | Итого "Локальные сметные расчёты" | 11672,65 | 671,52 | 1035,03 |  | 13379,2 | 2557,19 |  |
| Временные здания и сооружения |
| 5 | ГСН-81- 05-01-2001, приложение №1, п.4.6 | Временные здания и сооружения - 2,4% | 280,14 | 16,12 |  |  | 296,26 |  |  |
|  | Итого "Временные здания и сооружения" | 280,14 | 16,12 |  |  | 296,26 |  |  |
|  | Итого с учётом "Временные здания и сооружения" | 11952,79 | 687,64 | 1035,03 |  | 13675,46 | 2557,19 |  |
| Прочие работы и затраты |
| 6 | ГСН-81-05-02-2007 п.13.1 | Производство работ в зимнее время 2,3% х 0,9 = 2,07% | 247,42 | 14,23 |  |  | 261,65 |  |  |
| 7 | МДС81-35.2004, приложение №8, п.9.9 | Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков, 1% от СМР по Г1:Г8 |  |  |  | 126,4 | 126,4 |  |  |
|  | Итого "Прочие работы и затраты" | 247,42 | 14,23 |  | 126,4 | 388,05 |  |  |
|  | Итого с учётом "Прочие работы и затраты" | 12200,21 | 701,87 | 1035,03 | 126,4 | 14063,51 | 2557,19 |  |
| Содержание службы заказчика. Строительный контроль |
| 8 | Постановление Правительства РФ №468 от 21.06.2010г. | Строительный контроль 2,14% |  |  |  | 300,96 | 300,96 |  |  |
|  | Итого "Содержание службы заказчика. Строительный контроль" |  |  |  | 300,96 | 300,96 |  |  |
| Проектные и изыскательские работы |
|  | Итого с учётом "Проектные и изыскательские работы" | 12200,21 | 701,87 | 1035,03 | 427,36 | 14364,47 | 2557,19 |  |
| Непредвиденные затраты |
| 9 | МДС 81-35.2004 п.4.96 | Непредвиденные затраты 2% | 244 | 14,04 | 20,7 | 8,55 | 287,29 |  |  |
|  | Итого "Непредвиденные затраты" | 244 | 14,04 | 20,7 | 8,55 | 287,29 |  |  |
| Налоги и обязательные платежи |
| 10 | Закон РФ о налоге на добавленную стоимость | Налог на добавленную стоимость 18% | 2239,96 | 128,86 | 190,03 | 78,46 | 2637,31 |  |  |
|  | Итого "Налоги и обязательные платежи" | 2239,96 | 128,86 | 190,03 | 78,46 | 2637,31 |  |  |
|  | Всего по объектной смете | 14684,17 | 844,77 | 1245,76 | 514,37 | 17289,07 | 2557,19 |  |
|  | Главный инженер проекта |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Составил |  |  | С.А. Соломахин |  |  |  |  |
|  | Проверил |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

К сметной документации мероприятий по развитию систем водоснабжения Пятизбянского сельского поселения на период с 2015года по 2025год.

Определение сметной стоимости осуществлено в соответствии с положением Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС81-35.2004, принятой и введённой в действие с 9 марта 2004г. постановлением Госстроя России от 05.03.2004г. №15/1 и Порядка определения стоимости строительной продукции на территории Волгоградской области, утверждённого распоряжением Территориального строительного комитета Администрации Волгоградской области от 30.12.2004г.№4 с изменениями и дополнениями от 12.07.2005г.

Стоимость работ в локальных сметах определена базисно-индексным методом на основе сметно-нормативной базы 2001г, с применением сборников ТЕР-2009 (Постановление Главы Администрации Волгоградской обл. от 29.12.10г. №1996) в базисном уровне цен с переходом к текущим ценам на III квартал 2013г. по индексам изменения стоимости территориальных расценок ГАУ ВО “Региональный Центр по ценообразованию в строительстве Волгоградской области”, РЦЦС 3(76)'2014, приложение №1, 17-01-001-05.

Величина накладных расходов и сметной прибыли определена на основе общеотраслевых нормативов по основным видам строительных и монтажных работ от величины средств на оплату труда в прямых затратах по локальным сметам с применением к нормам накладных расходов К=0,85 и к нормам сметной прибыли К=0,8 в соответствии с писем Министерства регионального развития Российской Федерации №.29630-ВК/19 от 26.11.2012г. и №2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012г.

Временные здания и сооружения 2,4%, согласно ГСН-81- 05-01-2001 п.4.6.

Производство работ в зимнее время 2,07%, согласно ГСН-81-05-02-2007 п.13.1

Затраты на строительный контроль 2,14%, согласно Постановлению Правительства РФ №468 от 21.06.2010г.

Резерв на непредвиденные работы и затраты принят в размере 2% в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС81-35.2004, п.4.96.

Сметная стоимость работ в текущих ценах по состоянию на III квартал 2014г. составила сумму 39 847,55 тыс.руб.

Составил               _______________ С.А. Соломахин

Приложение 10

Оценка капитальных вложений в новое строительство объектов централизованной системы водоснабжения Пятиизбянского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области

| Пятиизбянское сельское поселение |
| --- |
| (наименование стройки) |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ №02-03-03 |
| (локальная смета) |
| Водоснабжение Пятиизбянского сельского поселения - 2025год. |
|  |  |  | Основание: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная стоимость: 3 646 899,00руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | монтажных работ: 39 075,00руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оборудования: 3 607 824,00руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства на оплату труда: 16 409,00руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на IIIкв. 2014г. |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе | Всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Наружные инженерные сети |
| 1 | ТЕРм32-01-092-01 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Монтаж установки для очистки воды "Струя-100" | 1 компл. | 1 | 1812,49 | 1175,85 | 494,13 | 34,87 | 1812 | 1176 | 494 | 35 | 117 | 117 | 2,62 | 2,62 |
| 2 О | Коммерческое предложение ООО"Водкоммунтех-М", г.Москва, (495) 491-13-81 | Водоочистная установка "Струя-100" с блоком приготовления и дозирования реагентов, блоком автоматического управления, фильтрующей загрузкой, блоком насосов подачи промывной воды, блоком дозирования привозного гипохлорита натрия (3950000,00:1,18:3,45=970277,57) (МДС 81-35.2004 п.4.58.Стоимость тары и упаковки - для крупного технологического оборудования ПЗ=1,005 (ОЗП=1,005; ЭМ=1,005; МАТ=1,005) (1-й уровень); МДС 81-35.2004 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06) (1-й уровень); МДС 81-35.2004 п.4.64.Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012) (2-й уровень)) | комплект | 1 | 1045746 |  |  |  | 1045746 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | 1047558 | 1176 | 494 | 35 |  | 117 |  | 2,62 |
| Итого прямые затраты по смете с учётом коэффициентов к итогам | 3627865 | 15935 | 3626 | 474 |  | 117 |  | 2,62 |
| Переход в текущие цены (IIIкв. 2014г. Письмо Минрегиона №15285-ЕС/08 от 04.08.2014г.) ПЗ=3,45 (ОЗП=3,45; ЭМ=3,45; ЗПМ=3,45; МАТ=3,45; ТЗ=3,45; ТЗМ=3,45) (Поз. 2) | 2562078 |  |  |  |  |  |  |  |
| Переход в текущие цены (IIIкв. 2014г. РЦЦС 3(76)'2014, приложение №1) ОЗП=13,55; ЭМ=7,34; ЗПМ=13,55; МАТ=3,38 (Поз. 1) | 18229 | 14759 | 3132 | 439 |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 11158 |  |  |  |  |  |  |  |
| 68% = 80%*0,85 ФОТ (от 16409) (Поз. 1) | 11158 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 7876 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48% = 60%*0,8 ФОТ (от 16409) (Поз. 1) | 7876 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Монтажные работы | 39075 |  |  |  |  | 117 |  | 2,62 |
| Итого Оборудование | 3607824 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по смете | 3646899 |  |  |  |  | 117 |  | 2,62 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 480 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 3626 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 16409 |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование | 3607824 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 11158 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 7876 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 3646899 |  |  |  |  | 117 |  | 2,62 |
|  |  |  | Составил: |  | С.А. Соломахин |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Проверил: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Пятиизбянское сельское поселение |
| --- |
| (наименование стройки) |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ №02-03-02 |
| (локальная смета) |
| Водоснабжение Пятиизбянского сельского поселения - 2024год. |
|  |  |  | Основание: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная стоимость: 3 646 899,00руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | монтажных работ: 39 075,00руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оборудования: 3 607 824,00руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства на оплату труда: 16 409,00руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на IIIкв. 2014г. |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе | Всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Наружные инженерные сети |
| 1 | ТЕРм32-01-092-01 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Монтаж установки для очистки воды "Струя-100" | 1 компл. | 1 | 1812,49 | 1175,85 | 494,13 | 34,87 | 1812 | 1176 | 494 | 35 | 117 | 117 | 2,62 | 2,62 |
| 2 О | Коммерческое предложение ООО"Водкоммунтех-М", г.Москва, (495) 491-13-81 | Водоочистная установка "Струя-100" с блоком приготовления и дозирования реагентов, блоком автоматического управления, фильтрующей загрузкой, блоком насосов подачи промывной воды, блоком дозирования привозного гипохлорита натрия (3950000,00:1,18:3,45=970277,57) (МДС 81-35.2004 п.4.58.Стоимость тары и упаковки - для крупного технологического оборудования ПЗ=1,005 (ОЗП=1,005; ЭМ=1,005; МАТ=1,005) (1-й уровень); МДС 81-35.2004 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06) (1-й уровень); МДС 81-35.2004 п.4.64.Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012) (2-й уровень)) | комплект | 1 | 1045746 |  |  |  | 1045746 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | 1047558 | 1176 | 494 | 35 |  | 117 |  | 2,62 |
| Итого прямые затраты по смете с учётом коэффициентов к итогам | 3627865 | 15935 | 3626 | 474 |  | 117 |  | 2,62 |
| Переход в текущие цены (IIIкв. 2014г. Письмо Минрегиона №15285-ЕС/08 от 04.08.2014г.) ПЗ=3,45 (ОЗП=3,45; ЭМ=3,45; ЗПМ=3,45; МАТ=3,45; ТЗ=3,45; ТЗМ=3,45) (Поз. 2) | 2562078 |  |  |  |  |  |  |  |
| Переход в текущие цены (IIIкв. 2014г. РЦЦС 3(76)'2014, приложение №1) ОЗП=13,55; ЭМ=7,34; ЗПМ=13,55; МАТ=3,38 (Поз. 1) | 18229 | 14759 | 3132 | 439 |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 11158 |  |  |  |  |  |  |  |
| 68% = 80%*0,85 ФОТ (от 16409) (Поз. 1) | 11158 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 7876 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48% = 60%*0,8 ФОТ (от 16409) (Поз. 1) | 7876 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Монтажные работы | 39075 |  |  |  |  | 117 |  | 2,62 |
| Итого Оборудование | 3607824 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по смете | 3646899 |  |  |  |  | 117 |  | 2,62 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 480 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 3626 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 16409 |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование | 3607824 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 11158 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 7876 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 3646899 |  |  |  |  | 117 |  | 2,62 |
|  |  |  | Составил: |  | С.А. Соломахин |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Проверил: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Пятиизбянское сельское поселение |
| --- |
| (наименование стройки) |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ №02-03-01 |
| (локальная смета) |
| Водоснабжение Пятиизбянского сельского поселения - 2023год. |
|  |  |  | Основание: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная стоимость: 3 646 899,00руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | монтажных работ: 39 075,00руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оборудования: 3 607 824,00руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства на оплату труда: 16 409,00руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на IIIкв. 2014г. |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе | Всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Наружные инженерные сети |
| 1 | ТЕРм32-01-092-01 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Монтаж установки для очистки воды "Струя-100" | 1 компл. | 1 | 1812,49 | 1175,85 | 494,13 | 34,87 | 1812 | 1176 | 494 | 35 | 117 | 117 | 2,62 | 2,62 |
| 2 О | Коммерческое предложение ООО"Водкоммунтех-М", г.Москва, (495) 491-13-81 | Водоочистная установка "Струя-100" с блоком приготовления и дозирования реагентов, блоком автоматического управления, фильтрующей загрузкой, блоком насосов подачи промывной воды, блоком дозирования привозного гипохлорита натрия (3950000,00:1,18:3,45=970277,57) (МДС 81-35.2004 п.4.58.Стоимость тары и упаковки - для крупного технологического оборудования ПЗ=1,005 (ОЗП=1,005; ЭМ=1,005; МАТ=1,005) (1-й уровень); МДС 81-35.2004 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06) (1-й уровень); МДС 81-35.2004 п.4.64.Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012) (2-й уровень)) | комплект | 1 | 1045746 |  |  |  | 1045746 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | 1047558 | 1176 | 494 | 35 |  | 117 |  | 2,62 |
| Итого прямые затраты по смете с учётом коэффициентов к итогам | 3627865 | 15935 | 3626 | 474 |  | 117 |  | 2,62 |
| Переход в текущие цены (IIIкв. 2014г. Письмо Минрегиона №15285-ЕС/08 от 04.08.2014г.) ПЗ=3,45 (ОЗП=3,45; ЭМ=3,45; ЗПМ=3,45; МАТ=3,45; ТЗ=3,45; ТЗМ=3,45) (Поз. 2) | 2562078 |  |  |  |  |  |  |  |
| Переход в текущие цены (IIIкв. 2014г. РЦЦС 3(76)'2014, приложение №1) ОЗП=13,55; ЭМ=7,34; ЗПМ=13,55; МАТ=3,38 (Поз. 1) | 18229 | 14759 | 3132 | 439 |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 11158 |  |  |  |  |  |  |  |
| 68% = 80%*0,85 ФОТ (от 16409) (Поз. 1) | 11158 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 7876 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48% = 60%*0,8 ФОТ (от 16409) (Поз. 1) | 7876 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Монтажные работы | 39075 |  |  |  |  | 117 |  | 2,62 |
| Итого Оборудование | 3607824 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по смете | 3646899 |  |  |  |  | 117 |  | 2,62 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 480 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 3626 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 16409 |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование | 3607824 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 11158 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 7876 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 3646899 |  |  |  |  | 117 |  | 2,62 |
|  |  |  | Составил: |  | С.А. Соломахин |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Проверил: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Пятиизбянское сельское поселение |
| --- |
| (наименование стройки) |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ №02-02-04 |
| (локальная смета) |
| Водоснабжение Пятиизбянского сельского поселения - 2022год. |
|  |  |  | Основание: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная стоимость: 2 252 953,00руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства на оплату труда: 406 813,00руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на IIIкв. 2014г. |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе | Всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Наружные инженерные сети |
| 1 | ТЕР01-01-009-23 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 5,8 | 4495,98 |  | 4495,98 | 604,81 | 26077 |  | 26077 | 3508 |  |  | 53,1 | 307,98 |
| 2 | ТЕР01-01-006-05 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Разработка грунта в котлованах объёмом до 500м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,0375 | 4995,53 |  | 4995,53 | 672,01 | 187 |  | 187 | 25 |  |  | 59 | 2,21 |
| 3 | ТЕР01-02-057-02 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (3.187Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2) | 100 м3 грунта | 1,74 | 1419,26 | 1419,26 |  |  | 2470 | 2470 |  |  | 184,8 | 321,55 |  |  |
| 4 | ТЕР22-01-001-01 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Демонтаж асбестоцементных водопроводных труб с соединением при помощи асбестоцементных муфт диаметром 100мм (Демонтаж (МДС81-36.2004 п.3.3.1г) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) | 1 км трубопровода | 1 | 2058,31 | 1966,31 | 92 | 14,6 | 2058 | 1966 | 92 | 15 | 217,512 | 217,51 | 1,248 | 1,25 |
| 5 | ТЕР23-01-001-01 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Устройство основания под трубопроводы песчаного, б=100мм | 10 м3 основания | 21 | 1202,55 | 82,01 | 30,77 | 3,47 | 25254 | 1722 | 646 | 73 | 10,2 | 214,2 | 0,35 | 7,35 |
| 6 | ТЕР22-01-021-03 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 110мм | 1 км трубопровода | 3 | 62057,6 | 2059,12 | 2781,06 | 400,3 | 186173 | 6177 | 8343 | 1201 | 225,04 | 675,12 | 30,28 | 90,84 |
| 7 | ТСЦ-507-0595 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 110мм | 10 м | -303 | 565,45 |  |  |  | -171331 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | .507-2855 | Труба ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 110мм (ГОСТ 18599-2001) (2146,77:3,38=635,14) | 10 м | 303 | 635,14 |  |  |  | 192447 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ТСЦ-408-0122 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 210 | 99,07 |  |  |  | 20805 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ТЕР23-01-001-01 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Засыпка трубопровода песком, б=100мм | 10 м3 | 21 | 1202,55 | 82,01 | 30,77 | 3,47 | 25254 | 1722 | 646 | 73 | 10,2 | 214,2 | 0,35 | 7,35 |
| 11 | ТЕР01-01-033-01 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5м бульдозерами мощностью 59кВт (80л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 5,2075 | 623,35 |  | 623,35 | 101,16 | 3246 |  | 3246 | 527 |  |  | 7,6 | 39,58 |
| 12 | ТЕР01-02-005-01 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | 100 м3 уплотнённого грунта | 52,075 | 336,05 | 105,25 | 230,8 | 30,13 | 17500 | 5481 | 12019 | 1569 | 12,53 | 652,5 | 3,04 | 158,31 |
| 13 | ТЕР01-02-061-01 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 1,74 | 653,13 | 653,13 |  |  | 1136 | 1136 |  |  | 88,5 | 153,99 |  |  |
| 14 | ТЕР22-06-001-03 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 110мм | 1 км трубопровода | 3 | 753,67 | 476,28 |  |  | 2261 | 1429 |  |  | 56,7 | 170,1 |  |  |
| 15 | ТЕР22-04-001-02 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: мокрых | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0,441 | 28235,69 | 1386,23 | 3257,27 | 290,16 | 12452 | 611 | 1436 | 128 | 151,5 | 66,81 | 21,8 | 9,61 |
| 16 | ТСЦ-403-0118 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 700мм, высотой 0,59м | м | -2,558 | 237,66 |  |  |  | -608 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ТСЦ-403-0120 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1500мм, высотой 0,59м | м | -4,234 | 623,08 |  |  |  | -2638 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ТСЦ-403-3120 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ | м3 | -1,742 | 1488,95 |  |  |  | -2594 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ТСЦ-403-8275 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Кольцо стеновое КС15.9 /бетон В15 (М200), объём 0,40м3, расход ар-ры 7,02кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 6 | 605,84 |  |  |  | 3635 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ТСЦ-403-8242 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Плита днища ПН15 /бетон В15 (М200), объём 0,38м3, расход ар-ры 33,13кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 3 | 569,65 |  |  |  | 1709 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ТСЦ-403-8232 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Плита перекрытия 1ПП15-2 /бетон В15 (М200), объём 0,27м3, расход ар-ры 32,21кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 3 | 580,07 |  |  |  | 1740 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ТСЦ-403-3410 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Кольца железобетонные для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей (кольцо опорное КО-6 - 4шт.) | м3 | 0,06 | 1415,92 |  |  |  | 85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ТСЦ-101-2536 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Люк чугунный тяжёлый | шт. | 3 | 757,15 |  |  |  | 2271 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ТСЦ-201-0650 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Ограждения лестничных проёмов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0,0675 | 10814,31 |  |  |  | 730 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ТЕР16-06-005-01 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Установка счётчиков (водомеров) Ду20мм | 1 счётчик (водомер) | 50 | 1248,11 | 3,8 | 0,81 |  | 62406 | 190 | 41 |  | 0,41 | 20,5 |  |  |
| 26 | ТСЦ-301-3165 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Счётчики (водомеры) крыльчатые диаметром 32мм | шт. | -50 | 1242,82 |  |  |  | -62141 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Прайс-лист ТД"Татрамат Волга", г.Волгоград, (8442) 93-60-60 | Счётчик СХВ-20Д (1050,00:1,18:3,38=263,26) (Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02) | шт. | 50 | 263,26 |  |  |  | 13427 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | 364011 | 22904 | 52733 | 7119 |  | 2706,48 |  | 624,48 |
| Итого прямые затраты по смете с учётом коэффициентов к итогам | 1642675 | 310350 | 387060 | 96463 |  | 2706,48 |  | 624,48 |
| Переход в текущие цены (IIIкв. 2014г. РЦЦС 3(76)'2014, приложение №1) ОЗП=13,55; ЭМ=7,34; ЗПМ=13,55; МАТ=3,28 (Поз. 1-2, 11-12, 3, 13, 4-10, 14-27) | 1278664 | 287445 | 334327 | 89343 |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 385338 |  |  |  |  |  |  |  |
| 68% = 80%*0,85 ФОТ (от 48861) (Поз. 3, 13) | 33225 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81% = 95%*0,85 ФОТ (от 150541) (Поз. 1-2, 11-12) | 121938 |  |  |  |  |  |  |  |
| 109% = 128%*0,85 ФОТ (от 2575) (Поз. 25-27) | 2807 |  |  |  |  |  |  |  |
| 111% = 130%*0,85 ФОТ (от 204836) (Поз. 4-10, 14-24) | 227368 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 224940 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36% = 45%*0,8 ФОТ (от 48861) (Поз. 3, 13) | 17590 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40% = 50%*0,8 ФОТ (от 150541) (Поз. 1-2, 11-12) | 60216 |  |  |  |  |  |  |  |
| 66% = 83%*0,8 ФОТ (от 2575) (Поз. 25-27) | 1700 |  |  |  |  |  |  |  |
| 71% = 89%*0,8 ФОТ (от 204836) (Поз. 4-10, 14-24) | 145434 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом | 561245 |  |  |  |  | 652,5 |  | 508,08 |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом | 99676 |  |  |  |  | 475,54 |  |  |
| Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | 1541099 |  |  |  |  | 1557,94 |  | 116,4 |
| Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | 50933 |  |  |  |  | 20,5 |  |  |
| Итого по смете | 2252953 |  |  |  |  | 2706,48 |  | 624,48 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 945001 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 387060 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 406813 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 385338 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 224940 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 2252953 |  |  |  |  | 2706,48 |  | 624,48 |
|  |  |  | Составил: |  | С.А. Соломахин |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Проверил: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Пятиизбянское сельское поселение |
| --- |
| (наименование стройки) |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ №02-02-03 |
| (локальная смета) |
| Водоснабжение Пятиизбянского сельского поселения - 2021год. |
|  |  |  | Основание: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная стоимость: 1 575 130,00руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства на оплату труда: 280 458,00руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на IIIкв. 2014г. |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе | Всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Наружные инженерные сети |
| 1 | ТЕР01-01-009-23 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 3,87 | 4495,98 |  | 4495,98 | 604,81 | 17399 |  | 17399 | 2341 |  |  | 53,1 | 205,5 |
| 2 | ТЕР01-01-006-05 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Разработка грунта в котлованах объёмом до 500м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,05 | 4995,53 |  | 4995,53 | 672,01 | 250 |  | 250 | 34 |  |  | 59 | 2,95 |
| 3 | ТЕР01-02-057-02 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (3.187Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2) | 100 м3 грунта | 1,161 | 1419,26 | 1419,26 |  |  | 1648 | 1648 |  |  | 184,8 | 214,55 |  |  |
| 4 | ТЕР22-01-001-01 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Демонтаж асбестоцементных водопроводных труб с соединением при помощи асбестоцементных муфт диаметром 100мм (Демонтаж (МДС81-36.2004 п.3.3.1г) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) | 1 км трубопровода | 1 | 2058,31 | 1966,31 | 92 | 14,6 | 2058 | 1966 | 92 | 15 | 217,512 | 217,51 | 1,248 | 1,25 |
| 5 | ТЕР23-01-001-01 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Устройство основания под трубопроводы песчаного, б=100мм | 10 м3 основания | 7 | 1202,55 | 82,01 | 30,77 | 3,47 | 8418 | 574 | 215 | 24 | 10,2 | 71,4 | 0,35 | 2,45 |
| 6 | ТЕР22-01-021-03 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 110мм | 1 км трубопровода | 2 | 62057,6 | 2059,12 | 2781,06 | 400,3 | 124115 | 4118 | 5562 | 801 | 225,04 | 450,08 | 30,28 | 60,56 |
| 7 | ТСЦ-507-0595 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 110мм | 10 м | -202 | 565,45 |  |  |  | -114221 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | .507-2855 | Труба ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 110мм (ГОСТ 18599-2001) (2146,77:3,38=635,14) | 10 м | 202 | 635,14 |  |  |  | 128298 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ТСЦ-408-0122 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 140 | 99,07 |  |  |  | 13870 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ТЕР23-01-001-01 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Засыпка трубопровода песком, б=100мм | 10 м3 | 14 | 1202,55 | 82,01 | 30,77 | 3,47 | 16836 | 1148 | 431 | 49 | 10,2 | 142,8 | 0,35 | 4,9 |
| 11 | ТЕР01-01-033-01 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5м бульдозерами мощностью 59кВт (80л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 3,5 | 623,35 |  | 623,35 | 101,16 | 2182 |  | 2182 | 354 |  |  | 7,6 | 26,6 |
| 12 | ТЕР01-02-005-01 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | 100 м3 уплотнённого грунта | 35 | 336,05 | 105,25 | 230,8 | 30,13 | 11762 | 3684 | 8078 | 1055 | 12,53 | 438,55 | 3,04 | 106,4 |
| 13 | ТЕР01-02-061-01 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 1,161 | 653,13 | 653,13 |  |  | 758 | 758 |  |  | 88,5 | 102,75 |  |  |
| 14 | ТЕР22-06-001-03 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 110мм | 1 км трубопровода | 2 | 753,67 | 476,28 |  |  | 1507 | 953 |  |  | 56,7 | 113,4 |  |  |
| 15 | ТЕР22-04-001-02 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: мокрых | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0,588 | 28235,69 | 1386,23 | 3257,27 | 290,16 | 16603 | 815 | 1915 | 171 | 151,5 | 89,08 | 21,8 | 12,82 |
| 16 | ТСЦ-403-0118 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 700мм, высотой 0,59м | м | -3,41 | 237,66 |  |  |  | -810 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ТСЦ-403-0120 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1500мм, высотой 0,59м | м | -5,645 | 623,08 |  |  |  | -3517 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ТСЦ-403-3120 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ | м3 | -2,323 | 1488,95 |  |  |  | -3459 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ТСЦ-403-8275 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Кольцо стеновое КС15.9 /бетон В15 (М200), объём 0,40м3, расход ар-ры 7,02кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 8 | 605,84 |  |  |  | 4847 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ТСЦ-403-8242 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Плита днища ПН15 /бетон В15 (М200), объём 0,38м3, расход ар-ры 33,13кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 4 | 569,65 |  |  |  | 2279 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ТСЦ-403-8232 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Плита перекрытия 1ПП15-2 /бетон В15 (М200), объём 0,27м3, расход ар-ры 32,21кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 4 | 580,07 |  |  |  | 2320 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ТСЦ-403-3410 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Кольца железобетонные для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей (кольцо опорное КО-6 - 4шт.) | м3 | 0,08 | 1415,92 |  |  |  | 113 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ТСЦ-101-2536 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Люк чугунный тяжёлый | шт. | 4 | 757,15 |  |  |  | 3029 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ТСЦ-201-0650 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Ограждения лестничных проёмов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0,09 | 10814,31 |  |  |  | 973 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ТЕР16-06-005-01 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Установка счётчиков (водомеров) Ду20мм | 1 счётчик (водомер) | 50 | 1248,11 | 3,8 | 0,81 |  | 62406 | 190 | 41 |  | 0,41 | 20,5 |  |  |
| 26 | ТСЦ-301-3165 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Счётчики (водомеры) крыльчатые диаметром 32мм | шт. | -50 | 1242,82 |  |  |  | -62141 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Прайс-лист ТД"Татрамат Волга", г.Волгоград, (8442) 93-60-60 | Счётчик СХВ-20Д (1050,00:1,18:3,38=263,26) (Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02) | шт. | 50 | 263,26 |  |  |  | 13427 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | 250950 | 15854 | 36165 | 4844 |  | 1860,62 |  | 423,43 |
| Итого прямые затраты по смете с учётом коэффициентов к итогам | 1152031 | 214822 | 265451 | 65636 |  | 1860,62 |  | 423,43 |
| Переход в текущие цены (IIIкв. 2014г. РЦЦС 3(76)'2014, приложение №1) ОЗП=13,55; ЭМ=7,34; ЗПМ=13,55; МАТ=3,38 (Поз. 1-2, 11-12, 3, 13, 4-10, 14-27) | 901081 | 198968 | 229286 | 60792 |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 266882 |  |  |  |  |  |  |  |
| 68% = 80%*0,85 ФОТ (от 32601) (Поз. 3, 13) | 22169 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81% = 95%*0,85 ФОТ (от 101191) (Поз. 1-2, 11-12) | 81965 |  |  |  |  |  |  |  |
| 109% = 128%*0,85 ФОТ (от 2575) (Поз. 25-27) | 2807 |  |  |  |  |  |  |  |
| 111% = 130%*0,85 ФОТ (от 144091) (Поз. 4-10, 14-24) | 159941 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 156217 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36% = 45%*0,8 ФОТ (от 32601) (Поз. 3, 13) | 11736 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40% = 50%*0,8 ФОТ (от 101191) (Поз. 1-2, 11-12) | 40476 |  |  |  |  |  |  |  |
| 66% = 83%*0,8 ФОТ (от 2575) (Поз. 25-27) | 1700 |  |  |  |  |  |  |  |
| 71% = 89%*0,8 ФОТ (от 144091) (Поз. 4-10, 14-24) | 102305 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом | 377211 |  |  |  |  | 438,55 |  | 341,45 |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом | 66506 |  |  |  |  | 317,3 |  |  |
| Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | 1079161 |  |  |  |  | 1084,27 |  | 81,98 |
| Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | 52252 |  |  |  |  | 20,5 |  |  |
| Итого по смете | 1575130 |  |  |  |  | 1860,62 |  | 423,43 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 671495 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 265451 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 280458 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 266882 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 156217 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 1575130 |  |  |  |  | 1860,62 |  | 423,43 |
|  |  |  | Составил: |  | С.А. Соломахин |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Проверил: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Пятиизбянское сельское поселение |
| --- |
| (наименование стройки) |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ №02-02-02 |
| (локальная смета) |
| Водоснабжение Пятиизбянского сельского поселения - 2020год. |
|  |  |  | Основание: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная стоимость: 1 575 130,00руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства на оплату труда: 280 458,00руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на IIIкв. 2014г. |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе | Всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Наружные инженерные сети |
| 1 | ТЕР01-01-009-23 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 3,87 | 4495,98 |  | 4495,98 | 604,81 | 17399 |  | 17399 | 2341 |  |  | 53,1 | 205,5 |
| 2 | ТЕР01-01-006-05 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Разработка грунта в котлованах объёмом до 500м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,05 | 4995,53 |  | 4995,53 | 672,01 | 250 |  | 250 | 34 |  |  | 59 | 2,95 |
| 3 | ТЕР01-02-057-02 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (3.187Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2) | 100 м3 грунта | 1,161 | 1419,26 | 1419,26 |  |  | 1648 | 1648 |  |  | 184,8 | 214,55 |  |  |
| 4 | ТЕР22-01-001-01 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Демонтаж асбестоцементных водопроводных труб с соединением при помощи асбестоцементных муфт диаметром 100мм (Демонтаж (МДС81-36.2004 п.3.3.1г) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) | 1 км трубопровода | 1 | 2058,31 | 1966,31 | 92 | 14,6 | 2058 | 1966 | 92 | 15 | 217,512 | 217,51 | 1,248 | 1,25 |
| 5 | ТЕР23-01-001-01 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Устройство основания под трубопроводы песчаного, б=100мм | 10 м3 основания | 7 | 1202,55 | 82,01 | 30,77 | 3,47 | 8418 | 574 | 215 | 24 | 10,2 | 71,4 | 0,35 | 2,45 |
| 6 | ТЕР22-01-021-03 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 110мм | 1 км трубопровода | 2 | 62057,6 | 2059,12 | 2781,06 | 400,3 | 124115 | 4118 | 5562 | 801 | 225,04 | 450,08 | 30,28 | 60,56 |
| 7 | ТСЦ-507-0595 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 110мм | 10 м | -202 | 565,45 |  |  |  | -114221 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | .507-2855 | Труба ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 110мм (ГОСТ 18599-2001) (2146,77:3,38=635,14) | 10 м | 202 | 635,14 |  |  |  | 128298 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ТСЦ-408-0122 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 140 | 99,07 |  |  |  | 13870 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ТЕР23-01-001-01 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Засыпка трубопровода песком, б=100мм | 10 м3 | 14 | 1202,55 | 82,01 | 30,77 | 3,47 | 16836 | 1148 | 431 | 49 | 10,2 | 142,8 | 0,35 | 4,9 |
| 11 | ТЕР01-01-033-01 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5м бульдозерами мощностью 59кВт (80л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 3,5 | 623,35 |  | 623,35 | 101,16 | 2182 |  | 2182 | 354 |  |  | 7,6 | 26,6 |
| 12 | ТЕР01-02-005-01 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | 100 м3 уплотнённого грунта | 35 | 336,05 | 105,25 | 230,8 | 30,13 | 11762 | 3684 | 8078 | 1055 | 12,53 | 438,55 | 3,04 | 106,4 |
| 13 | ТЕР01-02-061-01 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 1,161 | 653,13 | 653,13 |  |  | 758 | 758 |  |  | 88,5 | 102,75 |  |  |
| 14 | ТЕР22-06-001-03 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 110мм | 1 км трубопровода | 2 | 753,67 | 476,28 |  |  | 1507 | 953 |  |  | 56,7 | 113,4 |  |  |
| 15 | ТЕР22-04-001-02 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: мокрых | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0,588 | 28235,69 | 1386,23 | 3257,27 | 290,16 | 16603 | 815 | 1915 | 171 | 151,5 | 89,08 | 21,8 | 12,82 |
| 16 | ТСЦ-403-0118 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 700мм, высотой 0,59м | м | -3,41 | 237,66 |  |  |  | -810 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ТСЦ-403-0120 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1500мм, высотой 0,59м | м | -5,645 | 623,08 |  |  |  | -3517 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ТСЦ-403-3120 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ | м3 | -2,323 | 1488,95 |  |  |  | -3459 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ТСЦ-403-8275 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Кольцо стеновое КС15.9 /бетон В15 (М200), объём 0,40м3, расход ар-ры 7,02кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 8 | 605,84 |  |  |  | 4847 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ТСЦ-403-8242 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Плита днища ПН15 /бетон В15 (М200), объём 0,38м3, расход ар-ры 33,13кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 4 | 569,65 |  |  |  | 2279 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ТСЦ-403-8232 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Плита перекрытия 1ПП15-2 /бетон В15 (М200), объём 0,27м3, расход ар-ры 32,21кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 4 | 580,07 |  |  |  | 2320 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ТСЦ-403-3410 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Кольца железобетонные для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей (кольцо опорное КО-6 - 4шт.) | м3 | 0,08 | 1415,92 |  |  |  | 113 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ТСЦ-101-2536 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Люк чугунный тяжёлый | шт. | 4 | 757,15 |  |  |  | 3029 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ТСЦ-201-0650 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Ограждения лестничных проёмов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0,09 | 10814,31 |  |  |  | 973 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ТЕР16-06-005-01 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Установка счётчиков (водомеров) Ду20мм | 1 счётчик (водомер) | 50 | 1248,11 | 3,8 | 0,81 |  | 62406 | 190 | 41 |  | 0,41 | 20,5 |  |  |
| 26 | ТСЦ-301-3165 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Счётчики (водомеры) крыльчатые диаметром 32мм | шт. | -50 | 1242,82 |  |  |  | -62141 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Прайс-лист ТД"Татрамат Волга", г.Волгоград, (8442) 93-60-60 | Счётчик СХВ-20Д (1050,00:1,18:3,38=263,26) (Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02) | шт. | 50 | 263,26 |  |  |  | 13427 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | 250950 | 15854 | 36165 | 4844 |  | 1860,62 |  | 423,43 |
| Итого прямые затраты по смете с учётом коэффициентов к итогам | 1152031 | 214822 | 265451 | 65636 |  | 1860,62 |  | 423,43 |
| Переход в текущие цены (IIIкв. 2014г. РЦЦС 3(76)'2014, приложение №1) ОЗП=13,55; ЭМ=7,34; ЗПМ=13,55; МАТ=3,38 (Поз. 1-2, 11-12, 3, 13, 4-10, 14-27) | 901081 | 198968 | 229286 | 60792 |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 266882 |  |  |  |  |  |  |  |
| 68% = 80%*0,85 ФОТ (от 32601) (Поз. 3, 13) | 22169 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81% = 95%*0,85 ФОТ (от 101191) (Поз. 1-2, 11-12) | 81965 |  |  |  |  |  |  |  |
| 109% = 128%*0,85 ФОТ (от 2575) (Поз. 25-27) | 2807 |  |  |  |  |  |  |  |
| 111% = 130%*0,85 ФОТ (от 144091) (Поз. 4-10, 14-24) | 159941 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 156217 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36% = 45%*0,8 ФОТ (от 32601) (Поз. 3, 13) | 11736 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40% = 50%*0,8 ФОТ (от 101191) (Поз. 1-2, 11-12) | 40476 |  |  |  |  |  |  |  |
| 66% = 83%*0,8 ФОТ (от 2575) (Поз. 25-27) | 1700 |  |  |  |  |  |  |  |
| 71% = 89%*0,8 ФОТ (от 144091) (Поз. 4-10, 14-24) | 102305 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом | 377211 |  |  |  |  | 438,55 |  | 341,45 |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом | 66506 |  |  |  |  | 317,3 |  |  |
| Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | 1079161 |  |  |  |  | 1084,27 |  | 81,98 |
| Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | 52252 |  |  |  |  | 20,5 |  |  |
| Итого по смете | 1575130 |  |  |  |  | 1860,62 |  | 423,43 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 671495 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 265451 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 280458 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 266882 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 156217 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 1575130 |  |  |  |  | 1860,62 |  | 423,43 |
|  |  |  | Составил: |  | С.А. Соломахин |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Проверил: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Пятиизбянское сельское поселение |
| --- |
| (наименование стройки) |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ №02-02-01 |
| (локальная смета) |
| Водоснабжение Пятиизбянского сельского поселения - 2019год. |
|  |  |  | Основание: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная стоимость: 1 522 878,00руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства на оплату труда: 277 883,00руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на IIIкв. 2014г. |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе | Всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Наружные инженерные сети |
| 1 | ТЕР01-01-009-23 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 3,87 | 4495,98 |  | 4495,98 | 604,81 | 17399 |  | 17399 | 2341 |  |  | 53,1 | 205,5 |
| 2 | ТЕР01-01-006-05 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Разработка грунта в котлованах объёмом до 500м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,05 | 4995,53 |  | 4995,53 | 672,01 | 250 |  | 250 | 34 |  |  | 59 | 2,95 |
| 3 | ТЕР01-02-057-02 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (3.187Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2) | 100 м3 грунта | 1,161 | 1419,26 | 1419,26 |  |  | 1648 | 1648 |  |  | 184,8 | 214,55 |  |  |
| 4 | ТЕР22-01-001-01 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Демонтаж асбестоцементных водопроводных труб с соединением при помощи асбестоцементных муфт диаметром 100мм (Демонтаж (МДС81-36.2004 п.3.3.1г) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) | 1 км трубопровода | 1 | 2058,31 | 1966,31 | 92 | 14,6 | 2058 | 1966 | 92 | 15 | 217,512 | 217,51 | 1,248 | 1,25 |
| 5 | ТЕР23-01-001-01 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Устройство основания под трубопроводы песчаного, б=100мм | 10 м3 основания | 7 | 1202,55 | 82,01 | 30,77 | 3,47 | 8418 | 574 | 215 | 24 | 10,2 | 71,4 | 0,35 | 2,45 |
| 6 | ТЕР22-01-021-03 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 110мм | 1 км трубопровода | 2 | 62057,6 | 2059,12 | 2781,06 | 400,3 | 124115 | 4118 | 5562 | 801 | 225,04 | 450,08 | 30,28 | 60,56 |
| 7 | ТСЦ-507-0595 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 110мм | 10 м | -202 | 565,45 |  |  |  | -114221 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | .507-2855 | Труба ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 110мм (ГОСТ 18599-2001) (2146,77:3,38=635,14) | 10 м | 202 | 635,14 |  |  |  | 128298 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ТСЦ-408-0122 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 140 | 99,07 |  |  |  | 13870 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ТЕР23-01-001-01 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Засыпка трубопровода песком, б=100мм | 10 м3 | 14 | 1202,55 | 82,01 | 30,77 | 3,47 | 16836 | 1148 | 431 | 49 | 10,2 | 142,8 | 0,35 | 4,9 |
| 11 | ТЕР01-01-033-01 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5м бульдозерами мощностью 59кВт (80л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 3,5 | 623,35 |  | 623,35 | 101,16 | 2182 |  | 2182 | 354 |  |  | 7,6 | 26,6 |
| 12 | ТЕР01-02-005-01 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | 100 м3 уплотнённого грунта | 35 | 336,05 | 105,25 | 230,8 | 30,13 | 11762 | 3684 | 8078 | 1055 | 12,53 | 438,55 | 3,04 | 106,4 |
| 13 | ТЕР01-02-061-01 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 1,161 | 653,13 | 653,13 |  |  | 758 | 758 |  |  | 88,5 | 102,75 |  |  |
| 14 | ТЕР22-06-001-03 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 110мм | 1 км трубопровода | 2 | 753,67 | 476,28 |  |  | 1507 | 953 |  |  | 56,7 | 113,4 |  |  |
| 15 | ТЕР22-04-001-02 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: мокрых | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0,588 | 28235,69 | 1386,23 | 3257,27 | 290,16 | 16603 | 815 | 1915 | 171 | 151,5 | 89,08 | 21,8 | 12,82 |
| 16 | ТСЦ-403-0118 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 700мм, высотой 0,59м | м | -3,41 | 237,66 |  |  |  | -810 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ТСЦ-403-0120 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1500мм, высотой 0,59м | м | -5,645 | 623,08 |  |  |  | -3517 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ТСЦ-403-3120 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ | м3 | -2,323 | 1488,95 |  |  |  | -3459 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ТСЦ-403-8275 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Кольцо стеновое КС15.9 /бетон В15 (М200), объём 0,40м3, расход ар-ры 7,02кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 8 | 605,84 |  |  |  | 4847 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ТСЦ-403-8242 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Плита днища ПН15 /бетон В15 (М200), объём 0,38м3, расход ар-ры 33,13кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 4 | 569,65 |  |  |  | 2279 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ТСЦ-403-8232 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Плита перекрытия 1ПП15-2 /бетон В15 (М200), объём 0,27м3, расход ар-ры 32,21кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 4 | 580,07 |  |  |  | 2320 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ТСЦ-403-3410 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Кольца железобетонные для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей (кольцо опорное КО-6 - 4шт.) | м3 | 0,08 | 1415,92 |  |  |  | 113 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ТСЦ-101-2536 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Люк чугунный тяжёлый | шт. | 4 | 757,15 |  |  |  | 3029 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ТСЦ-201-0650 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Ограждения лестничных проёмов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0,09 | 10814,31 |  |  |  | 973 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | 237258 | 15664 | 36124 | 4844 |  | 1840,12 |  | 423,43 |
| Итого прямые затраты по смете с учётом коэффициентов к итогам | 1104286 | 212247 | 265150 | 65636 |  | 1840,12 |  | 423,43 |
| Переход в текущие цены (IIIкв. 2014г. РЦЦС 3(76)'2014, приложение №1) ОЗП=13,55; ЭМ=7,34; ЗПМ=13,55; МАТ=3,38 (Поз. 1-2, 11-12, 3, 13, 4-10, 14-24) | 867028 | 196583 | 229026 | 60792 |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 264075 |  |  |  |  |  |  |  |
| 68% = 80%*0,85 ФОТ (от 32601) (Поз. 3, 13) | 22169 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81% = 95%*0,85 ФОТ (от 101191) (Поз. 1-2, 11-12) | 81965 |  |  |  |  |  |  |  |
| 111% = 130%*0,85 ФОТ (от 144091) (Поз. 4-10, 14-24) | 159941 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 154517 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36% = 45%*0,8 ФОТ (от 32601) (Поз. 3, 13) | 11736 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40% = 50%*0,8 ФОТ (от 101191) (Поз. 1-2, 11-12) | 40476 |  |  |  |  |  |  |  |
| 71% = 89%*0,8 ФОТ (от 144091) (Поз. 4-10, 14-24) | 102305 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом | 377211 |  |  |  |  | 438,55 |  | 341,45 |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом | 66506 |  |  |  |  | 317,3 |  |  |
| Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | 1079161 |  |  |  |  | 1084,27 |  | 81,98 |
| Итого по смете | 1522878 |  |  |  |  | 1840,12 |  | 423,43 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 626889 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 265150 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 277883 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 264075 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 154517 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 1522878 |  |  |  |  | 1840,12 |  | 423,43 |
|  |  |  | Составил: |  | С.А. Соломахин |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Проверил: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Пятиизбянское сельское поселение |
| --- |
| (наименование стройки) |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ №02-01-04 |
| (локальная смета) |
| Водоснабжение Пятиизбянского сельского поселения - 2018год. |
|  |  |  | Основание: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная стоимость: 3 665 538,00руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | строительных работ: 3 096 687,00руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | монтажных работ: 223 837,00руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оборудования: 345 014,00руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства на оплату труда: 699 667,00руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на IIIкв. 2014г. |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе | Всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Наружные инженерные сети |
| 1 | ТЕР01-01-009-23 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 5,8 | 4495,98 |  | 4495,98 | 604,81 | 26077 |  | 26077 | 3508 |  |  | 53,1 | 307,98 |
| 2 | ТЕР01-01-006-05 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Разработка грунта в котлованах объёмом до 500м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,0625 | 4995,53 |  | 4995,53 | 672,01 | 312 |  | 312 | 42 |  |  | 59 | 3,69 |
| 3 | ТЕР01-02-057-02 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (3.187Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2) | 100 м3 грунта | 1,74 | 1419,26 | 1419,26 |  |  | 2470 | 2470 |  |  | 184,8 | 321,55 |  |  |
| 4 | ТЕР22-01-001-01 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Демонтаж асбестоцементных водопроводных труб с соединением при помощи асбестоцементных муфт диаметром 100мм (Демонтаж (МДС81-36.2004 п.3.3.1г) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) | 1 км трубопровода | 3 | 2058,31 | 1966,31 | 92 | 14,6 | 6175 | 5899 | 276 | 44 | 217,512 | 652,54 | 1,248 | 3,74 |
| 5 | ТЕР23-01-001-01 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Устройство основания под трубопроводы песчаного, б=100мм | 10 м3 основания | 21 | 1202,55 | 82,01 | 30,77 | 3,47 | 25254 | 1722 | 646 | 73 | 10,2 | 214,2 | 0,35 | 7,35 |
| 6 | ТЕР22-01-021-03 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 110мм | 1 км трубопровода | 3 | 62057,6 | 2059,12 | 2781,06 | 400,3 | 186173 | 6177 | 8343 | 1201 | 225,04 | 675,12 | 30,28 | 90,84 |
| 7 | ТСЦ-507-0595 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 110мм | 10 м | -303 | 565,45 |  |  |  | -171331 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | .507-2855 | Труба ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 110мм (ГОСТ 18599-2001) (2146,77:3,38=635,14) | 10 м | 303 | 635,14 |  |  |  | 192447 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ТСЦ-408-0122 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 210 | 99,07 |  |  |  | 20805 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ТЕР23-01-001-01 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Засыпка трубопровода песком, б=100мм | 10 м3 | 21 | 1202,55 | 82,01 | 30,77 | 3,47 | 25254 | 1722 | 646 | 73 | 10,2 | 214,2 | 0,35 | 7,35 |
| 11 | ТЕР01-01-033-01 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5м бульдозерами мощностью 59кВт (80л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 5,2325 | 623,35 |  | 623,35 | 101,16 | 3262 |  | 3262 | 529 |  |  | 7,6 | 39,77 |
| 12 | ТЕР01-02-005-01 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | 100 м3 уплотнённого грунта | 52,2 | 336,05 | 105,25 | 230,8 | 30,13 | 17542 | 5494 | 12048 | 1573 | 12,53 | 654,07 | 3,04 | 158,69 |
| 13 | ТЕР01-02-061-01 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 1,74 | 653,13 | 653,13 |  |  | 1136 | 1136 |  |  | 88,5 | 153,99 |  |  |
| 14 | ТЕР22-06-001-03 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 110мм | 1 км трубопровода | 3 | 753,67 | 476,28 |  |  | 2261 | 1429 |  |  | 56,7 | 170,1 |  |  |
| 15 | ТЕР22-04-001-02 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: мокрых | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0,735 | 28235,69 | 1386,23 | 3257,27 | 290,16 | 20753 | 1019 | 2394 | 213 | 151,5 | 111,35 | 21,8 | 16,02 |
| 16 | ТСЦ-403-0118 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 700мм, высотой 0,59м | м | -4,263 | 237,66 |  |  |  | -1013 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ТСЦ-403-0120 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1500мм, высотой 0,59м | м | -7,056 | 623,08 |  |  |  | -4396 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ТСЦ-403-3120 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ | м3 | -2,903 | 1488,95 |  |  |  | -4322 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ТСЦ-403-8275 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Кольцо стеновое КС15.9 /бетон В15 (М200), объём 0,40м3, расход ар-ры 7,02кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 10 | 605,84 |  |  |  | 6058 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ТСЦ-403-8242 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Плита днища ПН15 /бетон В15 (М200), объём 0,38м3, расход ар-ры 33,13кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 5 | 569,65 |  |  |  | 2848 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ТСЦ-403-8232 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Плита перекрытия 1ПП15-2 /бетон В15 (М200), объём 0,27м3, расход ар-ры 32,21кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 5 | 580,07 |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ТСЦ-403-3410 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Кольца железобетонные для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей (кольцо опорное КО-6 - 5шт.) | м3 | 0,1 | 1415,92 |  |  |  | 142 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ТСЦ-101-2536 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Люк чугунный тяжёлый | шт. | 5 | 757,15 |  |  |  | 3786 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ТСЦ-201-0650 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Ограждения лестничных проёмов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0,1125 | 10814,31 |  |  |  | 1217 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ТЕР22-03-011-03 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Установка гидрантов пожарных | 1 шт. | 1 | 1839,36 | 16,63 | 4,77 | 0,27 | 1839 | 17 | 5 |  | 1,98 | 1,98 | 0,02 | 0,02 |
| 26 | ТЕРм07-04-030-06 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Демонтаж насоса артезианского с погружным электродвигателем, марки ЭЦВ-6-10-140 (Демонтаж (МДС81-37.2004 п.3.2.1) ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) | 1 шт. | 2 | 1201,38 | 320,76 | 880,62 | 91,4 | 2403 | 642 | 1761 | 183 | 32,4 | 64,8 | 6,867 | 13,73 |
| 27 | ТЕРм07-04-030-06 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Монтаж насоса артезианского с погружным электродвигателем, марки ЭЦВ-6-10-140 | 1 шт. | 2 | 5075,09 | 1069,2 | 2935,41 | 304,67 | 10150 | 2138 | 5871 | 609 | 108 | 216 | 22,89 | 45,78 |
| 28 О | Прайс-лист ЗАО"РосДилер-Электро", г.Волгоград, (8442) 25-22-85 | Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки ЭЦВ-6-10-140 (24532,20:1,18:3,45=6026,09) (МДС35 п.4.58.Стоимость тары и упаковки - для крупного технологического оборудования ПЗ=1,005 (ОЗП=1,005; ЭМ=1,005; МАТ=1,005) (1-й уровень); МДС35 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06) (1-й уровень); МДС 81-35.2004 п.4.64.Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012) (2-й уровень)) | шт. | 1 | 6494,8 |  |  |  | 6495 |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство водонапорной башни БР-25У-15 - 1шт. |
| 29 | ТЕР01-02-057-02 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,2 | 1182,72 | 1182,72 |  |  | 237 | 237 |  |  | 154 | 30,8 |  |  |
| 30 | ТЕР01-02-061-02 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,06 | 717,34 | 717,34 |  |  | 43 | 43 |  |  | 97,2 | 5,83 |  |  |
| 31 | ТЕР01-01-014-05 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25м3, группа грунтов 2 (для устройства насыпи) | 1000 м3 грунта | 0,014 | 7830,39 | 240,54 | 7582,74 | 1058,56 | 110 | 3 | 106 | 15 | 31,32 | 0,44 | 90,09 | 1,26 |
| 32 | СЦП2-3-1-1 | Перевозка автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 1 км класс груза 1 | 1 т | 427 | 4,7 |  | 4,7 |  | 2007 |  | 2007 |  |  |  |  |  |
| 33 | ТЕР01-01-033-02 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5м бульдозерами мощностью 59кВт (80л.с.), группа грунтов 2 (устройство насыпи) | 1000 м3 грунта | 0,218 | 727,52 |  | 727,52 | 118,06 | 159 |  | 159 | 26 |  |  | 8,87 | 1,93 |
| 34 | ТЕР01-01-033-08 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | При перемещении грунта на каждые последующие 5м добавлять: к расценке 01-01-033-02 (На расстояние 30м ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) | 1000 м3 грунта | 0,218 | 1796,25 |  | 1796,25 | 291,5 | 392 |  | 392 | 64 |  |  | 21,9 | 4,77 |
| 35 | ТЕР01-02-061-02 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,4 | 717,34 | 717,34 |  |  | 287 | 287 |  |  | 97,2 | 38,88 |  |  |
| 36 | ТЕР01-02-005-01 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | 100 м3 уплотнённого грунта | 2,18 | 336,05 | 105,25 | 230,8 | 30,13 | 733 | 229 | 504 | 66 | 12,53 | 27,32 | 3,04 | 6,63 |
| 37 | ТЕР01-01-036-01 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Планировка площадей бульдозерами мощностью 59кВт (80л.с.) | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 0,17 | 31,17 |  | 31,17 | 5,06 | 5 |  | 5 | 1 |  |  | 0,38 | 0,06 |
| 38 | ТЕР08-01-002-02 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Устройство основания под фундаменты щебёночного | 1 м3 основания | 1 | 294,94 | 19,3 | 41,61 | 5,47 | 295 | 19 | 42 | 5 | 2,4 | 2,4 | 0,54 | 0,54 |
| 39 | ТЕР06-01-005-05 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объёмом до 25м3 | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0,097 | 73313,24 | 2830,87 | 2004,38 | 241,2 | 7111 | 275 | 194 | 23 | 342,72 | 33,24 | 18,19 | 1,76 |
| 40 | ТСЦ-204-0100 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III | т | -0,0755 | 4945,19 |  |  |  | -373 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | ТСЦ-401-0066 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Бетон тяжёлый, крупность заполнителя 2 мм, класс В15 (М200) | м3 | -9,846 | 564,77 |  |  |  | -5561 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | ТСЦ-401-0065 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Бетон тяжёлый, крупность заполнителя 20мм, класс В12,5 (М150) | м3 | 9,846 | 507,45 |  |  |  | 4996 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | ТЕР06-01-015-08 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Установка закладных деталей весом до 20кг | 1 т | 0,085 | 7619,01 | 564,55 | 34,59 | 2 | 648 | 48 | 3 |  | 63,22 | 5,37 | 0,15 | 0,01 |
| 44 | ТЕР06-01-013-01 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Устройство подливки толщиной 20мм | 100 м2 подливки под оборудование | 0,096 | 1796,31 | 404,24 | 16,33 | 1,06 | 172 | 39 | 2 |  | 45,78 | 4,39 | 0,08 | 0,01 |
| 45 | ТСЦ-401-0086 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Бетон тяжёлый, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200) | м3 | -0,1958 | 586,81 |  |  |  | -115 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | ТСЦ-402-0006 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Раствор готовый кладочный цементный марки 200 | м3 | 0,1958 | 461,19 |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | ТЕР09-02-013-01 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Монтаж водонапорной башни | 1 т конструкций | 4,66 | 7103,6 | 1375,92 | 2550,32 | 258,26 | 33103 | 6412 | 11884 | 1203 | 126 | 587,16 | 19,36 | 90,22 |
| 48 | ТЕР09-03-030-01 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифлёной, просечной и круглой стали | 1 т конструкций | 0,34 | 1109,31 | 353,74 | 671,37 | 63,01 | 377 | 120 | 228 | 21 | 39,13 | 13,3 | 4,72 | 1,6 |
| 49 О | Прайс-лист ООО"Ростовский Завод Резервуарных Конструкций", г.Ростов-на-Дону, (863) 229-98-49 | Водонапорная башня БР-25У-15 в комплекте с площадками и лестницами (350000,00:1,18:3,45=85973,96) (МДС 81-35.2004 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); Заготовительно-складские расходы - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004 ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012 к расх.; ЗПМ=1,012; МАТ=1,012 к расх.; ТЗ=1,012; ТЗМ=1,012)) | комплект | 1 | 92225,99 |  |  |  | 92226 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | ТЕР22-04-001-01 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0,147 | 21582,55 | 915,24 | 3045,78 | 275,2 | 3173 | 135 | 448 | 40 | 106,3 | 15,63 | 20,77 | 3,05 |
| 51 | ТСЦ-403-0118 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 700мм, высотой 0,59м | м | -0,8526 | 237,66 |  |  |  | -203 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | ТСЦ-403-0120 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1500мм, высотой 0,59м | м | -1,411 | 623,08 |  |  |  | -879 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | ТСЦ-403-3120 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ | м3 | -0,5807 | 1488,95 |  |  |  | -865 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | ТСЦ-403-8275 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Кольцо стеновое КС15.9 /бетон В15 (М200), объём 0,40м3, расход ар-ры 7,02кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 2 | 605,84 |  |  |  | 1212 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | ТСЦ-403-8242 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Плита днища ПН15 /бетон В15 (М200), объём 0,38м3, расход ар-ры 33,13кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 1 | 569,65 |  |  |  | 570 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | ТСЦ-403-8232 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Плита перекрытия 1ПП15-2 /бетон В15 (М200), объём 0,27м3, расход ар-ры 32,21кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 1 | 580,07 |  |  |  | 580 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | ТСЦ-403-3410 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Кольца железобетонные для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей (кольцо опорное КО-6 - 1шт.) | м3 | 0,02 | 1415,92 |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | ТСЦ-101-2536 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Люк чугунный тяжёлый | шт. | 1 | 757,15 |  |  |  | 757 |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | ТСЦ-201-0650 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Ограждения лестничных проёмов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0,0225 | 10814,31 |  |  |  | 243 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | ТЕР08-01-003-07 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,14 | 1734,8 | 198,64 | 52,42 |  | 243 | 28 | 7 |  | 21,2 | 2,97 |  |  |
| 61 | ТЕР22-01-011-03 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 100мм | 1 км трубопровода | 0,008 | 59925,47 | 3600,6 | 3848,65 | 526,07 | 479 | 29 | 31 | 4 | 353 | 2,82 | 41,26 | 0,33 |
| 62 | ТСЦ-103-0160 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108мм, толщина стенки 3,5мм | м | -8,032 | 51,66 |  |  |  | -415 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | ТСЦ-103-0022 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой чёрные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 100мм, толщина стенки 4,5мм | м | 8,032 | 72,91 |  |  |  | 586 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | ТЕР22-02-001-03 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100мм | 1 км трубопровода | 0,006 | 3826,26 | 1208,73 | 700,35 | 0,99 | 23 | 7 | 4 |  | 129 | 0,77 | 0,1 |  |
| 65 | ТСЦ-101-0591 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Мастика бутилкаучуковая холодная | т | 0,0088 | 12503,1 |  |  |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | ТЕР22-01-011-02 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 80мм | 1 км трубопровода | 0,008 | 44166,93 | 3519 | 2286,72 | 320,93 | 353 | 28 | 18 | 3 | 345 | 2,76 | 25,33 | 0,2 |
| 67 | ТСЦ-103-0148 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 83мм, толщина стенки 3,5мм | м | -8,032 | 37,72 |  |  |  | -303 |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | ТСЦ-103-0020 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой чёрные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 80мм, толщина стенки 4мм | м | 8,032 | 51,06 |  |  |  | 410 |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | ТЕР22-02-001-02 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 80мм | 1 км трубопровода | 0,006 | 3274,2 | 1199,36 | 681,7 | 0,69 | 20 | 7 | 4 |  | 128 | 0,77 | 0,07 |  |
| 70 | ТСЦ-101-0591 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Мастика бутилкаучуковая холодная | т | 0,0062 | 12503,1 |  |  |  | 78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | ТЕР22-01-011-01 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 15мм (До диаметра 15мм ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)) | 1 км трубопровода | 0,006 | 9228,17 | 973,08 | 577,45 | 78,87 | 55 | 6 | 3 |  | 95,4 | 0,57 | 6,186 | 0,04 |
| 72 | ТСЦ-103-0139 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57мм, толщина стенки 3,5мм | м | -1,807 | 25,12 |  |  |  | -45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | ТСЦ-103-0013 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой чёрные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 15мм, толщина стенки 2,8мм | м | 6,024 | 7,74 |  |  |  | 47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | ТЕР22-02-001-01 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 15мм (До диаметра 15мм ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)) | 1 км трубопровода | 0,002 | 891,34 | 359,81 | 204,25 | 0,18 | 2 | 1 |  |  | 38,4 | 0,08 | 0,018 |  |
| 75 | ТСЦ-101-0591 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Мастика бутилкаучуковая холодная | т | 0,0005 | 12503,1 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | ТЕР22-03-001-05 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100мм | 1 т фасонных частей | 0,0071 | 24001,02 | 3863,5 | 12128,3 | 1373,06 | 170 | 27 | 86 | 10 | 353,8 | 2,51 | 103,16 | 0,73 |
| 77 | ТСЦ-103-1009 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800мм | т | -0,0071 | 7184,67 |  |  |  | -51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | ТСЦ-507-2207 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Тройники переходные на Ру до 16МПа (160кгс/см2) диаметром условного прохода 100х80мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4-89х4мм | шт. | 1 | 240,58 |  |  |  | 241 |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | ТСЦ-507-2210 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 Прим. | Тройники переходные на Ру до 16МПа (160кгс/см2) диаметром условного прохода 100х15мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4-18х3,5мм | шт. | 1 | 333,6 |  |  |  | 334 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | ТСЦ-507-2205 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Тройники переходные на Ру до 16МПа (160кгс/см2) диаметром условного прохода 80х50мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-57х3мм | шт. | 1 | 176,07 |  |  |  | 176 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | ТСЦ-507-1982 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Отводы 45о с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16МПа (160кгс/см2), диаметром условного прохода 100мм, наружным диаметром 108мм, толщиной стенки 4мм | шт. | 2 | 54,35 |  |  |  | 109 |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | ТСЦ-507-1979 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Отводы 45о с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16МПа (160кгс/см2), диаметром условного прохода 80мм, наружным диаметром 89мм, толщиной стенки 3,5мм | шт. | 1 | 37,31 |  |  |  | 37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | ТСЦ-507-2288 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Переходы концентрические на Ру до 16МПа (160кгс/см2) диаметром условного прохода 80х50мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-57х3мм | шт. | 1 | 51,72 |  |  |  | 52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | ТЕР22-03-014-03 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100мм | 1 фланец | 3 | 142,15 | 7,64 | 45,18 | 5,19 | 426 | 23 | 136 | 16 | 0,7 | 2,1 | 0,39 | 1,17 |
| 85 | ТЕР22-03-014-02 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 80мм | 1 фланец | 3 | 115,32 | 5,79 | 40,55 | 4,66 | 346 | 17 | 122 | 14 | 0,53 | 1,59 | 0,35 | 1,05 |
| 86 | ТЕР22-03-006-03 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 100мм | 1 задвижка (или клапан обратный) | 1 | 444,55 | 14,82 | 2,43 |  | 445 | 15 | 2 |  | 1,7 | 1,7 |  |  |
| 87 | ТЕР22-03-006-02 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 80мм | 1 задвижка (или клапан обратный) | 1 | 392,82 | 14,56 | 2,43 |  | 393 | 15 | 2 |  | 1,67 | 1,67 |  |  |
| 88 | ТЕР16-07-001-01 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Установка кранов пожарных диаметром 50мм | 1 кран | 2 | 695,35 | 9,56 | 2,94 | 0,13 | 1391 | 19 | 6 |  | 1,01 | 2,02 | 0,01 | 0,02 |
| 89 | ТЕР22-06-002-03 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 100мм | 1 км трубопровода | 0,008 | 401,28 | 237,72 |  |  | 3 | 2 |  |  | 28,3 | 0,23 |  |  |
| 90 | ТЕР22-06-002-02 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 80мм | 1 км трубопровода | 0,008 | 329,94 | 237,72 |  |  | 3 | 2 |  |  | 28,3 | 0,23 |  |  |
| 91 | ТЕР22-06-002-01 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 15мм (До диаметра 15мм ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)) | 1 км трубопровода | 0,006 | 83,67 | 71,32 |  |  | 1 | 1 |  |  | 8,49 | 0,05 |  |  |
| 92 | ТЕР24-01-033-02 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Установка вентилей муфтовых диаметром 25мм | 1 шт. | 1 | 60,2 | 9,56 |  |  | 60 | 10 |  |  | 1,07 | 1,07 |  |  |
| 93 | ТСЦ-302-1344 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6МПа (16кгс/см2), диаметром 32мм | шт. | -1 | 49,66 |  |  |  | -50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | ТСЦ-302-1136 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Вентили проходные муфтовые 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6МПа (16кгс/см2), диаметром 25мм | шт. | 1 | 31,72 |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | ТЕР24-01-033-01 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Установка вентилей муфтовых диаметром 15мм | 1 шт. | 1 | 33,25 | 7,5 |  |  | 33 | 8 |  |  | 0,84 | 0,84 |  |  |
| 96 | ТСЦ-302-1342 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6МПа (16кгс/см2), диаметром 20мм | шт. | -1 | 25,16 |  |  |  | -25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | ТСЦ-302-1134 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Вентили проходные муфтовые 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6МПа (16кгс/см2), диаметром 15мм | шт. | 1 | 22,95 |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | ТЕРм11-02-001-01 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Монтаж датчика-реле давления B12CN | 1 шт. | 2 | 11,14 | 10,05 |  |  | 22 | 20 |  |  | 1,03 | 2,06 |  |  |
| 99 О | Коммерческое предложение ООО "КИПАСО", г.Волгоград, (8442) 26-76-52 | Датчик-реле давления B12CN (Fantini Cosmi) (2400,00:1,18:3,45=589,54) (МДС 81-35.2004 п.4.58.Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) (1-й уровень); МДС 81-35.2004 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06) (1-й уровень); МДС 81-35.2004 п.4.64.Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012) (2-й уровень)) | шт. | 2 | 641,36 |  |  |  | 1283 |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | ТЕРм11-08-001-03 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Присоединение к приборам электрических проводок под винт без изготовления колец с обслуживанием | 100 концов | 0,08 | 141,74 | 103,52 |  |  | 11 | 8 |  |  | 10,3 | 0,82 |  |  |
| 101 | ТЕРм08-02-407-01 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Монтаж трубы стальной по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр 25мм | 100 м | 0,04 | 1836,06 | 285,21 | 752,27 | 233,97 | 73 | 11 | 30 | 9 | 30,8 | 1,23 | 20,47 | 0,82 |
| 102 | ТСЦ-103-0015 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой чёрные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 25мм, толщина стенки 3,2мм | м | 4 | 18,13 |  |  |  | 73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | ТЕРм08-02-148-01 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Монтаж кабеля в проложенных трубах, масса 1м кабеля до 1кг | 100 м кабеля | 0,04 | 623,92 | 117,43 | 446,2 | 39,36 | 25 | 5 | 18 | 2 | 12,4 | 0,5 | 3,39 | 0,14 |
| 104 | ТСЦ-501-0824 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки: КВВГ, с числом жил - 4 и сечением 4мм2 | 1000 м | 0,004 | 12652,24 |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | ТЕРм06-01-012-31 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Монтаж деталей крепления изоляции | 1 т | 0,338 | 6122,33 | 4782,35 | 1244,33 | 94,17 | 2069 | 1616 | 421 | 32 | 505 | 170,69 | 7,65 | 2,59 |
| 106 | ТСЦ-101-1716 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Детали крепления | т | 0,338 | 12048,41 |  |  |  | 4072 |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | ТЕР26-01-011-01 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем | 1 м3 изоляции | 5,7 | 852,17 | 135,42 | 41,7 |  | 4857 | 772 | 238 |  | 14,8 | 84,36 |  |  |
| 108 | ТЕР26-01-053-01 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Покрытие изоляции плоских (криволинейных) поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 1,32 | 11513,56 | 1246,18 | 185,68 |  | 15198 | 1645 | 245 |  | 139,55 | 184,21 |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | 561787 | 42034 | 78988 | 9602 |  | 4683,28 |  | 813,89 |
| Итого прямые затраты по смете с учётом коэффициентов к итогам | 2633394 | 569560 | 567047 | 130107 |  | 4683,28 |  | 813,89 |
| Переход в текущие цены (IIIкв. 2014г. Письмо Минрегиона №15285-ЕС/08 от 04.08.2014г.) ПЗ=3,45 (ОЗП=3,45; ЭМ=3,45; ЗПМ=3,45; МАТ=3,45; ТЗ=3,45; ТЗМ=3,45) (Поз. 28, 49, 99) | 245010 |  |  |  |  |  |  |  |
| Переход в текущие цены (IIIкв. 2014г. РЦЦС 3(76)'2014, приложение №1) ОЗП=13,55; ЭМ=7,34; ЗПМ=13,55; МАТ=3,38 (Поз. 1-2, 11-12, 31, 33-34, 36-37, 3, 13, 29-30, 35, 4-10, 14-25, 50-59, 61-87, 89-97, 102, 104, 38, 60, 39-48, 88, 107-108, 26-27, 98, 100, 105-106, 101, 103) | 1826597 | 527527 | 488060 | 120505 |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 629229 |  |  |  |  |  |  |  |
| 68% = 80%*0,85 ФОТ (от 127654) (Поз. 3, 13, 29-30, 35, 26-27, 98, 100, 105-106) | 86805 |  |  |  |  |  |  |  |
| 77% = 90%*0,85 ФОТ (от 105094) (Поз. 47-48) | 80922 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81% = 95%*0,85 ФОТ (от 156868) (Поз. 1-2, 11-12, 31, 33-34, 36-37, 101, 103) | 127063 |  |  |  |  |  |  |  |
| 85% = 100%*0,85 ФОТ (от 32750) (Поз. 107-108) | 27838 |  |  |  |  |  |  |  |
| 89% = 105%*0,85 ФОТ (от 5217) (Поз. 39-46) | 4643 |  |  |  |  |  |  |  |
| 104% = 122%*0,85 ФОТ (от 705) (Поз. 38, 60) | 733 |  |  |  |  |  |  |  |
| 109% = 128%*0,85 ФОТ (от 257) (Поз. 88) | 280 |  |  |  |  |  |  |  |
| 111% = 130%*0,85 ФОТ (от 271122) (Поз. 4-10, 14-25, 50-59, 61-87, 89-97, 102, 104) | 300945 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 402915 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36% = 45%*0,8 ФОТ (от 56544) (Поз. 3, 13, 29-30, 35) | 20356 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40% = 50%*0,8 ФОТ (от 156502) (Поз. 1-2, 11-12, 31, 33-34, 36-37) | 62601 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48% = 60%*0,8 ФОТ (от 71110) (Поз. 26-27, 98, 100, 105-106) | 34133 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52% = 65%*0,8 ФОТ (от 5583) (Поз. 39-46, 101, 103) | 2903 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56% = 70%*0,8 ФОТ (от 32750) (Поз. 107-108) | 18340 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64% = 80%*0,8 ФОТ (от 705) (Поз. 38, 60) | 451 |  |  |  |  |  |  |  |
| 66% = 83%*0,8 ФОТ (от 257) (Поз. 88) | 170 |  |  |  |  |  |  |  |
| 68% = 85%*0,8 ФОТ (от 105094) (Поз. 47-48) | 71464 |  |  |  |  |  |  |  |
| 71% = 89%*0,8 ФОТ (от 271122) (Поз. 4-10, 14-25, 50-59, 61-87, 89-97, 102, 104) | 192497 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы | 3096687 |  |  |  |  | 4227,18 |  | 750,83 |
| Итого Монтажные работы | 223837 |  |  |  |  | 456,1 |  | 63,06 |
| Итого Оборудование | 345014 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 3665538 |  |  |  |  | 4683,28 |  | 813,89 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 1151773 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 567047 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 699667 |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование | 345014 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 629229 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 402915 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 3665538 |  |  |  |  | 4683,28 |  | 813,89 |
|  |  |  | Составил: |  | С.А. Соломахин |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Проверил: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Пятиизбянское сельское поселение |
| --- |
| (наименование стройки) |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ №02-01-03 |
| (локальная смета) |
| Водоснабжение Пятиизбянского сельского поселения - 2017год. |
|  |  |  | Основание: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная стоимость: 3 665 538,00руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | строительных работ: 3 096 687,00руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | монтажных работ: 223 837,00руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оборудования: 345 014,00руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства на оплату труда: 699 667,00руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на IIIкв. 2014г. |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе | Всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Наружные инженерные сети |
| 1 | ТЕР01-01-009-23 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 5,8 | 4495,98 |  | 4495,98 | 604,81 | 26077 |  | 26077 | 3508 |  |  | 53,1 | 307,98 |
| 2 | ТЕР01-01-006-05 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Разработка грунта в котлованах объёмом до 500м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,0625 | 4995,53 |  | 4995,53 | 672,01 | 312 |  | 312 | 42 |  |  | 59 | 3,69 |
| 3 | ТЕР01-02-057-02 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (3.187Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2) | 100 м3 грунта | 1,74 | 1419,26 | 1419,26 |  |  | 2470 | 2470 |  |  | 184,8 | 321,55 |  |  |
| 4 | ТЕР22-01-001-01 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Демонтаж асбестоцементных водопроводных труб с соединением при помощи асбестоцементных муфт диаметром 100мм (Демонтаж (МДС81-36.2004 п.3.3.1г) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) | 1 км трубопровода | 3 | 2058,31 | 1966,31 | 92 | 14,6 | 6175 | 5899 | 276 | 44 | 217,512 | 652,54 | 1,248 | 3,74 |
| 5 | ТЕР23-01-001-01 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Устройство основания под трубопроводы песчаного, б=100мм | 10 м3 основания | 21 | 1202,55 | 82,01 | 30,77 | 3,47 | 25254 | 1722 | 646 | 73 | 10,2 | 214,2 | 0,35 | 7,35 |
| 6 | ТЕР22-01-021-03 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 110мм | 1 км трубопровода | 3 | 62057,6 | 2059,12 | 2781,06 | 400,3 | 186173 | 6177 | 8343 | 1201 | 225,04 | 675,12 | 30,28 | 90,84 |
| 7 | ТСЦ-507-0595 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 110мм | 10 м | -303 | 565,45 |  |  |  | -171331 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | .507-2855 | Труба ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 110мм (ГОСТ 18599-2001) (2146,77:3,38=635,14) | 10 м | 303 | 635,14 |  |  |  | 192447 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ТСЦ-408-0122 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 210 | 99,07 |  |  |  | 20805 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ТЕР23-01-001-01 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Засыпка трубопровода песком, б=100мм | 10 м3 | 21 | 1202,55 | 82,01 | 30,77 | 3,47 | 25254 | 1722 | 646 | 73 | 10,2 | 214,2 | 0,35 | 7,35 |
| 11 | ТЕР01-01-033-01 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5м бульдозерами мощностью 59кВт (80л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 5,2325 | 623,35 |  | 623,35 | 101,16 | 3262 |  | 3262 | 529 |  |  | 7,6 | 39,77 |
| 12 | ТЕР01-02-005-01 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | 100 м3 уплотнённого грунта | 52,2 | 336,05 | 105,25 | 230,8 | 30,13 | 17542 | 5494 | 12048 | 1573 | 12,53 | 654,07 | 3,04 | 158,69 |
| 13 | ТЕР01-02-061-01 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 1,74 | 653,13 | 653,13 |  |  | 1136 | 1136 |  |  | 88,5 | 153,99 |  |  |
| 14 | ТЕР22-06-001-03 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 110мм | 1 км трубопровода | 3 | 753,67 | 476,28 |  |  | 2261 | 1429 |  |  | 56,7 | 170,1 |  |  |
| 15 | ТЕР22-04-001-02 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: мокрых | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0,735 | 28235,69 | 1386,23 | 3257,27 | 290,16 | 20753 | 1019 | 2394 | 213 | 151,5 | 111,35 | 21,8 | 16,02 |
| 16 | ТСЦ-403-0118 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 700мм, высотой 0,59м | м | -4,263 | 237,66 |  |  |  | -1013 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ТСЦ-403-0120 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1500мм, высотой 0,59м | м | -7,056 | 623,08 |  |  |  | -4396 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ТСЦ-403-3120 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ | м3 | -2,903 | 1488,95 |  |  |  | -4322 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ТСЦ-403-8275 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Кольцо стеновое КС15.9 /бетон В15 (М200), объём 0,40м3, расход ар-ры 7,02кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 10 | 605,84 |  |  |  | 6058 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ТСЦ-403-8242 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Плита днища ПН15 /бетон В15 (М200), объём 0,38м3, расход ар-ры 33,13кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 5 | 569,65 |  |  |  | 2848 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ТСЦ-403-8232 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Плита перекрытия 1ПП15-2 /бетон В15 (М200), объём 0,27м3, расход ар-ры 32,21кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 5 | 580,07 |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ТСЦ-403-3410 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Кольца железобетонные для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей (кольцо опорное КО-6 - 5шт.) | м3 | 0,1 | 1415,92 |  |  |  | 142 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ТСЦ-101-2536 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Люк чугунный тяжёлый | шт. | 5 | 757,15 |  |  |  | 3786 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ТСЦ-201-0650 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Ограждения лестничных проёмов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0,1125 | 10814,31 |  |  |  | 1217 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ТЕР22-03-011-03 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Установка гидрантов пожарных | 1 шт. | 1 | 1839,36 | 16,63 | 4,77 | 0,27 | 1839 | 17 | 5 |  | 1,98 | 1,98 | 0,02 | 0,02 |
| 26 | ТЕРм07-04-030-06 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Демонтаж насоса артезианского с погружным электродвигателем, марки ЭЦВ-6-10-140 (Демонтаж (МДС81-37.2004 п.3.2.1) ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) | 1 шт. | 2 | 1201,38 | 320,76 | 880,62 | 91,4 | 2403 | 642 | 1761 | 183 | 32,4 | 64,8 | 6,867 | 13,73 |
| 27 | ТЕРм07-04-030-06 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Монтаж насоса артезианского с погружным электродвигателем, марки ЭЦВ-6-10-140 | 1 шт. | 2 | 5075,09 | 1069,2 | 2935,41 | 304,67 | 10150 | 2138 | 5871 | 609 | 108 | 216 | 22,89 | 45,78 |
| 28 О | Прайс-лист ЗАО"РосДилер-Электро", г.Волгоград, (8442) 25-22-85 | Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки ЭЦВ-6-10-140 (24532,20:1,18:3,45=6026,09) (МДС35 п.4.58.Стоимость тары и упаковки - для крупного технологического оборудования ПЗ=1,005 (ОЗП=1,005; ЭМ=1,005; МАТ=1,005) (1-й уровень); МДС35 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06) (1-й уровень); МДС 81-35.2004 п.4.64.Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012) (2-й уровень)) | шт. | 1 | 6494,8 |  |  |  | 6495 |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство водонапорной башни БР-25У-15 - 1шт. |
| 29 | ТЕР01-02-057-02 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,2 | 1182,72 | 1182,72 |  |  | 237 | 237 |  |  | 154 | 30,8 |  |  |
| 30 | ТЕР01-02-061-02 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,06 | 717,34 | 717,34 |  |  | 43 | 43 |  |  | 97,2 | 5,83 |  |  |
| 31 | ТЕР01-01-014-05 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25м3, группа грунтов 2 (для устройства насыпи) | 1000 м3 грунта | 0,014 | 7830,39 | 240,54 | 7582,74 | 1058,56 | 110 | 3 | 106 | 15 | 31,32 | 0,44 | 90,09 | 1,26 |
| 32 | СЦП2-3-1-1 | Перевозка автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 1 км класс груза 1 | 1 т | 427 | 4,7 |  | 4,7 |  | 2007 |  | 2007 |  |  |  |  |  |
| 33 | ТЕР01-01-033-02 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5м бульдозерами мощностью 59кВт (80л.с.), группа грунтов 2 (устройство насыпи) | 1000 м3 грунта | 0,218 | 727,52 |  | 727,52 | 118,06 | 159 |  | 159 | 26 |  |  | 8,87 | 1,93 |
| 34 | ТЕР01-01-033-08 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | При перемещении грунта на каждые последующие 5м добавлять: к расценке 01-01-033-02 (На расстояние 30м ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) | 1000 м3 грунта | 0,218 | 1796,25 |  | 1796,25 | 291,5 | 392 |  | 392 | 64 |  |  | 21,9 | 4,77 |
| 35 | ТЕР01-02-061-02 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,4 | 717,34 | 717,34 |  |  | 287 | 287 |  |  | 97,2 | 38,88 |  |  |
| 36 | ТЕР01-02-005-01 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | 100 м3 уплотнённого грунта | 2,18 | 336,05 | 105,25 | 230,8 | 30,13 | 733 | 229 | 504 | 66 | 12,53 | 27,32 | 3,04 | 6,63 |
| 37 | ТЕР01-01-036-01 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Планировка площадей бульдозерами мощностью 59кВт (80л.с.) | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 0,17 | 31,17 |  | 31,17 | 5,06 | 5 |  | 5 | 1 |  |  | 0,38 | 0,06 |
| 38 | ТЕР08-01-002-02 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Устройство основания под фундаменты щебёночного | 1 м3 основания | 1 | 294,94 | 19,3 | 41,61 | 5,47 | 295 | 19 | 42 | 5 | 2,4 | 2,4 | 0,54 | 0,54 |
| 39 | ТЕР06-01-005-05 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объёмом до 25м3 | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0,097 | 73313,24 | 2830,87 | 2004,38 | 241,2 | 7111 | 275 | 194 | 23 | 342,72 | 33,24 | 18,19 | 1,76 |
| 40 | ТСЦ-204-0100 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III | т | -0,0755 | 4945,19 |  |  |  | -373 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | ТСЦ-401-0066 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Бетон тяжёлый, крупность заполнителя 2 мм, класс В15 (М200) | м3 | -9,846 | 564,77 |  |  |  | -5561 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | ТСЦ-401-0065 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Бетон тяжёлый, крупность заполнителя 20мм, класс В12,5 (М150) | м3 | 9,846 | 507,45 |  |  |  | 4996 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | ТЕР06-01-015-08 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Установка закладных деталей весом до 20кг | 1 т | 0,085 | 7619,01 | 564,55 | 34,59 | 2 | 648 | 48 | 3 |  | 63,22 | 5,37 | 0,15 | 0,01 |
| 44 | ТЕР06-01-013-01 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Устройство подливки толщиной 20мм | 100 м2 подливки под оборудование | 0,096 | 1796,31 | 404,24 | 16,33 | 1,06 | 172 | 39 | 2 |  | 45,78 | 4,39 | 0,08 | 0,01 |
| 45 | ТСЦ-401-0086 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Бетон тяжёлый, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200) | м3 | -0,1958 | 586,81 |  |  |  | -115 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | ТСЦ-402-0006 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Раствор готовый кладочный цементный марки 200 | м3 | 0,1958 | 461,19 |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | ТЕР09-02-013-01 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Монтаж водонапорной башни | 1 т конструкций | 4,66 | 7103,6 | 1375,92 | 2550,32 | 258,26 | 33103 | 6412 | 11884 | 1203 | 126 | 587,16 | 19,36 | 90,22 |
| 48 | ТЕР09-03-030-01 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифлёной, просечной и круглой стали | 1 т конструкций | 0,34 | 1109,31 | 353,74 | 671,37 | 63,01 | 377 | 120 | 228 | 21 | 39,13 | 13,3 | 4,72 | 1,6 |
| 49 О | Прайс-лист ООО"Ростовский Завод Резервуарных Конструкций", г.Ростов-на-Дону, (863) 229-98-49 | Водонапорная башня БР-25У-15 в комплекте с площадками и лестницами (350000,00:1,18:3,45=85973,96) (МДС 81-35.2004 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); Заготовительно-складские расходы - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004 ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012 к расх.; ЗПМ=1,012; МАТ=1,012 к расх.; ТЗ=1,012; ТЗМ=1,012)) | комплект | 1 | 92225,99 |  |  |  | 92226 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | ТЕР22-04-001-01 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0,147 | 21582,55 | 915,24 | 3045,78 | 275,2 | 3173 | 135 | 448 | 40 | 106,3 | 15,63 | 20,77 | 3,05 |
| 51 | ТСЦ-403-0118 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 700мм, высотой 0,59м | м | -0,8526 | 237,66 |  |  |  | -203 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | ТСЦ-403-0120 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1500мм, высотой 0,59м | м | -1,411 | 623,08 |  |  |  | -879 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | ТСЦ-403-3120 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ | м3 | -0,5807 | 1488,95 |  |  |  | -865 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | ТСЦ-403-8275 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Кольцо стеновое КС15.9 /бетон В15 (М200), объём 0,40м3, расход ар-ры 7,02кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 2 | 605,84 |  |  |  | 1212 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | ТСЦ-403-8242 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Плита днища ПН15 /бетон В15 (М200), объём 0,38м3, расход ар-ры 33,13кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 1 | 569,65 |  |  |  | 570 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | ТСЦ-403-8232 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Плита перекрытия 1ПП15-2 /бетон В15 (М200), объём 0,27м3, расход ар-ры 32,21кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 1 | 580,07 |  |  |  | 580 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | ТСЦ-403-3410 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Кольца железобетонные для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей (кольцо опорное КО-6 - 1шт.) | м3 | 0,02 | 1415,92 |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | ТСЦ-101-2536 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Люк чугунный тяжёлый | шт. | 1 | 757,15 |  |  |  | 757 |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | ТСЦ-201-0650 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Ограждения лестничных проёмов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0,0225 | 10814,31 |  |  |  | 243 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | ТЕР08-01-003-07 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,14 | 1734,8 | 198,64 | 52,42 |  | 243 | 28 | 7 |  | 21,2 | 2,97 |  |  |
| 61 | ТЕР22-01-011-03 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 100мм | 1 км трубопровода | 0,008 | 59925,47 | 3600,6 | 3848,65 | 526,07 | 479 | 29 | 31 | 4 | 353 | 2,82 | 41,26 | 0,33 |
| 62 | ТСЦ-103-0160 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108мм, толщина стенки 3,5мм | м | -8,032 | 51,66 |  |  |  | -415 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | ТСЦ-103-0022 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой чёрные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 100мм, толщина стенки 4,5мм | м | 8,032 | 72,91 |  |  |  | 586 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | ТЕР22-02-001-03 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100мм | 1 км трубопровода | 0,006 | 3826,26 | 1208,73 | 700,35 | 0,99 | 23 | 7 | 4 |  | 129 | 0,77 | 0,1 |  |
| 65 | ТСЦ-101-0591 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Мастика бутилкаучуковая холодная | т | 0,0088 | 12503,1 |  |  |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | ТЕР22-01-011-02 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 80мм | 1 км трубопровода | 0,008 | 44166,93 | 3519 | 2286,72 | 320,93 | 353 | 28 | 18 | 3 | 345 | 2,76 | 25,33 | 0,2 |
| 67 | ТСЦ-103-0148 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 83мм, толщина стенки 3,5мм | м | -8,032 | 37,72 |  |  |  | -303 |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | ТСЦ-103-0020 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой чёрные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 80мм, толщина стенки 4мм | м | 8,032 | 51,06 |  |  |  | 410 |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | ТЕР22-02-001-02 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 80мм | 1 км трубопровода | 0,006 | 3274,2 | 1199,36 | 681,7 | 0,69 | 20 | 7 | 4 |  | 128 | 0,77 | 0,07 |  |
| 70 | ТСЦ-101-0591 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Мастика бутилкаучуковая холодная | т | 0,0062 | 12503,1 |  |  |  | 78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | ТЕР22-01-011-01 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 15мм (До диаметра 15мм ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)) | 1 км трубопровода | 0,006 | 9228,17 | 973,08 | 577,45 | 78,87 | 55 | 6 | 3 |  | 95,4 | 0,57 | 6,186 | 0,04 |
| 72 | ТСЦ-103-0139 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57мм, толщина стенки 3,5мм | м | -1,807 | 25,12 |  |  |  | -45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | ТСЦ-103-0013 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой чёрные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 15мм, толщина стенки 2,8мм | м | 6,024 | 7,74 |  |  |  | 47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | ТЕР22-02-001-01 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 15мм (До диаметра 15мм ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)) | 1 км трубопровода | 0,002 | 891,34 | 359,81 | 204,25 | 0,18 | 2 | 1 |  |  | 38,4 | 0,08 | 0,018 |  |
| 75 | ТСЦ-101-0591 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Мастика бутилкаучуковая холодная | т | 0,0005 | 12503,1 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | ТЕР22-03-001-05 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100мм | 1 т фасонных частей | 0,0071 | 24001,02 | 3863,5 | 12128,3 | 1373,06 | 170 | 27 | 86 | 10 | 353,8 | 2,51 | 103,16 | 0,73 |
| 77 | ТСЦ-103-1009 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800мм | т | -0,0071 | 7184,67 |  |  |  | -51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | ТСЦ-507-2207 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Тройники переходные на Ру до 16МПа (160кгс/см2) диаметром условного прохода 100х80мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4-89х4мм | шт. | 1 | 240,58 |  |  |  | 241 |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | ТСЦ-507-2210 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 Прим. | Тройники переходные на Ру до 16МПа (160кгс/см2) диаметром условного прохода 100х15мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4-18х3,5мм | шт. | 1 | 333,6 |  |  |  | 334 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | ТСЦ-507-2205 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Тройники переходные на Ру до 16МПа (160кгс/см2) диаметром условного прохода 80х50мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-57х3мм | шт. | 1 | 176,07 |  |  |  | 176 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | ТСЦ-507-1982 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Отводы 45о с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16МПа (160кгс/см2), диаметром условного прохода 100мм, наружным диаметром 108мм, толщиной стенки 4мм | шт. | 2 | 54,35 |  |  |  | 109 |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | ТСЦ-507-1979 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Отводы 45о с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16МПа (160кгс/см2), диаметром условного прохода 80мм, наружным диаметром 89мм, толщиной стенки 3,5мм | шт. | 1 | 37,31 |  |  |  | 37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | ТСЦ-507-2288 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Переходы концентрические на Ру до 16МПа (160кгс/см2) диаметром условного прохода 80х50мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-57х3мм | шт. | 1 | 51,72 |  |  |  | 52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | ТЕР22-03-014-03 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100мм | 1 фланец | 3 | 142,15 | 7,64 | 45,18 | 5,19 | 426 | 23 | 136 | 16 | 0,7 | 2,1 | 0,39 | 1,17 |
| 85 | ТЕР22-03-014-02 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 80мм | 1 фланец | 3 | 115,32 | 5,79 | 40,55 | 4,66 | 346 | 17 | 122 | 14 | 0,53 | 1,59 | 0,35 | 1,05 |
| 86 | ТЕР22-03-006-03 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 100мм | 1 задвижка (или клапан обратный) | 1 | 444,55 | 14,82 | 2,43 |  | 445 | 15 | 2 |  | 1,7 | 1,7 |  |  |
| 87 | ТЕР22-03-006-02 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 80мм | 1 задвижка (или клапан обратный) | 1 | 392,82 | 14,56 | 2,43 |  | 393 | 15 | 2 |  | 1,67 | 1,67 |  |  |
| 88 | ТЕР16-07-001-01 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Установка кранов пожарных диаметром 50мм | 1 кран | 2 | 695,35 | 9,56 | 2,94 | 0,13 | 1391 | 19 | 6 |  | 1,01 | 2,02 | 0,01 | 0,02 |
| 89 | ТЕР22-06-002-03 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 100мм | 1 км трубопровода | 0,008 | 401,28 | 237,72 |  |  | 3 | 2 |  |  | 28,3 | 0,23 |  |  |
| 90 | ТЕР22-06-002-02 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 80мм | 1 км трубопровода | 0,008 | 329,94 | 237,72 |  |  | 3 | 2 |  |  | 28,3 | 0,23 |  |  |
| 91 | ТЕР22-06-002-01 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 15мм (До диаметра 15мм ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)) | 1 км трубопровода | 0,006 | 83,67 | 71,32 |  |  | 1 | 1 |  |  | 8,49 | 0,05 |  |  |
| 92 | ТЕР24-01-033-02 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Установка вентилей муфтовых диаметром 25мм | 1 шт. | 1 | 60,2 | 9,56 |  |  | 60 | 10 |  |  | 1,07 | 1,07 |  |  |
| 93 | ТСЦ-302-1344 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6МПа (16кгс/см2), диаметром 32мм | шт. | -1 | 49,66 |  |  |  | -50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | ТСЦ-302-1136 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Вентили проходные муфтовые 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6МПа (16кгс/см2), диаметром 25мм | шт. | 1 | 31,72 |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | ТЕР24-01-033-01 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Установка вентилей муфтовых диаметром 15мм | 1 шт. | 1 | 33,25 | 7,5 |  |  | 33 | 8 |  |  | 0,84 | 0,84 |  |  |
| 96 | ТСЦ-302-1342 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6МПа (16кгс/см2), диаметром 20мм | шт. | -1 | 25,16 |  |  |  | -25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | ТСЦ-302-1134 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Вентили проходные муфтовые 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6МПа (16кгс/см2), диаметром 15мм | шт. | 1 | 22,95 |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | ТЕРм11-02-001-01 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Монтаж датчика-реле давления B12CN | 1 шт. | 2 | 11,14 | 10,05 |  |  | 22 | 20 |  |  | 1,03 | 2,06 |  |  |
| 99 О | Коммерческое предложение ООО "КИПАСО", г.Волгоград, (8442) 26-76-52 | Датчик-реле давления B12CN (Fantini Cosmi) (2400,00:1,18:3,45=589,54) (МДС 81-35.2004 п.4.58.Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) (1-й уровень); МДС 81-35.2004 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06) (1-й уровень); МДС 81-35.2004 п.4.64.Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012) (2-й уровень)) | шт. | 2 | 641,36 |  |  |  | 1283 |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | ТЕРм11-08-001-03 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Присоединение к приборам электрических проводок под винт без изготовления колец с обслуживанием | 100 концов | 0,08 | 141,74 | 103,52 |  |  | 11 | 8 |  |  | 10,3 | 0,82 |  |  |
| 101 | ТЕРм08-02-407-01 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Монтаж трубы стальной по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр 25мм | 100 м | 0,04 | 1836,06 | 285,21 | 752,27 | 233,97 | 73 | 11 | 30 | 9 | 30,8 | 1,23 | 20,47 | 0,82 |
| 102 | ТСЦ-103-0015 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой чёрные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 25мм, толщина стенки 3,2мм | м | 4 | 18,13 |  |  |  | 73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | ТЕРм08-02-148-01 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Монтаж кабеля в проложенных трубах, масса 1м кабеля до 1кг | 100 м кабеля | 0,04 | 623,92 | 117,43 | 446,2 | 39,36 | 25 | 5 | 18 | 2 | 12,4 | 0,5 | 3,39 | 0,14 |
| 104 | ТСЦ-501-0824 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки: КВВГ, с числом жил - 4 и сечением 4мм2 | 1000 м | 0,004 | 12652,24 |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | ТЕРм06-01-012-31 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Монтаж деталей крепления изоляции | 1 т | 0,338 | 6122,33 | 4782,35 | 1244,33 | 94,17 | 2069 | 1616 | 421 | 32 | 505 | 170,69 | 7,65 | 2,59 |
| 106 | ТСЦ-101-1716 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Детали крепления | т | 0,338 | 12048,41 |  |  |  | 4072 |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | ТЕР26-01-011-01 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем | 1 м3 изоляции | 5,7 | 852,17 | 135,42 | 41,7 |  | 4857 | 772 | 238 |  | 14,8 | 84,36 |  |  |
| 108 | ТЕР26-01-053-01 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Покрытие изоляции плоских (криволинейных) поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 1,32 | 11513,56 | 1246,18 | 185,68 |  | 15198 | 1645 | 245 |  | 139,55 | 184,21 |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | 561787 | 42034 | 78988 | 9602 |  | 4683,28 |  | 813,89 |
| Итого прямые затраты по смете с учётом коэффициентов к итогам | 2633394 | 569560 | 567047 | 130107 |  | 4683,28 |  | 813,89 |
| Переход в текущие цены (IIIкв. 2014г. Письмо Минрегиона №15285-ЕС/08 от 04.08.2014г.) ПЗ=3,45 (ОЗП=3,45; ЭМ=3,45; ЗПМ=3,45; МАТ=3,45; ТЗ=3,45; ТЗМ=3,45) (Поз. 28, 49, 99) | 245010 |  |  |  |  |  |  |  |
| Переход в текущие цены (IIIкв. 2014г. РЦЦС 3(76)'2014, приложение №1) ОЗП=13,55; ЭМ=7,34; ЗПМ=13,55; МАТ=3,38 (Поз. 1-2, 11-12, 31, 33-34, 36-37, 3, 13, 29-30, 35, 4-10, 14-25, 50-59, 61-87, 89-97, 102, 104, 38, 60, 39-48, 88, 107-108, 26-27, 98, 100, 105-106, 101, 103) | 1826597 | 527527 | 488060 | 120505 |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 629229 |  |  |  |  |  |  |  |
| 68% = 80%*0,85 ФОТ (от 127654) (Поз. 3, 13, 29-30, 35, 26-27, 98, 100, 105-106) | 86805 |  |  |  |  |  |  |  |
| 77% = 90%*0,85 ФОТ (от 105094) (Поз. 47-48) | 80922 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81% = 95%*0,85 ФОТ (от 156868) (Поз. 1-2, 11-12, 31, 33-34, 36-37, 101, 103) | 127063 |  |  |  |  |  |  |  |
| 85% = 100%*0,85 ФОТ (от 32750) (Поз. 107-108) | 27838 |  |  |  |  |  |  |  |
| 89% = 105%*0,85 ФОТ (от 5217) (Поз. 39-46) | 4643 |  |  |  |  |  |  |  |
| 104% = 122%*0,85 ФОТ (от 705) (Поз. 38, 60) | 733 |  |  |  |  |  |  |  |
| 109% = 128%*0,85 ФОТ (от 257) (Поз. 88) | 280 |  |  |  |  |  |  |  |
| 111% = 130%*0,85 ФОТ (от 271122) (Поз. 4-10, 14-25, 50-59, 61-87, 89-97, 102, 104) | 300945 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 402915 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36% = 45%*0,8 ФОТ (от 56544) (Поз. 3, 13, 29-30, 35) | 20356 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40% = 50%*0,8 ФОТ (от 156502) (Поз. 1-2, 11-12, 31, 33-34, 36-37) | 62601 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48% = 60%*0,8 ФОТ (от 71110) (Поз. 26-27, 98, 100, 105-106) | 34133 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52% = 65%*0,8 ФОТ (от 5583) (Поз. 39-46, 101, 103) | 2903 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56% = 70%*0,8 ФОТ (от 32750) (Поз. 107-108) | 18340 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64% = 80%*0,8 ФОТ (от 705) (Поз. 38, 60) | 451 |  |  |  |  |  |  |  |
| 66% = 83%*0,8 ФОТ (от 257) (Поз. 88) | 170 |  |  |  |  |  |  |  |
| 68% = 85%*0,8 ФОТ (от 105094) (Поз. 47-48) | 71464 |  |  |  |  |  |  |  |
| 71% = 89%*0,8 ФОТ (от 271122) (Поз. 4-10, 14-25, 50-59, 61-87, 89-97, 102, 104) | 192497 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы | 3096687 |  |  |  |  | 4227,18 |  | 750,83 |
| Итого Монтажные работы | 223837 |  |  |  |  | 456,1 |  | 63,06 |
| Итого Оборудование | 345014 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 3665538 |  |  |  |  | 4683,28 |  | 813,89 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 1151773 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 567047 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 699667 |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование | 345014 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 629229 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 402915 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 3665538 |  |  |  |  | 4683,28 |  | 813,89 |
|  |  |  | Составил: |  | С.А. Соломахин |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Проверил: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Пятиизбянское сельское поселение |
| --- |
| (наименование стройки) |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ №02-01-02 |
| (локальная смета) |
| Водоснабжение Пятиизбянского сельского поселения - 2016год. |
|  |  |  | Основание: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная стоимость: 3 635 928,00руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | строительных работ: 3 067 077,00руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | монтажных работ: 223 837,00руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оборудования: 345 014,00руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства на оплату труда: 696 212,00руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на IIIкв. 2014г. |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе | Всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Наружные инженерные сети |
| 1 | ТЕР01-01-009-23 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 5,8 | 4495,98 |  | 4495,98 | 604,81 | 26077 |  | 26077 | 3508 |  |  | 53,1 | 307,98 |
| 2 | ТЕР01-01-006-05 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Разработка грунта в котлованах объёмом до 500м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,05 | 4995,53 |  | 4995,53 | 672,01 | 250 |  | 250 | 34 |  |  | 59 | 2,95 |
| 3 | ТЕР01-02-057-02 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (3.187Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2) | 100 м3 грунта | 1,74 | 1419,26 | 1419,26 |  |  | 2470 | 2470 |  |  | 184,8 | 321,55 |  |  |
| 4 | ТЕР22-01-001-01 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Демонтаж асбестоцементных водопроводных труб с соединением при помощи асбестоцементных муфт диаметром 100мм (Демонтаж (МДС81-36.2004 п.3.3.1г) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) | 1 км трубопровода | 3 | 2058,31 | 1966,31 | 92 | 14,6 | 6175 | 5899 | 276 | 44 | 217,512 | 652,54 | 1,248 | 3,74 |
| 5 | ТЕР23-01-001-01 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Устройство основания под трубопроводы песчаного, б=100мм | 10 м3 основания | 21 | 1202,55 | 82,01 | 30,77 | 3,47 | 25254 | 1722 | 646 | 73 | 10,2 | 214,2 | 0,35 | 7,35 |
| 6 | ТЕР22-01-021-03 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 110мм | 1 км трубопровода | 3 | 62057,6 | 2059,12 | 2781,06 | 400,3 | 186173 | 6177 | 8343 | 1201 | 225,04 | 675,12 | 30,28 | 90,84 |
| 7 | ТСЦ-507-0595 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 110мм | 10 м | -303 | 565,45 |  |  |  | -171331 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | .507-2855 | Труба ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 110мм (ГОСТ 18599-2001) (2146,77:3,38=635,14) | 10 м | 303 | 635,14 |  |  |  | 192447 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ТСЦ-408-0122 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 210 | 99,07 |  |  |  | 20805 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ТЕР23-01-001-01 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Засыпка трубопровода песком, б=100мм | 10 м3 | 21 | 1202,55 | 82,01 | 30,77 | 3,47 | 25254 | 1722 | 646 | 73 | 10,2 | 214,2 | 0,35 | 7,35 |
| 11 | ТЕР01-01-033-01 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5м бульдозерами мощностью 59кВт (80л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 5,22 | 623,35 |  | 623,35 | 101,16 | 3254 |  | 3254 | 528 |  |  | 7,6 | 39,67 |
| 12 | ТЕР01-02-005-01 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | 100 м3 уплотнённого грунта | 52,2 | 336,05 | 105,25 | 230,8 | 30,13 | 17542 | 5494 | 12048 | 1573 | 12,53 | 654,07 | 3,04 | 158,69 |
| 13 | ТЕР01-02-061-01 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 1,74 | 653,13 | 653,13 |  |  | 1136 | 1136 |  |  | 88,5 | 153,99 |  |  |
| 14 | ТЕР22-06-001-03 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 110мм | 1 км трубопровода | 3 | 753,67 | 476,28 |  |  | 2261 | 1429 |  |  | 56,7 | 170,1 |  |  |
| 15 | ТЕР22-04-001-02 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: мокрых | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0,588 | 28235,69 | 1386,23 | 3257,27 | 290,16 | 16603 | 815 | 1915 | 171 | 151,5 | 89,08 | 21,8 | 12,82 |
| 16 | ТСЦ-403-0118 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 700мм, высотой 0,59м | м | -3,41 | 237,66 |  |  |  | -810 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ТСЦ-403-0120 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1500мм, высотой 0,59м | м | -5,645 | 623,08 |  |  |  | -3517 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ТСЦ-403-3120 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ | м3 | -2,323 | 1488,95 |  |  |  | -3459 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ТСЦ-403-8275 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Кольцо стеновое КС15.9 /бетон В15 (М200), объём 0,40м3, расход ар-ры 7,02кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 8 | 605,84 |  |  |  | 4847 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ТСЦ-403-8242 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Плита днища ПН15 /бетон В15 (М200), объём 0,38м3, расход ар-ры 33,13кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 4 | 569,65 |  |  |  | 2279 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ТСЦ-403-8232 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Плита перекрытия 1ПП15-2 /бетон В15 (М200), объём 0,27м3, расход ар-ры 32,21кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 4 | 580,07 |  |  |  | 2320 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ТСЦ-403-3410 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Кольца железобетонные для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей (кольцо опорное КО-6 - 4шт.) | м3 | 0,08 | 1415,92 |  |  |  | 113 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ТСЦ-101-2536 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Люк чугунный тяжёлый | шт. | 4 | 757,15 |  |  |  | 3029 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ТСЦ-201-0650 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Ограждения лестничных проёмов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0,09 | 10814,31 |  |  |  | 973 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ТЕР22-03-011-03 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Установка гидрантов пожарных | 1 шт. | 1 | 1839,36 | 16,63 | 4,77 | 0,27 | 1839 | 17 | 5 |  | 1,98 | 1,98 | 0,02 | 0,02 |
| 26 | ТЕРм07-04-030-06 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Демонтаж насоса артезианского с погружным электродвигателем, марки ЭЦВ-6-10-140 (Демонтаж (МДС81-37.2004 п.3.2.1) ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) | 1 шт. | 2 | 1201,38 | 320,76 | 880,62 | 91,4 | 2403 | 642 | 1761 | 183 | 32,4 | 64,8 | 6,867 | 13,73 |
| 27 | ТЕРм07-04-030-06 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Монтаж насоса артезианского с погружным электродвигателем, марки ЭЦВ-6-10-140 | 1 шт. | 2 | 5075,09 | 1069,2 | 2935,41 | 304,67 | 10150 | 2138 | 5871 | 609 | 108 | 216 | 22,89 | 45,78 |
| 28 О | Прайс-лист ЗАО"РосДилер-Электро", г.Волгоград, (8442) 25-22-85 | Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки ЭЦВ-6-10-140 (24532,20:1,18:3,45=6026,09) (МДС35 п.4.58.Стоимость тары и упаковки - для крупного технологического оборудования ПЗ=1,005 (ОЗП=1,005; ЭМ=1,005; МАТ=1,005) (1-й уровень); МДС35 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06) (1-й уровень); МДС 81-35.2004 п.4.64.Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012) (2-й уровень)) | шт. | 1 | 6494,8 |  |  |  | 6495 |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство водонапорной башни БР-25У-15 - 1шт. |
| 29 | ТЕР01-02-057-02 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,2 | 1182,72 | 1182,72 |  |  | 237 | 237 |  |  | 154 | 30,8 |  |  |
| 30 | ТЕР01-02-061-02 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,06 | 717,34 | 717,34 |  |  | 43 | 43 |  |  | 97,2 | 5,83 |  |  |
| 31 | ТЕР01-01-014-05 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25м3, группа грунтов 2 (для устройства насыпи) | 1000 м3 грунта | 0,014 | 7830,39 | 240,54 | 7582,74 | 1058,56 | 110 | 3 | 106 | 15 | 31,32 | 0,44 | 90,09 | 1,26 |
| 32 | СЦП2-3-1-1 | Перевозка автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 1 км класс груза 1 | 1 т | 427 | 4,7 |  | 4,7 |  | 2007 |  | 2007 |  |  |  |  |  |
| 33 | ТЕР01-01-033-02 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5м бульдозерами мощностью 59кВт (80л.с.), группа грунтов 2 (устройство насыпи) | 1000 м3 грунта | 0,218 | 727,52 |  | 727,52 | 118,06 | 159 |  | 159 | 26 |  |  | 8,87 | 1,93 |
| 34 | ТЕР01-01-033-08 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | При перемещении грунта на каждые последующие 5м добавлять: к расценке 01-01-033-02 (На расстояние 30м ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) | 1000 м3 грунта | 0,218 | 1796,25 |  | 1796,25 | 291,5 | 392 |  | 392 | 64 |  |  | 21,9 | 4,77 |
| 35 | ТЕР01-02-061-02 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,4 | 717,34 | 717,34 |  |  | 287 | 287 |  |  | 97,2 | 38,88 |  |  |
| 36 | ТЕР01-02-005-01 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | 100 м3 уплотнённого грунта | 2,18 | 336,05 | 105,25 | 230,8 | 30,13 | 733 | 229 | 504 | 66 | 12,53 | 27,32 | 3,04 | 6,63 |
| 37 | ТЕР01-01-036-01 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Планировка площадей бульдозерами мощностью 59кВт (80л.с.) | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 0,17 | 31,17 |  | 31,17 | 5,06 | 5 |  | 5 | 1 |  |  | 0,38 | 0,06 |
| 38 | ТЕР08-01-002-02 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Устройство основания под фундаменты щебёночного | 1 м3 основания | 1 | 294,94 | 19,3 | 41,61 | 5,47 | 295 | 19 | 42 | 5 | 2,4 | 2,4 | 0,54 | 0,54 |
| 39 | ТЕР06-01-005-05 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объёмом до 25м3 | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0,097 | 73313,24 | 2830,87 | 2004,38 | 241,2 | 7111 | 275 | 194 | 23 | 342,72 | 33,24 | 18,19 | 1,76 |
| 40 | ТСЦ-204-0100 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III | т | -0,0755 | 4945,19 |  |  |  | -373 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | ТСЦ-401-0066 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Бетон тяжёлый, крупность заполнителя 2 мм, класс В15 (М200) | м3 | -9,846 | 564,77 |  |  |  | -5561 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | ТСЦ-401-0065 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Бетон тяжёлый, крупность заполнителя 20мм, класс В12,5 (М150) | м3 | 9,846 | 507,45 |  |  |  | 4996 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | ТЕР06-01-015-08 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Установка закладных деталей весом до 20кг | 1 т | 0,085 | 7619,01 | 564,55 | 34,59 | 2 | 648 | 48 | 3 |  | 63,22 | 5,37 | 0,15 | 0,01 |
| 44 | ТЕР06-01-013-01 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Устройство подливки толщиной 20мм | 100 м2 подливки под оборудование | 0,096 | 1796,31 | 404,24 | 16,33 | 1,06 | 172 | 39 | 2 |  | 45,78 | 4,39 | 0,08 | 0,01 |
| 45 | ТСЦ-401-0086 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Бетон тяжёлый, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200) | м3 | -0,1958 | 586,81 |  |  |  | -115 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | ТСЦ-402-0006 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Раствор готовый кладочный цементный марки 200 | м3 | 0,1958 | 461,19 |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | ТЕР09-02-013-01 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Монтаж водонапорной башни | 1 т конструкций | 4,66 | 7103,6 | 1375,92 | 2550,32 | 258,26 | 33103 | 6412 | 11884 | 1203 | 126 | 587,16 | 19,36 | 90,22 |
| 48 | ТЕР09-03-030-01 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифлёной, просечной и круглой стали | 1 т конструкций | 0,34 | 1109,31 | 353,74 | 671,37 | 63,01 | 377 | 120 | 228 | 21 | 39,13 | 13,3 | 4,72 | 1,6 |
| 49 О | Прайс-лист ООО"Ростовский Завод Резервуарных Конструкций", г.Ростов-на-Дону, (863) 229-98-49 | Водонапорная башня БР-25У-15 в комплекте с площадками и лестницами (350000,00:1,18:3,45=85973,96) (МДС 81-35.2004 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); Заготовительно-складские расходы - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004 ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012 к расх.; ЗПМ=1,012; МАТ=1,012 к расх.; ТЗ=1,012; ТЗМ=1,012)) | комплект | 1 | 92225,99 |  |  |  | 92226 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | ТЕР22-04-001-01 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0,147 | 21582,55 | 915,24 | 3045,78 | 275,2 | 3173 | 135 | 448 | 40 | 106,3 | 15,63 | 20,77 | 3,05 |
| 51 | ТСЦ-403-0118 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 700мм, высотой 0,59м | м | -0,8526 | 237,66 |  |  |  | -203 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | ТСЦ-403-0120 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1500мм, высотой 0,59м | м | -1,411 | 623,08 |  |  |  | -879 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | ТСЦ-403-3120 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ | м3 | -0,5807 | 1488,95 |  |  |  | -865 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | ТСЦ-403-8275 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Кольцо стеновое КС15.9 /бетон В15 (М200), объём 0,40м3, расход ар-ры 7,02кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 2 | 605,84 |  |  |  | 1212 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | ТСЦ-403-8242 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Плита днища ПН15 /бетон В15 (М200), объём 0,38м3, расход ар-ры 33,13кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 1 | 569,65 |  |  |  | 570 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | ТСЦ-403-8232 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Плита перекрытия 1ПП15-2 /бетон В15 (М200), объём 0,27м3, расход ар-ры 32,21кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 1 | 580,07 |  |  |  | 580 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | ТСЦ-403-3410 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Кольца железобетонные для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей (кольцо опорное КО-6 - 1шт.) | м3 | 0,02 | 1415,92 |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | ТСЦ-101-2536 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Люк чугунный тяжёлый | шт. | 1 | 757,15 |  |  |  | 757 |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | ТСЦ-201-0650 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Ограждения лестничных проёмов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0,0225 | 10814,31 |  |  |  | 243 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | ТЕР08-01-003-07 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,14 | 1734,8 | 198,64 | 52,42 |  | 243 | 28 | 7 |  | 21,2 | 2,97 |  |  |
| 61 | ТЕР22-01-011-03 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 100мм | 1 км трубопровода | 0,008 | 59925,47 | 3600,6 | 3848,65 | 526,07 | 479 | 29 | 31 | 4 | 353 | 2,82 | 41,26 | 0,33 |
| 62 | ТСЦ-103-0160 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108мм, толщина стенки 3,5мм | м | -8,032 | 51,66 |  |  |  | -415 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | ТСЦ-103-0022 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой чёрные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 100мм, толщина стенки 4,5мм | м | 8,032 | 72,91 |  |  |  | 586 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | ТЕР22-02-001-03 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100мм | 1 км трубопровода | 0,006 | 3826,26 | 1208,73 | 700,35 | 0,99 | 23 | 7 | 4 |  | 129 | 0,77 | 0,1 |  |
| 65 | ТСЦ-101-0591 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Мастика бутилкаучуковая холодная | т | 0,0088 | 12503,1 |  |  |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | ТЕР22-01-011-02 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 80мм | 1 км трубопровода | 0,008 | 44166,93 | 3519 | 2286,72 | 320,93 | 353 | 28 | 18 | 3 | 345 | 2,76 | 25,33 | 0,2 |
| 67 | ТСЦ-103-0148 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 83мм, толщина стенки 3,5мм | м | -8,032 | 37,72 |  |  |  | -303 |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | ТСЦ-103-0020 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой чёрные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 80мм, толщина стенки 4мм | м | 8,032 | 51,06 |  |  |  | 410 |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | ТЕР22-02-001-02 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 80мм | 1 км трубопровода | 0,006 | 3274,2 | 1199,36 | 681,7 | 0,69 | 20 | 7 | 4 |  | 128 | 0,77 | 0,07 |  |
| 70 | ТСЦ-101-0591 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Мастика бутилкаучуковая холодная | т | 0,0062 | 12503,1 |  |  |  | 78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | ТЕР22-01-011-01 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 15мм (До диаметра 15мм ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)) | 1 км трубопровода | 0,006 | 9228,17 | 973,08 | 577,45 | 78,87 | 55 | 6 | 3 |  | 95,4 | 0,57 | 6,186 | 0,04 |
| 72 | ТСЦ-103-0139 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57мм, толщина стенки 3,5мм | м | -1,807 | 25,12 |  |  |  | -45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | ТСЦ-103-0013 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой чёрные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 15мм, толщина стенки 2,8мм | м | 6,024 | 7,74 |  |  |  | 47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | ТЕР22-02-001-01 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 15мм (До диаметра 15мм ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)) | 1 км трубопровода | 0,002 | 891,34 | 359,81 | 204,25 | 0,18 | 2 | 1 |  |  | 38,4 | 0,08 | 0,018 |  |
| 75 | ТСЦ-101-0591 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Мастика бутилкаучуковая холодная | т | 0,0005 | 12503,1 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | ТЕР22-03-001-05 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100мм | 1 т фасонных частей | 0,0071 | 24001,02 | 3863,5 | 12128,3 | 1373,06 | 170 | 27 | 86 | 10 | 353,8 | 2,51 | 103,16 | 0,73 |
| 77 | ТСЦ-103-1009 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800мм | т | -0,0071 | 7184,67 |  |  |  | -51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | ТСЦ-507-2207 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Тройники переходные на Ру до 16МПа (160кгс/см2) диаметром условного прохода 100х80мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4-89х4мм | шт. | 1 | 240,58 |  |  |  | 241 |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | ТСЦ-507-2210 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 Прим. | Тройники переходные на Ру до 16МПа (160кгс/см2) диаметром условного прохода 100х15мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4-18х3,5мм | шт. | 1 | 333,6 |  |  |  | 334 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | ТСЦ-507-2205 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Тройники переходные на Ру до 16МПа (160кгс/см2) диаметром условного прохода 80х50мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-57х3мм | шт. | 1 | 176,07 |  |  |  | 176 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | ТСЦ-507-1982 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Отводы 45о с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16МПа (160кгс/см2), диаметром условного прохода 100мм, наружным диаметром 108мм, толщиной стенки 4мм | шт. | 2 | 54,35 |  |  |  | 109 |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | ТСЦ-507-1979 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Отводы 45о с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16МПа (160кгс/см2), диаметром условного прохода 80мм, наружным диаметром 89мм, толщиной стенки 3,5мм | шт. | 1 | 37,31 |  |  |  | 37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | ТСЦ-507-2288 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Переходы концентрические на Ру до 16МПа (160кгс/см2) диаметром условного прохода 80х50мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-57х3мм | шт. | 1 | 51,72 |  |  |  | 52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | ТЕР22-03-014-03 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100мм | 1 фланец | 3 | 142,15 | 7,64 | 45,18 | 5,19 | 426 | 23 | 136 | 16 | 0,7 | 2,1 | 0,39 | 1,17 |
| 85 | ТЕР22-03-014-02 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 80мм | 1 фланец | 3 | 115,32 | 5,79 | 40,55 | 4,66 | 346 | 17 | 122 | 14 | 0,53 | 1,59 | 0,35 | 1,05 |
| 86 | ТЕР22-03-006-03 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 100мм | 1 задвижка (или клапан обратный) | 1 | 444,55 | 14,82 | 2,43 |  | 445 | 15 | 2 |  | 1,7 | 1,7 |  |  |
| 87 | ТЕР22-03-006-02 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 80мм | 1 задвижка (или клапан обратный) | 1 | 392,82 | 14,56 | 2,43 |  | 393 | 15 | 2 |  | 1,67 | 1,67 |  |  |
| 88 | ТЕР16-07-001-01 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Установка кранов пожарных диаметром 50мм | 1 кран | 2 | 695,35 | 9,56 | 2,94 | 0,13 | 1391 | 19 | 6 |  | 1,01 | 2,02 | 0,01 | 0,02 |
| 89 | ТЕР22-06-002-03 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 100мм | 1 км трубопровода | 0,008 | 401,28 | 237,72 |  |  | 3 | 2 |  |  | 28,3 | 0,23 |  |  |
| 90 | ТЕР22-06-002-02 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 80мм | 1 км трубопровода | 0,008 | 329,94 | 237,72 |  |  | 3 | 2 |  |  | 28,3 | 0,23 |  |  |
| 91 | ТЕР22-06-002-01 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 15мм (До диаметра 15мм ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)) | 1 км трубопровода | 0,006 | 83,67 | 71,32 |  |  | 1 | 1 |  |  | 8,49 | 0,05 |  |  |
| 92 | ТЕР24-01-033-02 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Установка вентилей муфтовых диаметром 25мм | 1 шт. | 1 | 60,2 | 9,56 |  |  | 60 | 10 |  |  | 1,07 | 1,07 |  |  |
| 93 | ТСЦ-302-1344 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6МПа (16кгс/см2), диаметром 32мм | шт. | -1 | 49,66 |  |  |  | -50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | ТСЦ-302-1136 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Вентили проходные муфтовые 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6МПа (16кгс/см2), диаметром 25мм | шт. | 1 | 31,72 |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | ТЕР24-01-033-01 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Установка вентилей муфтовых диаметром 15мм | 1 шт. | 1 | 33,25 | 7,5 |  |  | 33 | 8 |  |  | 0,84 | 0,84 |  |  |
| 96 | ТСЦ-302-1342 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6МПа (16кгс/см2), диаметром 20мм | шт. | -1 | 25,16 |  |  |  | -25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | ТСЦ-302-1134 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Вентили проходные муфтовые 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6МПа (16кгс/см2), диаметром 15мм | шт. | 1 | 22,95 |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | ТЕРм11-02-001-01 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Монтаж датчика-реле давления B12CN | 1 шт. | 2 | 11,14 | 10,05 |  |  | 22 | 20 |  |  | 1,03 | 2,06 |  |  |
| 99 О | Коммерческое предложение ООО "КИПАСО", г.Волгоград, (8442) 26-76-52 | Датчик-реле давления B12CN (Fantini Cosmi) (2400,00:1,18:3,45=589,54) (МДС 81-35.2004 п.4.58.Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) (1-й уровень); МДС 81-35.2004 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06) (1-й уровень); МДС 81-35.2004 п.4.64.Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012) (2-й уровень)) | шт. | 2 | 641,36 |  |  |  | 1283 |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | ТЕРм11-08-001-03 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Присоединение к приборам электрических проводок под винт без изготовления колец с обслуживанием | 100 концов | 0,08 | 141,74 | 103,52 |  |  | 11 | 8 |  |  | 10,3 | 0,82 |  |  |
| 101 | ТЕРм08-02-407-01 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Монтаж трубы стальной по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр 25мм | 100 м | 0,04 | 1836,06 | 285,21 | 752,27 | 233,97 | 73 | 11 | 30 | 9 | 30,8 | 1,23 | 20,47 | 0,82 |
| 102 | ТСЦ-103-0015 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой чёрные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 25мм, толщина стенки 3,2мм | м | 4 | 18,13 |  |  |  | 73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | ТЕРм08-02-148-01 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Монтаж кабеля в проложенных трубах, масса 1м кабеля до 1кг | 100 м кабеля | 0,04 | 623,92 | 117,43 | 446,2 | 39,36 | 25 | 5 | 18 | 2 | 12,4 | 0,5 | 3,39 | 0,14 |
| 104 | ТСЦ-501-0824 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки: КВВГ, с числом жил - 4 и сечением 4мм2 | 1000 м | 0,004 | 12652,24 |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | ТЕРм06-01-012-31 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Монтаж деталей крепления изоляции | 1 т | 0,338 | 6122,33 | 4782,35 | 1244,33 | 94,17 | 2069 | 1616 | 421 | 32 | 505 | 170,69 | 7,65 | 2,59 |
| 106 | ТСЦ-101-1716 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Детали крепления | т | 0,338 | 12048,41 |  |  |  | 4072 |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | ТЕР26-01-011-01 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем | 1 м3 изоляции | 5,7 | 852,17 | 135,42 | 41,7 |  | 4857 | 772 | 238 |  | 14,8 | 84,36 |  |  |
| 108 | ТЕР26-01-053-01 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Покрытие изоляции плоских (криволинейных) поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 1,32 | 11513,56 | 1246,18 | 185,68 |  | 15198 | 1645 | 245 |  | 139,55 | 184,21 |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | 556122 | 41830 | 78439 | 9551 |  | 4661,01 |  | 809,85 |
| Итого прямые затраты по смете с учётом коэффициентов к итогам | 2609998 | 566796 | 563018 | 129416 |  | 4661,01 |  | 809,85 |
| Переход в текущие цены (IIIкв. 2014г. Письмо Минрегиона №15285-ЕС/08 от 04.08.2014г.) ПЗ=3,45 (ОЗП=3,45; ЭМ=3,45; ЗПМ=3,45; МАТ=3,45; ТЗ=3,45; ТЗМ=3,45) (Поз. 28, 49, 99) | 245010 |  |  |  |  |  |  |  |
| Переход в текущие цены (IIIкв. 2014г. РЦЦС 3(76)'2014, приложение №1) ОЗП=13,55; ЭМ=7,34; ЗПМ=13,55; МАТ=3,38 (Поз. 1-2, 11-12, 31, 33-34, 36-37, 3, 13, 29-30, 35, 4-10, 14-25, 50-59, 61-87, 89-97, 102, 104, 38, 60, 39-48, 88, 107-108, 26-27, 98, 100, 105-106, 101, 103) | 1808866 | 524966 | 484579 | 119865 |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 625431 |  |  |  |  |  |  |  |
| 68% = 80%*0,85 ФОТ (от 127654) (Поз. 3, 13, 29-30, 35, 26-27, 98, 100, 105-106) | 86805 |  |  |  |  |  |  |  |
| 77% = 90%*0,85 ФОТ (от 105094) (Поз. 47-48) | 80922 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81% = 95%*0,85 ФОТ (от 156746) (Поз. 1-2, 11-12, 31, 33-34, 36-37, 101, 103) | 126964 |  |  |  |  |  |  |  |
| 85% = 100%*0,85 ФОТ (от 32750) (Поз. 107-108) | 27838 |  |  |  |  |  |  |  |
| 89% = 105%*0,85 ФОТ (от 5217) (Поз. 39-46) | 4643 |  |  |  |  |  |  |  |
| 104% = 122%*0,85 ФОТ (от 705) (Поз. 38, 60) | 733 |  |  |  |  |  |  |  |
| 109% = 128%*0,85 ФОТ (от 257) (Поз. 88) | 280 |  |  |  |  |  |  |  |
| 111% = 130%*0,85 ФОТ (от 267789) (Поз. 4-10, 14-25, 50-59, 61-87, 89-97, 102, 104) | 297246 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 400499 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36% = 45%*0,8 ФОТ (от 56544) (Поз. 3, 13, 29-30, 35) | 20356 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40% = 50%*0,8 ФОТ (от 156380) (Поз. 1-2, 11-12, 31, 33-34, 36-37) | 62552 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48% = 60%*0,8 ФОТ (от 71110) (Поз. 26-27, 98, 100, 105-106) | 34133 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52% = 65%*0,8 ФОТ (от 5583) (Поз. 39-46, 101, 103) | 2903 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56% = 70%*0,8 ФОТ (от 32750) (Поз. 107-108) | 18340 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64% = 80%*0,8 ФОТ (от 705) (Поз. 38, 60) | 451 |  |  |  |  |  |  |  |
| 66% = 83%*0,8 ФОТ (от 257) (Поз. 88) | 170 |  |  |  |  |  |  |  |
| 68% = 85%*0,8 ФОТ (от 105094) (Поз. 47-48) | 71464 |  |  |  |  |  |  |  |
| 71% = 89%*0,8 ФОТ (от 267789) (Поз. 4-10, 14-25, 50-59, 61-87, 89-97, 102, 104) | 190130 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы | 3067077 |  |  |  |  | 4204,91 |  | 746,79 |
| Итого Монтажные работы | 223837 |  |  |  |  | 456,1 |  | 63,06 |
| Итого Оборудование | 345014 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по смете | 3635928 |  |  |  |  | 4661,01 |  | 809,85 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 1135170 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 563018 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 696212 |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование | 345014 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 625431 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 400499 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 3635928 |  |  |  |  | 4661,01 |  | 809,85 |
|  |  |  | Составил: |  | С.А. Соломахин |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Проверил: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Пятиизбянское сельское поселение |
| --- |
| (наименование стройки) |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ №02-01-01 |
| (локальная смета) |
| Водоснабжение Пятиизбянского сельского поселения - 2015год. |
|  |  |  | Основание: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная стоимость: 2 412 190,00руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства на оплату труда: 461 635,00руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на IIIкв. 2014г. |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе | Всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Наружные инженерные сети |
| 1 | ТЕР01-01-009-23 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 5,8 | 4495,98 |  | 4495,98 | 604,81 | 26077 |  | 26077 | 3508 |  |  | 53,1 | 307,98 |
| 2 | ТЕР01-01-006-05 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Разработка грунта в котлованах объёмом до 500м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,05 | 4995,53 |  | 4995,53 | 672,01 | 250 |  | 250 | 34 |  |  | 59 | 2,95 |
| 3 | ТЕР01-02-057-02 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (3.187Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2) | 100 м3 грунта | 1,74 | 1419,26 | 1419,26 |  |  | 2470 | 2470 |  |  | 184,8 | 321,55 |  |  |
| 4 | ТЕР22-01-001-01 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Демонтаж асбестоцементных водопроводных труб с соединением при помощи асбестоцементных муфт диаметром 100мм (Демонтаж (МДС81-36.2004 п.3.3.1г) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) | 1 км трубопровода | 3 | 2058,31 | 1966,31 | 92 | 14,6 | 6175 | 5899 | 276 | 44 | 217,512 | 652,54 | 1,248 | 3,74 |
| 5 | ТЕР23-01-001-01 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Устройство основания под трубопроводы песчаного, б=100мм | 10 м3 основания | 21 | 1202,55 | 82,01 | 30,77 | 3,47 | 25254 | 1722 | 646 | 73 | 10,2 | 214,2 | 0,35 | 7,35 |
| 6 | ТЕР22-01-021-03 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 110мм | 1 км трубопровода | 3 | 62057,6 | 2059,12 | 2781,06 | 400,3 | 186173 | 6177 | 8343 | 1201 | 225,04 | 675,12 | 30,28 | 90,84 |
| 7 | ТСЦ-507-0595 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 110мм | 10 м | -303 | 565,45 |  |  |  | -171331 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | .507-2855 | Труба ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 110мм (ГОСТ 18599-2001) (2146,77:3,38=635,14) | 10 м | 303 | 635,14 |  |  |  | 192447 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ТСЦ-408-0122 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 210 | 99,07 |  |  |  | 20805 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ТЕР23-01-001-01 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Засыпка трубопровода песком, б=100мм | 10 м3 | 21 | 1202,55 | 82,01 | 30,77 | 3,47 | 25254 | 1722 | 646 | 73 | 10,2 | 214,2 | 0,35 | 7,35 |
| 11 | ТЕР01-01-033-01 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5м бульдозерами мощностью 59кВт (80л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 5,22 | 623,35 |  | 623,35 | 101,16 | 3254 |  | 3254 | 528 |  |  | 7,6 | 39,67 |
| 12 | ТЕР01-02-005-01 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | 100 м3 уплотнённого грунта | 52,2 | 336,05 | 105,25 | 230,8 | 30,13 | 17542 | 5494 | 12048 | 1573 | 12,53 | 654,07 | 3,04 | 158,69 |
| 13 | ТЕР01-02-061-01 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 1,74 | 653,13 | 653,13 |  |  | 1136 | 1136 |  |  | 88,5 | 153,99 |  |  |
| 14 | ТЕР22-06-001-03 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 110мм | 1 км трубопровода | 3 | 753,67 | 476,28 |  |  | 2261 | 1429 |  |  | 56,7 | 170,1 |  |  |
| 15 | ТЕР22-04-001-02 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: мокрых | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0,588 | 28235,69 | 1386,23 | 3257,27 | 290,16 | 16603 | 815 | 1915 | 171 | 151,5 | 89,08 | 21,8 | 12,82 |
| 16 | ТСЦ-403-0118 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 700мм, высотой 0,59м | м | -3,41 | 237,66 |  |  |  | -810 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ТСЦ-403-0120 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1500мм, высотой 0,59м | м | -5,645 | 623,08 |  |  |  | -3517 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ТСЦ-403-3120 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ | м3 | -2,323 | 1488,95 |  |  |  | -3459 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ТСЦ-403-8275 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Кольцо стеновое КС15.9 /бетон В15 (М200), объём 0,40м3, расход ар-ры 7,02кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 8 | 605,84 |  |  |  | 4847 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ТСЦ-403-8242 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Плита днища ПН15 /бетон В15 (М200), объём 0,38м3, расход ар-ры 33,13кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 4 | 569,65 |  |  |  | 2279 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ТСЦ-403-8232 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Плита перекрытия 1ПП15-2 /бетон В15 (М200), объём 0,27м3, расход ар-ры 32,21кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 4 | 580,07 |  |  |  | 2320 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ТСЦ-403-3410 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Кольца железобетонные для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей (кольцо опорное КО-6 - 4шт.) | м3 | 0,08 | 1415,92 |  |  |  | 113 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ТСЦ-101-2536 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Люк чугунный тяжёлый | шт. | 4 | 757,15 |  |  |  | 3029 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ТСЦ-201-0650 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Ограждения лестничных проёмов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0,09 | 10814,31 |  |  |  | 973 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | 360145 | 26864 | 53455 | 7205 |  | 3144,85 |  | 631,39 |
| Итого прямые затраты по смете с учётом коэффициентов к итогам | 1702179 | 364007 | 392360 | 97628 |  | 3144,85 |  | 631,39 |
| Переход в текущие цены (IIIкв. 2014г. РЦЦС 3(76)'2014, приложение №1) ОЗП=13,55; ЭМ=7,34; ЗПМ=13,55; МАТ=3,38 (Поз. 1-2, 11-12, 3, 13, 4-10, 14-24) | 1342034 | 337143 | 338905 | 90423 |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 446132 |  |  |  |  |  |  |  |
| 68% = 80%*0,85 ФОТ (от 48861) (Поз. 3, 13) | 33225 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81% = 95%*0,85 ФОТ (от 150907) (Поз. 1-2, 11-12) | 122235 |  |  |  |  |  |  |  |
| 111% = 130%*0,85 ФОТ (от 261867) (Поз. 4-10, 14-24) | 290672 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 263879 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36% = 45%*0,8 ФОТ (от 48861) (Поз. 3, 13) | 17590 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40% = 50%*0,8 ФОТ (от 150907) (Поз. 1-2, 11-12) | 60363 |  |  |  |  |  |  |  |
| 71% = 89%*0,8 ФОТ (от 261867) (Поз. 4-10, 14-24) | 185926 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом | 562599 |  |  |  |  | 654,07 |  | 509,29 |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом | 99676 |  |  |  |  | 475,54 |  |  |
| Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | 1749915 |  |  |  |  | 2015,24 |  | 122,1 |
| Итого по смете | 2412190 |  |  |  |  | 3144,85 |  | 631,39 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 945812 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 392360 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 461635 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 446132 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 263879 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 2412190 |  |  |  |  | 3144,85 |  | 631,39 |
|  |  |  | Составил: |  | С.А. Соломахин |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Проверил: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Text boxes

| №№ п/п | Вид жилой застройки | Норма водопотре бления, л/чел. в сутки | Население, тыс.чел., | Среднесуточное водопотребление, м3/сут. | Максимальное суточное водопотребление, м3/сут | Население, тыс.чел. | Среднесуточное водопотребление, м3/сут. | Максимальное суточное водопотребление, м3/сут | Население, тыс.чел. | Среднесуточное водопотребление, м3/сут. | Максимальное суточное водопотребление, м3/сут | Население, тыс.чел. | Среднесуточное водопотребление, м3/сут. | Максимальное суточное водопотребление, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Постоянное население |
| 1. | Многоквартирная жилая застройка высокой этажности (5-9 этажей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Многоквартирная жилая застройка малой и средней этажности (2-4 этажа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Индивидуальна я жилая застройка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Жилая застройка с водопроводом без канализации при круглогодичном проживании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по постоянному населению: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Индивидуальная жилая застройка без водопровода и канализации сезонного проживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | ИЖС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по сезонному поселению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по поселению: | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Современ. состояние -2012год

I этап строительства – 20__ год

2 этап строительства -20__ год

Таблица 6

Расчетный срок строительства, 20__ год

Рис. 1 Схема строительства централизованной системы водоотведения бассейна №1

|  | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия | Объемные показатели | Реализация мероприятий по годам, ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 20__ | 20__ | 20__ | 20__ | 20__ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

водоснабжение